Инв. № 50/К 10.10.12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Казулинского сельского поселения

САФОНОВСКОГО РАЙОНА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ генерального плана.

Генеральный директор института                                          Клинкова Е.М.

Главный градостроитель института,

Коммерческий директор:					       Метейко Н.А.

Ответственный исполнитель:                                                 Киселева О.В.

Главный инженер проекта:				                   Зуйков М.А.

Санкт-Петербург 2012 год

общИЕ положениЯ.	8

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

1. Цели и задачи территориального планирования	10

1.1. Цели территориального планирования	10

1.2. Задачи территориального планирования.	12

1.2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории	12

1.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Казулинском сельском поселении	14

1.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения в Казулинском сельском поселении	14

1.2.3.1 Транспортная инфраструктура	14

1.2.3.2 Инженерная инфраструктура	14

1.2.3.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	16

1.2.3.4. Жилищный фонд	17

1.2.4 Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды	17

1.2.5 Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	17

Положения по реализайии стратегических возмежностей развития экономической сферы Казулинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года и на перспективу до 2045.	18

1.	Положение по реализации Стратегических возможностей социально-экономического развития	18

2. Положения по территориальному развитию населенных пунктов.	18

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения иных объектов, за исключением линейных объектов	21

1. Положения по преобразованию характера функционального использования территории Казулинского сельского поселения	21

2. Сведения о планируемом для размещения на жилых функциональных зонах объектов жилищного строительства	44

3. Сведения о планируемом для размещения на жилых и общественно деловых функциональных зонах объектов системы социального обслуживания населения	47

и параметры планируемого развития Казулинского сельского поселения	48

4. Сведения о планируемом для размещения на производственных функциональных зонах производственных объектов	48

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)	49

1. Объекты инженерной инфраструктуры	49

1.1. Водоснабжение	49

1.2. Водоотведения	50

1.3 Теплоснабжение	51

1.4 Газоснабжение	54

1.5 Электроснабжение	56

7.1.6 Связь	57

2. Объекты транспортной инфраструктуры	58

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	58

1. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	59

2. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон	63

3. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраняемых объектов	67

4.  Ограничения использования территорий. объектов культурного наследия	72

#### общИЕ положениЯ.

1. Территориальное планирование Казулинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Казулинского сельского поселения (далее Генеральный план).

2. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Генеральный план реализуется в границах Казулинского сельского поселения.

4. Генеральный план Казулинского сельского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Казулинского сельского поселения, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Казулинского сельского поселения и Сафоновского района.

5. В Генеральном плане Казулинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В составе Генерального плана Казулинского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок Генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Казулинского сельского поселения, - 2030 год;

первая очередь Генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Казулинского сельского поселения, - 2022 год;

7. Проектные решения Генерального плана Казулинского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории населенных пунктов Казулинского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды Казулинского сельского поселения и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Казулинского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Казулинского сельского поселения на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

8. Реализация мероприятий Генерального плана Казулинского сельского поселения осуществляется в соответствии с положениями статьи 26 Градостроительного кодекса.

9. Генеральный план Казулинского сельского поселения определяет основные положения официальной градостроительной политики и тактику органов управления территорией, стратегию её долгосрочного градостроительного развития до 2045 года.

10. Генеральный план-  это документ позволяющий осуществлять комплексное управление территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

11. Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует  территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

12. В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Казулинского сельского поселения во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

13. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

| 1 | деревня Казулино |
| --- | --- |
| 2 | деревня Белый Берег |
| 3 | деревня Булычево |
| 4 | деревня Васильевщина |
| 5 | деревня Вержа |
| 6 | деревня Емельяново |
| 7 | деревня Клемятино |
| 8 | деревня Клинково |
| 9 | деревня Митюшино |
| 10 | деревня Победа |
| 11 | деревня Рудница |
| 12 | деревня Старково |
| 13 | деревня Терюшнево |
| 14 | деревня Турково |
| 15 | деревня Федино |
| 16 | деревня Харино |

Общая численность населения — 774 человека.

14.  Административным центром сельского поселения является деревня Казулино.

15. Земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и водного фонда могут быть предоставлены в порядке, установленном законодательством, для целей добычи полезных ископаемых.

Дальнейшее использование данных земельных участок осуществляется в соответствии с проектом рекультивации земель без выделения отдельной функциональной зоны на картах (схемах).

16. Размещение вновь создаваемых объектов капитального строительства на территориях нового жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами планировки территории, иными нормативными правовыми актами.

17. Размещение отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в населенных пунктах Казулинского поселения может осуществляться с соблюдением ограничений точечного строительства, а именно следующих условий:

а) наличие необходимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с программами развития Казулинского сельского поселения;

б) наличие резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;

в) обеспеченность планируемого к размещению объекта капитального строительства нормативной социальной инфраструктурой, в том числе объектами детских дошкольных учреждений;

г) наличие свободной нормативной территории для обслуживания планируемого к размещению объекта капитального строительства.

#### ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### 1. Цели и задачи территориального планирования

###### 1.1. Цели территориального планирования

Цели и задачи Территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

1.Комплексное развитие поселения, выявление и максимальное  использование всех ресурсов поселений, повышение их инвестиционной привлекательности за счет целенаправленной и скоординированной политики муниципальных властей по формированию новых агропромышленных производственных и рекреационно-туристических  центров.

2. Формирование пространственной основы для реализации миссии Казулинского сельского поселения с ведущими аграрно-промышленными функциями.

2. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения:

- формирование функционально-пространственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по целевому назначению, в части определения возможности изменения границ земель различных категорий, в том числе границ населенных пунктов (земель населенных пунктов) на расчетный срок до 2030 с учетом перспективы до 2045 годов;

- выявление возможности развития системы расселения в соответствии с ресурсным потенциалом на расчетный срок и перспективу, в том числе территориальным, определение их статуса в хозяйственно-отраслевой специализации;

3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация, ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы поселения.

4. Обеспечение условий рационального природопользования:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- функционально - пространственная организация поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

6. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей Казулинского сельского поселения, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

7. Обеспечение взаимодействия центра района- г. Сафоново и Казулинского сельского поселения на принципах  взаимодополняемости, равномерности в отношении градостроительного развития и реализации инвестиционных программ.

8. Оптимальное использование территориальных и природных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой.

1.2. Задачи территориального планирования.

###### 1.2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории

2. Полицентрическое развитие системы расселения Казулинского сельского поселения с формированием узлов активного развития «точек роста»;

3. Формирование системы расселения, обеспечивающие благоприятную, достойную среду проживания, стремящиеся к самодостаточности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда, на основе упорядочения функционального зонирования, определения социальных и пространственных стандартов проживания;

4. Обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для развития  хозяйственного комплекса Казулинского сельского поселения, развития предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни населения и создания благоприятного инвестиционного климата;

5. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Казулинского сельского поселения в составе документов государственного и муниципального планирования социально-экономического развития Казулинского сельского поселения, Сафоновского района и Смоленской области на расчетный срок Генерального плана Казулинского сельского поселения до 2030 года и на перспективу до 2045 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных и не вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность или не рентабельно используемых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

6. Реорганизация сложившейся жилой застройки сельских населенных пунктов и территорий коллективного садоводства в комфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных комплексов, при определении необходимых территорий для развития населенных пунктов и планируемых границ населенных пунктов с учетом перспективы до 2045 года.

7. Создание условий для рационального использования сельскохозяйственных территорий, увязанное с перспективным развитием населенных пунктов.

8. Территориальное планирование Казулинского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития:

стабилизация и рост на расчетный срок Генерального плана общей численности населения на уровне 1689 человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста.

Прогнозная численность населения

в населенных пунктах поселения

| Населенный пункт | численность населения (постоянного) (чел) | Планируемая численность населения (постоянного и сезонного, c учетом ЛПХ) (чел) |
| --- | --- | --- |
| деревня Казулино | 643 | 961 |
| деревня Белый Берег | 0 | 63 |
| деревня Булычево | 5 | 5 |
| деревня Васильевщина | 6 | 6 |
| деревня Вержа | 20 | 20 |
| деревня Емельяново | 23 | 23 |
| деревня Клемятино | 17 | 176 |
| деревня Клинково | 2 | 2 |
| деревня Митюшино | 0 | 0 |
| деревня Победа | 2 | 2 |
| деревня Рудница | 12 | 12 |
| деревня Старково | 8 | 8 |
| деревня Терюшнево | 2 | 332 |
| деревня Турково | 0 | 0 |
| деревня Федино | 18 | 39 |
| деревня Харино | 16 | 40 |
| ИТОГО | 774 | 1689 |

повышение качества жизни жителей Казулинского сельского поселения  с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок к 2045 года в размере не менее 41 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня в Российской Федерации и среднеевропейского уровня;

стабильное развитие экономики поселения, увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на расчетный срок Генерального плана за счет создания инвестиционных площадок для новых производственных, рекреационно-туристических и аграрно-производственных;

формирование экономики Казулинского сельского поселения на основе развития агропромышленного комплекса, как основы его устойчивого развития;

увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения Казулинского сельского поселения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда.

###### 1.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Казулинском сельском поселении

1. Обеспечение выполнения на территории Казулинского сельского поселения федеральных функций Российской Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального уровня.

###### 1.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения в Казулинском сельском поселении

Развитие инженерно-транспортной системы Казулинского сельского поселения, обеспечивающей сбалансированное развитие автомобильного транспорта, резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и коммуникационной сети, обслуживающей местные, региональные и межрегиональные связи с учетом транспортно-коммуникационной системы Европейской части России и формирования европейских транспортных коридоров, систем энергоснабжения.

1.2.3.1 Транспортная инфраструктура

Пассажирский транспорт

1. Обеспечение транспортных связей сельских населенных пунктов и зон массового жилищного строительства автобусным сообщением с городом Сафоново, центром сельского поселения  и между собой с основными зонами размещения мест приложения труда.

2. Обеспечение приоритета в развитии и работе массового общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.

3. Сокращение интервалов движения.

4. Реконструкция и развитие технической базы пассажирского транспорта сельских населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов

1. Развитие дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения количества легковых автомобилей до 300 машин на 1000 жителей.

2. Развитие сети дорог, соединяющих сельские населенные пункты с  городом Сафоново, деревней Казулино и между собой.

3. Создание полноценных транспортных связей районов массового жилищного строительства с местами приложения труда и между собой.

4. Развитие сети улиц и проездов сельских населенных пунктов.

1.2.3.2 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Увеличение производительности водозаборных сооружений и обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом сложившейся застройки.

5. Строительство сетей водоснабжения и сооружений на них в крупных деревнях и на промышленных площадках.

Водоотведение (канализация)

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки.

2. Достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод.

3. Рекультивация полигонов для складирования обезвоженных осадков сточных вод.

4. Строительство очистных сооружений и сетей водоотведения в крупных деревнях и на промышленных площадках.

Теплоснабжение

1. Обеспечение децентрализованным теплоснабжением (с использованием автономных генераторов и нетрадиционных источников тепла) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

3. Строительство новых источников теплоснабжения (блок модульных котельных) для обеспечения тепловой энергией потребителей многоквартирной застройки.

3. Строительство локальных источников теплоснабжения на промышленных площадках.

Электроснабжение

1. Дальнейшее развитие системы электроснабжения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Повышение надежности работы системы электроснабжения, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и воздушных линий.

3. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

4. Для надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

Газоснабжение

1. Строительство  газопроводов высокого, среднего и низкого давления, совершенствование  работы системы газоснабжения.

2. Реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов.

3. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений.

4. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов.

5. Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

6. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Связь и информатизация

1. Полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое.

2. Умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT».

3. Развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС.

4. Создания и развития информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

5. Расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет.

1.2.3.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания:

1. Удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

2. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Казулинского сельского поселения.

3. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом их специфики и статусом населенных пунктов в системе расселения.

1.2.3.4. Жилищный фонд

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия жилой  среды.

1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства  за период расчетного срока в среднем  на 1,0 кв.м общей площади на человека  в год.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей сельского поселения с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок до 41 кв. м.

3. Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5  и менее дополнительно одну комнату на семью.

4. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

5. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.

###### 1.2.4 Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Сохранение природных условий и особенностей территории Казулинского сельского поселения;

2. Создание условий для сохранения ценных природных комплексов с организацией системы особо охраняемых природных территорий;

3. Обеспечение сохранности лесов;

4. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона на территории населенных пунктов;

5. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна;

6. Восстановление почв;

7. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов;

###### 1.2.5 Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилищного и социального назначения, а также окружающую среду.

Положения по реализайии стратегических возмежностей развития экономической сферы Казулинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года и на перспективу до 2045.

- Положение по реализации Стратегических возможностей социально-экономического развития

Главным стратегическим направлением в экономической сфере Казулинского сельского поселения является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе:

- формирования условий и предпосылок для развития экономики поселения;

- использования и усиления конкурентных преимуществ;

- развития отраслей реального сектора экономики;

- повышения образовательного и кадрового потенциала.

1.1. Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Смоленской области. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11 процентов. Сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, льноводства и картофелеводства.

Проектом предлагается:

1. Проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного  инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

2. Создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

3.  Совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций,  поддержку страхования в сельском хозяйстве.

4.Развитие личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств.

5. Формирование зон личных подсобных хозяйств.

6. Организация крестьянских (фермерских) хозяйств на территории деревни Булычево и бывших деревень Митюшино и Турково.

2. Положения по территориальному развитию населенных пунктов.

Для осуществления жилищного строительства  и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения генеральным планом используются территории свободные от застройки земель сельских администраций, расположенные в существующих границах населенных пунктов.

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Казулино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 183,92 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 183,92 |
| деревня Белый Берег |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 31,79 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 31,79 |
| деревня Булычево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 97,29 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 97,29 |
| деревня Васильевщина |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 12,08 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 12,08 |
| деревня Вержа |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 93,53 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 94,83 |
| деревня Емельяново |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,29 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 78,29 |
| деревня Клемятино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,72 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 78,72 |
| деревня Клинково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 54,60 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 54,80 |

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Митюшино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 7,92 |  |
| 1.2 | Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения и земель водного фонда, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Митюшино Генеральным планом Казулинского сельского поселения Сафоновского района | га |  | 7,92 |
| деревня Победа |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 38,86 |
| деревня Рудница |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 30,27 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 30,27 |
| деревня Старково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 13,81 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 13,81 |
| деревня Терюшнево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 151,40 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 151,40 |
| деревня Турково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 |  |
| 1.2 | Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения и земель водного фонда, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Турково Генеральным планом Казулинского сельского поселения Сафоновского района | га |  | 38,86 |
| деревня Федино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 14,22 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 14,22 |

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Харино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 37,16 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 37,16 |

#### параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения иных объектов, за исключением линейных объектов

##### 1. Положения по преобразованию характера функционального использования территории Казулинского сельского поселения

1. На основе комплексной оценки территории  по  природно-экологическим, историко-культурным условиям, возможностям развития рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и  транспортно-коммуникационной систем, а также факторов влияния на характер развития Казулинского сельского поселения определены:

-	основные приоритеты развития территории;

-	территории наиболее благоприятные для осуществления нового строительства;

-	границы функциональных зон;

-	границы земель.

2. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный срок реализации и перспективу Генерального плана осуществляется на основе функционального зонирования территории Казулинского сельского поселения, включающего:

установление планируемых границ земель по категориям;

установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

установление границ населенных пунктов;

3. Генеральным планом Казулинского сельского поселения устанавливается следующий перечень земель по категориям:

Земли сельских администраций в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения;

Земли лесного фонда, в том числе:

территории, покрытые лесной растительностью;

территории, не покрытые лесной растительностью, предназначенные для её восстановления;

территории, предназначенные для ведения лесного хозяйства;

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

земли, предназначенные для ведения садоводств и огородничества;

земли, занятые лесными насаждениями;

земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства  сельскохозяйственной продукции;

Сельскохозяйственные угодья, в том числе:

пастбища

пашни

сенокос

залежь

Земли запаса, в том числе:

заболоченные территории

сельскохозяйственные угодья

территории, занятые лесными насаждениями

Земли промышленности, энергетики и транспорта, в том числе:

земли транспорта

земли промышленности

земли связи, радиовещания, телевидения, информатики

Земли населенного пункта

Баланс земель

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельских администраций | га | 963,25 | 964,75 |
| 2 | Земли лесного фонда | га | 7327,71 | 7324,50 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8053,52 | 8049,52 |
| 4 | Земли запаса | га | 389,03 | 389,03 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | га | 44,64 | 51,85 |
| 6 | Земли, покрытые поверхностными водами | га | 57,68 | 57,68 |
| деревня Казулино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 183,92 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 183,92 |
| деревня Белый Берег |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 31,79 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 31,79 |
| деревня Булычево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 97,29 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 97,29 |
| деревня Васильевщина |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 12,08 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 12,08 |
| деревня Вержа |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 93,53 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 94,83 |
| деревня Емельяново |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,29 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 78,29 |

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Клемятино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,72 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 78,72 |
| деревня Клинково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 54,60 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 54,80 |
| деревня Митюшино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 7,92 |  |
| 1.2 | Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения и земель водного фонда, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Митюшино Генеральным планом Казулинского сельского поселения Сафоновского района | га |  | 7,92 |
| деревня Победа |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 38,86 |
| деревня Рудница |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 30,27 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 30,27 |
| деревня Старково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 13,81 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 13,81 |
| деревня Терюшнево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 151,40 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 151,40 |

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Турково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 |  |
| 1.2 | Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения и земель водного фонда, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Турково Генеральным планом Казулинского сельского поселения Сафоновского района | га |  | 38,86 |
| деревня Федино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 14,22 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 14,22 |
| деревня Харино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 37,16 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 37,16 |

4. Генеральным планом Казулинского сельского поселения устанавливается следующий перечень функциональных зон:

Жилые зоны:

зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания;

зона застройки малоэтажными жилыми домами

Общественно-деловые зоны:

зона торгового назначения

зона учебно-образовательного назначения

зона культурно-досугового назначения

зона спортивного назначения

Производственные зоны:

зона промышленности

Зоны инженерной инфраструктуры:

зона электроснабжения

зона водоснабжения и очистки стоков

зона теплоснабжения

зона связи

Зоны транспортной инфраструктуры

зона внешнего транспорта

зона улично-дорожной сети

Рекреационные зоны

зона сельских природных территорий, озеленения специального назначения

зона рекреационно-туристических объектов

зона размещения парков

Зона сельскохозяйственного использования

зона животноводства

зона ведения крестьянского (фермерского)хозяйства

зона ведения личного подсобного хозяйства

зона огородов и хозяйственных построек населения

зона сенокошения и выпаса скота

зона коллективных садов и садоводческих тованиществ

Зоны специального назначения:

зона ритуального назначения

Зоны акваторий

зона поселковых акваторий

Параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Деревня Казулино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 184,45 | - |
| 2 | Территория общественно-делового назначения | га | 2,57 | - |
| 3 | Территория жилой застройки: | га | 28,48 | - |
| 3.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 26,70 | - |
| 3.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,78 | - |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 85,02 | - |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 59,12 | - |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 25,90 | - |
| 5 | Территории рекреационного назначения: | га | 52,29 | - |
| 5.1 | Сельских природных территорий | га | 52,29 | - |
| 6 | Территории специального назначения: | га | 1,18 | - |
| 6.1 | Ритуального назначения | га | 1,16 | - |
| 7 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 1,91 | - |
| 7.1 | поселковых акваторий | га | 1,91 | - |
| 8 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 13,99 | - |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га | 13,99 | - |
| 9 | Территории наземных объектов инженерной инфраструктуры: | га | 0,13 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 184,45 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения: | га | - | 2,53 |
| 3 | Зоны жилой застройки: | га | - | 52,98 |
| 3.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 48,47 |
| 3.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | - | 4,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 79,49 |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 35,43 |
| 4.2 | ведения личного подсобного хозяйства | га | - | 42,56 |
| 4.3 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | - | 1,50 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 27,72 |
| 5.1 | Сельских природных территорий | га | - | 27,72 |
| 6 | Зоны специального назначения: | га | - | 1,16 |
| 6.1 | ритуального назначения | га | - | 1,16 |
| 7 | Зоны , покрытые поверхностными водами: | га | - | 1,91 |
| 7.1 | поселковых акваторий | га | - | 1,91 |
| 8 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 17,98 |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 17,98 |
| 9 | Зоны наземных объектов инженерной инфраструктуры: | га | - | 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Белый Берег |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 31,79 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория общественно-делового назначения | га | 0,06 | - |
| 2.1 | Общественно-деловые | га | 0,06 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 7,61 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 6,67 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 0,94 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 23,50 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 23,50 | - |
| 5 | Территории специального назначения: | га | 0,56 | - |
| 5.1 | Ритуального назначения | га | 0,56 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 31,79 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 12,49 |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 3,09 |
| 2.2 | ведения личного подсобного хозяйства | га |  | 8,61 |
| 2.3 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | - | 0,79 |
| 3 | Зона культурно-досугового назначения | га | - | 0,21 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 18,52 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 18,52 |
| 5 | Зоны специального назначения: | га | - | 0,56 |
| 5.1 | Зона ритуального назначения | га | - | 0,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Булычево |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 97,29 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,94 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,94 | - |
| 3 | Производственные территории: | га | 0,28 | - |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 59,25 | - |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 53,58 | - |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 4,24 | - |
| 4.3 | Животноводства | га | 1,43 |  |
| 5 | Территории рекреационного назначения: | га | 30,18 | - |
| 5.1 | Сельских природных территорий | га | 30,18 | - |
| 6 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 1,21 | - |
| 6.1 | поселковых акваторий | га | 1,21 | - |
| 7 | Территории объектов культурного наследия: | га | 0,10 | - |
| 8 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 4,33 | - |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га | 4,33 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 97,29 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 6,14 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 6,14 |
| 3 | Производственные зоны: | га | - | 0,28 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 83,39 |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 72,73 |
| 4.2 | Животноводства | га | - | 10,66 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,00 |
| 5.1 | Сельских природных территорий | га | - | - |
| 6 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 1,21 |
| 6.1 | поселковых акваторий | га | - | 1,21 |
| 7 | Зоны объектов культурного наследия: | га | - | 0,10 |
| 8 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 6,17 |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 6,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Васильевщина |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 12,08 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 0,62 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,62 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 11,18 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 10,12 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 1,06 | - |
| 4 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,28 | - |
| 4.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,28 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 12,08 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 1,68 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 1,68 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 9,78 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 9,78 |
| 4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | - | 0,62 |
| 4.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 0,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Вержа |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 93,53 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 5,03 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 5,03 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 59,53 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 46,32 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 13,38 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 24,45 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 24,45 | - |
| 6 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 1,29 | - |
| 6.1 | поселковых акваторий | га | 1,29 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 3,23 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 3,23 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 94,83 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 18,23 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 18,23 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 71,26 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 71,26 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,00 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | - |
| 5 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 1,29 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 1,29 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 4,05 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 4,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Емельяново |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,29 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,92 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,92 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 66,05 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 57,29 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 8,34 | - |
| 3.3 | Животноводства | га | 0,42 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 7,39 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 7,39 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,36 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,36 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,57 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,57 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 78,29 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 10,29 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 10,29 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 54,81 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 54,39 |
| 3.2 | Животноводства | га |  | 0,42 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 8,45 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 8,45 |
| 5 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,36 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,36 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 4,38 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 4,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Клемятино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,72 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 3,98 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 3,98 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 69,98 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 63,27 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 6,71 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 2,20 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 2,20 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами | га | 0,34 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,34 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,22 |  |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,22 |  |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 78,72 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 10,38 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 10,38 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 57,11 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 35,77 |
| 3.2 | Ведения крестьянско-фермерского хозяйства | га | - | 21,34 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 7,35 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 7,35 |
| 5 | Зоны , покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,34 |
| 5.1 | зона поселковых акваторий | га | - | 0,34 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 3,54 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 3,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Клинково |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 54,60 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,72 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,72 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 50,12 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 38,94 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 7,84 | - |
| 3.3 | Животноводства | га | 3,34 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 0,20 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 0,20 | - |
| 5 | Территория наземных объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,04 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 4,24 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 4,24 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 54,80 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 10,08 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 10,08 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 39,83 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 36,49 |
| 3.2 | Животноводства |  | - | 3,34 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,00 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | - |
| 5 | Зоны наземных объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0,04 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 4,85 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 4,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Митюшино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 7,92 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 7,74 | - |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 7,74 | - |
| 3 | Территории, покрытые поверхностными водами | га | 0,18 | - |
| 3.1 | зона поселковых акваторий | га | 0,18 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 7,92 |
| Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения и земель водного фонда, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Митюшино Генеральным планом Казулинского сельского поселения Сафоновского района |
| 2 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 7,74 |
| 2.1 | здания, строения, сооружения, используемые для производства сельскохозяйственной продукции | га | - | 7,74 |
| 3 | Зоны, покрытые поверхностными водами | га | - | 0,18 |
| 3.1 | зона поселковых акваторий | га | - | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Победа |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 0,39 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,39 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 31,32 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 29,67 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 1,65 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 6,36 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 6,36 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,05 | - |
| 5.1 | зона поселковых акваторий | га | 0,05 | - |
| 6 | Территории специального назначения: | га | 0,20 | - |
| 6.1 | Ритуального назначения | га | 0,20 | - |
| 7 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,54 | - |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,54 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 38,86 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 2,03 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 2,03 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 35,40 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 35,40 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,00 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | - |
| 5 | Зоны специального назначения: | га | - | 0,20 |
| 5.1 | Зона ритуального назначения | га | - | 0,20 |
| 6 | Зоны , покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,05 |
| 6.1 | зона поселковых акваторий | га | - | 0,05 |
| 7 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 1,18 |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 1,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Рудница |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 30,27 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,76 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,76 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 25,59 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 21,11 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 4,48 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 2,05 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 2,05 | - |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,87 | - |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,87 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 30,27 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 6,37 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 6,37 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 21,20 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 21,20 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,87 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 0,87 |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 1,83 |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 1,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Старково |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 13,81 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,65 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,65 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 7,89 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 6,07 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 1,82 | -- |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 3,23 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 3,23 | - |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры | га | 1,04 | - |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | 1,04 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 13,81 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 4,44 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 4,44 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 6,54 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 6,54 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 1,10 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 1,10 |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | - | 1,73 |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 1,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Терюшнево |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 151,40 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 0,53 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,53 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 97,16 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 94,86 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 2,30 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 51,69 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 51,69 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,61 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,61 | - |
| 6 | Территории специального назначения: | га | 0,25 | - |
| 6.1 | Зона ритуального назначения | га | 0,25 | - |
| 7 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 1,16 | - |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га | 1,16 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 151,40 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 2,63 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 2,63 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 89,20 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 44,84 |
| 3.2 | Ведения личного подсобного хозяйства | га |  | 44,17 |
| 3.3 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | 0,19 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 47,76 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 47,76 |
| 5 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,61 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,61 |
| 6 | Зоны специального назначения: | га | - | 0,25 |
| 6.1 | Зона ритуального назначения | га | - | 0,25 |
| 7 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 10,95 |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 10,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Турково |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 29,31 | - |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 29,31 | - |
| 3 | Территории рекреационного назначения: | га | 9,29 | - |
| 3.1 | Сельских природных территорий | га | 9,29 | - |
| 4 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,26 | - |
| 4.1 | поселковых акваторий | га | 0,26 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 38,86 |
| Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения и земель водного фонда, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Турково Генеральным планом Казулинского сельского поселения Сафоновского района |
| 2 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 38,60 |
| 2.2 | Ведения крестьянско-фермерского хозяйства | га | - | 38,60 |
| 3 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,26 |
| 3.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Федино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 14,22 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 2,76 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 2,76 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 10,32 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 7,25 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 3,07 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 0,16 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 0,16 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,17 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,17 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,81 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,81 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 14,22 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 7,50 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 7,50 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 4,42 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 4,42 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,98 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 0,98 |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,17 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,17 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 1,15 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 1,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Харино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 37,16 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,83 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,82 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 12,89 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 8,93 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 3,96 | - |
| 3.3 | Животноводства | га | 3,02 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 18,17 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 18,17 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,22 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,22 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 4,05 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 4,05 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 37,16 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 6,09 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 6,09 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 23,67 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 17,40 |
| 3.3 | Ведения крестьянско-фермерского хозяйства | га |  | 3,32 |
| 3.4 | Животноводства | га |  | 2,95 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 2,46 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 2,46 |
| 5 | Зоны , покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,22 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,22 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 4,72 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 4,72 |

##### 2. Сведения о планируемом для размещения на жилых функциональных зонах объектов жилищного строительства

1. Новое жилищное строительство в объемах, обеспечивающих среднюю жилую обеспеченность - 41 кв.м на 1 жителя (с учетом сезонного населения).

2. Структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

3. Развитие малоэтажного жилищного строительства.

4. Снос и реконструкция ветхого и аварийного жилья;

5. Внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

Характеристика жилищного фонда

и параметры планируемого развития

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем жилищного фонда, в том числе | тыс. м2 | 24,64 | 69,83 |
| 1.1 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | 24,64 | 24,08 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 34,48 |
|  |  | кол-во домов | 352 | 344 |
| 1.1.1 | Общий объем убывающего жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,56 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0,80 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
| 1.2 | Общий объем планируемого жилищного фонда, в том числе: | тыс. м2 | - | 45,75 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 65,52 |
|  |  | кол-во домов | - | 305 |
| 1.2.1 | д. Клемятино | тыс. м2 | - | 7,95 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 11,38 |
|  |  | кол-во домов | - | 53 |
| 1. 2.2 | д. Казулино | тыс. м2 | - | 15,90 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 22,77 |
|  |  | кол-во домов | - | 106 |
| 1. 2.3 | д. Терюшнево | тыс. м2 | - | 16,50 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 23,63 |
|  |  | кол-во домов | - | 110 |
| 1. 2.4 | д. Харино | тыс. м2 | - | 1,20 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 1,72 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
| 1. 2.5 | д. Белый Берег | тыс. м2 | - | 3,15 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 4,52 |
|  |  | кол-во домов | - | 21 |
| 1. 2.5 | д. Федино | тыс. м2 | - | 1,05 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 1,50 |
|  |  | кол-во домов | - | 7 |

Типология нового жилищного строительства

1. Для реализации программы нового жилищного строительства Генеральным планом предлагается использовать как территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность или реконструируемой застройки в пределах существующих границ сельских населенных пунктов, так и на неэффективно используемых землях сельскохозяйственного назначения в ведении сельских администраций, переводимых в земли населенных пунктов путем изменения существующих границ данных сельских населенных пунктов.

2. Предложенные Генеральным планом территории нового жилищного строительства предназначены для реализации расчетной потребности населения сельских населенных пунктов и для коттеджного строительства первого и второго жилья для населения города Сафоново (ориентировочно 10% от общего числа жителей города) и вновь прибывшего населения (миграция).

3. Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь земельного участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального жилого дома принимается в размере 120-200 кв.м.:

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( усадебная – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории усадебной застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

( секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

4. Небольшое количество застройки средней этажности (около 10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика.

5. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

##### 3. Сведения о планируемом для размещения на жилых и общественно деловых функциональных зонах объектов системы социального обслуживания населения

Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории поселения. Система обслуживания базируется на  схеме размещения производительных сил области и формирует социальную составляющую системы расселения.

Система обслуживания территории  складывается из двух основных  факторов:

- формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

1. Создание иерархической системы обслуживания, при которой население поселения будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

2. Размещение объектов повседневного спроса практически в каждом сельском населенном пункте (рядовых поселениях). Однако вследствие малой людности поселений зачастую создать в них учреждения обслуживания не представляется возможным. В таких случаях предлагается организация услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия), формирование учреждений обслуживания в жилых домах населения (уход за детьми, бытовое обслуживание), объединение учреждений обслуживания различных типов в один центр для одного населенного пункта или нескольких населенных пунктов.

К таким объектам относятся детские дошкольные учреждения, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптеки, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

3. Формирование центров социального притяжения (социальный центр) на базе более крупных, экономически и социально развитых населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими мелкими населенными пунктами. В них помимо учреждений повседневного спроса для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (школы, клубы и спортивно-досуговые центры, библиотеки, кафе, рестораны, учреждения торговли, рынки и пр.).

4. Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, областная больница и прочие учреждения) концентрируются в центре района - городе Сафонове и рассчитаны на оказание услуг для населения как самого города, так и всех сельских населенных пунктов Казулинского сельского поселения.

Характеристика объектов системы социального обслуживания

#### и параметры планируемого развития Казулинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | общеобразовательные учреждения | мест | 120 | 120 |
| 1.2 | учреждения культуры | мест | 100 | 100 |
| 1.3 | библиотеки | м2 общей площади | 28 | 28 |
| 1.4 | учреждения торговли | м2 торговой площади | 105,5 | 105,5 |
| 1.5 | учреждения здравоохранения | численность персонала | 3 | 3 |

##### 4. Сведения о планируемом для размещения на производственных функциональных зонах производственных объектов

1.  Строительство сельскохозяйственных предприятий на территории деревни Булычево и бывших деревень Митюшино и Турково;

#### сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)

##### 1. Объекты инженерной инфраструктуры

###### 1.1. Водоснабжение

- Обеспечение расчетных объемов расходы воды и бытовых стоков по территории в границах проектирования  составляют – 228,8 м3/сут

Таблица 5 Расчетные объемы расходы воды и бытовых стоков

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. Клемятино |
| индивидуальные жилые дома | человек | 159 | 250 | 23,9 | 15,9 | 39,8 | 39,8 |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. Казулино |
| индивидуальные жилые дома | человек | 318 | 250 | 47,7 | 31,8 | 79,5 | 79,5 |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. Терюшнево |
| индивидуальные жилые дома | человек | 330 | 250 | 49,5 | 33,0 | 82,5 | 82,5 |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. Харино |
| индивидуальные жилые дома | человек | 24 | 250 | 3,6 | 2,4 | 6,0 | 6,0 |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. Белый Берег |
| индивидуальные жилые дома | человек | 63 | 250 | 9,5 | 6,3 | 15,8 | 15,8 |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. Федино |
| индивидуальные жилые дома | человек | 21 | 250 | 3,2 | 2,1 | 5,3 | 5,3 |
| Итого |  |  |  |  |  | 228,8 | 228,8 |

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим источникам водоснабжения) в деревнях.

- Строительство распределительных водопроводных сетей от существующих водозаборов в деревнях.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях и животноводческих комплексах внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение производственных площадок и животноводческих комплексов осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

###### 1.2. Водоотведения

- Организация индивидуальных систем водоотведения во всех деревнях сельского поселения

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов и производственных предприятий.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

###### 1.3 Теплоснабжение

Для обеспечения устойчивого функционирования ЖКК и обеспечения техногенной, технологической и эксплуатационной безопасности производства необходимо проведение комплекса специальных мероприятий, обеспечивающих модернизацию систем теплоснабжения в Казулинском сельском поселении.

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:

- реконструкцию, модернизацию и расширение существующих источников теплоснабжения;

- обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) планируемого малоэтажного (коттеджного) жилого строительства  с использованием газа и электроэнергии;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

- Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

- Обеспечение общего расчетного теплопотребления на территориях нового строительства составит – 2,699 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на территории проектируемых промышленных площадок.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

Таблица 13 Тепловые нагрузки и расход газа потребителей планируемой жилой застройки

| Наименование | Кол-во зданий | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни Клемятино |
| индивидуальные жилые дома | 53 | 7950 | 23850 | 0,061 | ---- | 0,408 | 0,469 | 70,4 | 29,4 | 99,8 | Индивидуальные отопительные системы |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни Казулино |
| индивидуальные жилые дома | 106 | 15900 | 47700 | 0,122 | ---- | 0,816 | 0,938 | 140,7 | 29,4 | 170,1 | Индивидуальные отопительные системы |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни Терюшнево |
| индивидуальные жилые дома | 110 | 16500 | 49500 | 0,127 | ---- | 0,847 | 0,974 | 146,0 | 29,4 | 175,4 | Индивидуальные отопительные системы |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни Харино |
| индивидуальные жилые дома | 8 | 1200 | 3600 | 0,009 | ---- | 0,062 | 0,071 | 10,6 | 29,4 | 40,0 | Индивидуальные отопительные системы |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни Белый Берег |
| индивидуальные жилые дома | 21 | 3150 | 9450 | 0,024 | ---- | 0,162 | 0,186 | 27,9 | 29,4 | 57,3 | Индивидуальные отопительные системы |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни Федино |
| индивидуальные жилые дома | 7 | 1050 | 3150 | 0,008 | ---- | 0,054 | 0,062 | 9,3 | 29,4 | 38,7 | Индивидуальные отопительные системы |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2,699 |  |  | 581,3 |  |

###### 1.4 Газоснабжение

- Обеспечение общего расхода газа – 581,3 м3/час.

2. В соответствии  с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, а также проектными предложениями авторов Схемы территориального планирования Сафоновского района предлагается газифицировать населенные пункты согласно перечню, представленному в таблице №14, и осуществить выполнение следующих мероприятий:

- строительство газопроводов высокого и среднего давления, совершенствование работы системы газоснабжения (комплекс мероприятий), проектирование, строительство;

- реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс. человек) | Расчетная численность жителей населенного пункта (тыс. человек) | Газифицируемые населенные пункты в соответствии со схемой газоснабжения и газификации Сафоновского района, разработанной ОАО «Промгаз» | Газифицируемые населенные пункты в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Сафоновского района | Газифицируемые населенные пункты в соответствии с проектными предложениями Генерального плана Казулинского поселения | Населенные пункты, газифицированные в настоящее время | Не газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Казулинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Казулино | 0,643 | 0,961 |  | + | + |  |  |
| деревня Белый Берег | 0 | 0,063 |  | + | + |  |  |
| деревня Булычево | 0,005 | 0,005 |  | + |  |  |  |
| деревня Васильевщина | 0,006 | 0,006 |  |  | + |  |  |
| деревня Вержа | 0,020 | 0,020 | + | + | + |  | + |
| деревня Емельяново | 0,023 | 0,023 |  |  | + | + |  |
| деревня Клемятино | 0,017 | 0,176 |  |  |  |  | + |
| деревня Клинково | 0,002 | 0,002 |  |  |  | + |  |
| деревня Митюшино | 0 | 0 |  | + |  | + |  |
| деревня Победа | 0,002 | 0,002 |  | + | + |  |  |
| деревня Рудница | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  | + |
| деревня Старково | 0,008 | 0,008 | + |  |  |  | + |
| деревня Терюшнево | 0,002 | 0,332 | + |  | + |  | + |
| деревня Турково | 0 | 0 | + |  |  |  | + |
| деревня Федино | 0,018 | 0,039 | + | + | + |  | + |
| деревня Харино | 0,016 | 0,040 | + |  |  |  | + |

Мероприятия по газификации населенных пунктов

3. При разработке проектных предложений учитывались основные положения схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», а также «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы. Основанием для разработки являлось:

- Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» от 18 мая 2004 года.

-   Договор между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» о газификации Смоленской области от 12 апреля 2006 года.

-   Договор между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» №6-436/07 от 27.07.2007г. «Разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации».

4. Использование природного газа в планируемой жилой и общественной застройке предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок.

5. Для районов нового строительства в целом система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

###### 1.5 Электроснабжение

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция (с заменой трансформаторов) следующих подстанций: ПС «Сафоново», ПС «Казулино».

2. Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 10/0.4 кВ.

3. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

###### 7.1.6 Связь

1. Удовлетворение потребности в средствах связи общего пользования всех жителей и организаций путём наращивания полярной ёмкости телефонных сетей с внедрением современного цифрового оборудования и оптико-волоконной техники

2. Создание комплексных инфраструктурных сетей передачи данных с предоставлением населению различных медиауслуг.

3. Активное развитие телефонной связи как элемента повышения качества уровня жизни сельского населения.

4. Увеличение программ эфирного радио- и телевещания на всей территории области, проведение мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевизионное вещание.

5. Развитие систем кабельного телевидения развивающихся населенных пунктах.

6. Строительство систем радиодоступа

7. Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

8. Замена выработавшего свой ресурс оборудования на новое, повышение качества и надежности телерадиовещания.

9. Увеличение  до 100 % охвата населения района телевизионным радиовещанием, а также информацией об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

##### 2. Объекты транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

1. Реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения;

2. Реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов;

3. Строительство улиц в жилой застройке и проездов в деревнях;

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. К зонам с особыми условиями использования территории относятся - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К зонам с особыми условиями использования, устанорвленных в связи с размещением объектов месного значения отнесены:

- санитарно-защитные зоны от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- санитарно-защитные разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов жилой застройки;

- санитарно-защитные зоны ТП 10/0,4 кВ и ГРП высокого давления;

- охранные зоны:

водоводов;

водопроводов горячего водоснабжения;

хозяйственно-питьевых водопроводов;

производственного и противопожарного водопроводов;

теплосетей;

газопроводных сетей низкого давления;

газопроводных сетей высокого давления;

сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;

сетей ливневой самотечной канализации;

кабелей 10 кВ;

ВЛ 10 кВ;

кабелей связи;

##### 1. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиНом 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящей статьи);

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пуровскому району (далее - Управление Роспотребнадзора по Пуровскому району);

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пуровскому району лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

##### 2. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:

жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

спортивных сооружений;

детских площадок;

образовательных и детских учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

здания управления;

конструкторские бюро;

здания административного назначения;

научно-исследовательские лаборатории;

поликлиники;

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гостиницы;

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта;

пожарные депо;

местные и транзитные коммуникации;

ЛЭП;

электроподстанции;

нефте- и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

автозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей;

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-03 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Перечень предприятий основных источников загрязнений и их санитарно-защитные зоны.

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельские кладбища | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | животноводческая ферма | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | заброшенный склад | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | молочная ферма | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | животноводческая ферма | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | сушилка льна | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | пилорама | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта

##### Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

##### При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007 г. № 74)

##### На территории жилой застройки запрещается размещение наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок вместимостью свыше 300 м/м.

Санитарно-защитная зона трансформаторной подстанции

Статья 12.26. СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" устанавливает, что при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инженерной инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные пункты (подстании) | Y | 10-15 |
| 2 | Газораспределительные пункты | Y | 10 |
| 3 | Электроподстанции | Y | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |
| 4 | Котельные | Y | 50 |

##### 3. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраняемых объектов

Охранная зона газораспределительной сети

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, исключение возможностей повреждения газораспределительных сетей на проектируемой территории установлена охранная зона газораспределительных сетей.

Ширина данной зоны определена в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и составляет:

а)	вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

б)	вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;

в)	вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в «Правилах охраны газораспределительных сетей»:

а)	строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б)	сносить и реконструировать коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в)	разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г)	перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д)	устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е)	огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж)	разводить огонь и размещать источники огня;

з)	рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

и)	открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к)	набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л)	самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации-территория с особыми условиями использования, устанавливаемаявдоль трасс хозяйственно-бытовой канализации в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона электрических сетей

Охранная зона электрических сетей - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей на проектируемой территории установлена охранная зона электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 граница зоны устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и проездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Иные требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей определяется «Правилами установления охранных  зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Охранная зона линий связи

Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений связи.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории микрорайона должен составлять:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей 
от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

- в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, а также иными специальными нормами.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных инженерных сетей.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| среднего до 0,005 (0,05) | 4 | 1 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2)высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

##### 4.  Ограничения использования территорий. объектов культурного наследия

На территории Казулинского сельского поселения территории объектов культурного наследия и зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Деревня Казулино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 184,45 | - |
| 2 | Территория общественно-делового назначения | га | 2,57 | - |
| 3 | Территория жилой застройки: | га | 28,48 | - |
| 3.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 26,70 | - |
| 3.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,78 | - |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 85,02 | - |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 59,12 | - |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 25,90 | - |
| 5 | Территории рекреационного назначения: | га | 52,29 | - |
| 5.1 | Сельских природных территорий | га | 52,29 | - |
| 6 | Территории специального назначения: | га | 1,18 | - |
| 6.1 | Ритуального назначения | га | 1,16 | - |
| 7 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 1,91 | - |
| 7.1 | поселковых акваторий | га | 1,91 | - |
| 8 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 13,99 | - |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га | 13,99 | - |
| 9 | Территории наземных объектов инженерной инфраструктуры: | га | 0,13 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 184,45 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения: | га | - | 2,53 |
| 3 | Зоны жилой застройки: | га | - | 52,98 |
| 3.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 48,47 |
| 3.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | - | 4,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 79,49 |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 35,43 |
| 4.2 | ведения личного подсобного хозяйства | га | - | 42,56 |
| 4.3 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | - | 1,50 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 27,72 |
| 5.1 | Сельских природных территорий | га | - | 27,72 |
| 6 | Зоны специального назначения: | га | - | 1,16 |
| 6.1 | ритуального назначения | га | - | 1,16 |
| 7 | Зоны , покрытые поверхностными водами: | га | - | 1,91 |
| 7.1 | поселковых акваторий | га | - | 1,91 |
| 8 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 17,98 |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 17,98 |
| 9 | Зоны наземных объектов инженерной инфраструктуры: | га | - | 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Белый Берег |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 31,79 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория общественно-делового назначения | га | 0,06 | - |
| 2.1 | Общественно-деловые | га | 0,06 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 7,61 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 6,67 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 0,94 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 23,50 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 23,50 | - |
| 5 | Территории специального назначения: | га | 0,56 | - |
| 5.1 | Ритуального назначения | га | 0,56 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 31,79 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 12,49 |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 3,09 |
| 2.2 | ведения личного подсобного хозяйства | га |  | 8,61 |
| 2.3 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | - | 0,79 |
| 3 | Зона культурно-досугового назначения | га | - | 0,21 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 18,52 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 18,52 |
| 5 | Зоны специального назначения: | га | - | 0,56 |
| 5.1 | Зона ритуального назначения | га | - | 0,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Булычево |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 97,29 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,94 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,94 | - |
| 3 | Производственные территории: | га | 0,28 | - |
| 4 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 59,25 | - |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 53,58 | - |
| 4.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 4,24 | - |
| 4.3 | Животноводства | га | 1,43 |  |
| 5 | Территории рекреационного назначения: | га | 30,18 | - |
| 5.1 | Сельских природных территорий | га | 30,18 | - |
| 6 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 1,21 | - |
| 6.1 | поселковых акваторий | га | 1,21 | - |
| 7 | Территории объектов культурного наследия: | га | 0,10 | - |
| 8 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 4,33 | - |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га | 4,33 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 97,29 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 6,14 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 6,14 |
| 3 | Производственные зоны: | га | - | 0,28 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 83,39 |
| 4.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 72,73 |
| 4.2 | Животноводства | га | - | 10,66 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,00 |
| 5.1 | Сельских природных территорий | га | - | - |
| 6 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 1,21 |
| 6.1 | поселковых акваторий | га | - | 1,21 |
| 7 | Зоны объектов культурного наследия: | га | - | 0,10 |
| 8 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 6,17 |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 6,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Васильевщина |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 12,08 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 0,62 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,62 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 11,18 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 10,12 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 1,06 | - |
| 4 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,28 | - |
| 4.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,28 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 12,08 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 1,68 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 1,68 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 9,78 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 9,78 |
| 4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | - | 0,62 |
| 4.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 0,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Вержа |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 93,53 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 5,03 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 5,03 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 59,53 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 46,32 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 13,38 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 24,45 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 24,45 | - |
| 6 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 1,29 | - |
| 6.1 | поселковых акваторий | га | 1,29 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 3,23 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 3,23 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 94,83 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 18,23 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 18,23 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 71,26 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 71,26 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,00 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | - |
| 5 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 1,29 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 1,29 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 4,05 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 4,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Емельяново |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,29 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,92 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,92 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 66,05 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 57,29 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 8,34 | - |
| 3.3 | Животноводства | га | 0,42 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 7,39 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 7,39 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,36 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,36 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,57 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,57 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 78,29 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 10,29 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 10,29 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 54,81 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 54,39 |
| 3.2 | Животноводства | га |  | 0,42 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 8,45 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 8,45 |
| 5 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,36 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,36 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 4,38 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 4,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Клемятино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,72 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 3,98 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 3,98 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 69,98 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 63,27 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 6,71 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 2,20 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 2,20 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами | га | 0,34 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,34 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 2,22 |  |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 2,22 |  |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 78,72 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 10,38 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 10,38 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 57,11 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 35,77 |
| 3.2 | Ведения крестьянско-фермерского хозяйства | га | - | 21,34 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 7,35 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 7,35 |
| 5 | Зоны , покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,34 |
| 5.1 | зона поселковых акваторий | га | - | 0,34 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 3,54 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 3,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Клинково |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 54,60 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,72 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,72 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 50,12 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 38,94 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 7,84 | - |
| 3.3 | Животноводства | га | 3,34 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 0,20 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 0,20 | - |
| 5 | Территория наземных объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,04 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 4,24 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 4,24 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 54,80 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 10,08 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 10,08 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 39,83 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 36,49 |
| 3.2 | Животноводства |  | - | 3,34 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,00 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | - |
| 5 | Зоны наземных объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0,04 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 4,85 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 4,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Митюшино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 7,92 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 7,74 | - |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 7,74 | - |
| 3 | Территории, покрытые поверхностными водами | га | 0,18 | - |
| 3.1 | зона поселковых акваторий | га | 0,18 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 7,92 |
| Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения и земель водного фонда, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Митюшино Генеральным планом Казулинского сельского поселения Сафоновского района |
| 2 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 7,74 |
| 2.1 | здания, строения, сооружения, используемые для производства сельскохозяйственной продукции | га | - | 7,74 |
| 3 | Зоны, покрытые поверхностными водами | га | - | 0,18 |
| 3.1 | зона поселковых акваторий | га | - | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Победа |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 0,39 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,39 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 31,32 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 29,67 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 1,65 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 6,36 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 6,36 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,05 | - |
| 5.1 | зона поселковых акваторий | га | 0,05 | - |
| 6 | Территории специального назначения: | га | 0,20 | - |
| 6.1 | Ритуального назначения | га | 0,20 | - |
| 7 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,54 | - |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,54 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 38,86 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 2,03 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 2,03 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 35,40 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 35,40 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,00 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | - |
| 5 | Зоны специального назначения: | га | - | 0,20 |
| 5.1 | Зона ритуального назначения | га | - | 0,20 |
| 6 | Зоны , покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,05 |
| 6.1 | зона поселковых акваторий | га | - | 0,05 |
| 7 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 1,18 |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 1,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Рудница |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 30,27 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,76 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,76 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 25,59 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 21,11 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 4,48 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 2,05 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 2,05 | - |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,87 | - |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,87 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 30,27 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 6,37 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 6,37 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 21,20 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 21,20 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,87 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 0,87 |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 1,83 |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 1,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Старково |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 13,81 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,65 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,65 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 7,89 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 6,07 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 1,82 | -- |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 3,23 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 3,23 | - |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры | га | 1,04 | - |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | 1,04 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 13,81 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 4,44 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 4,44 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 6,54 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 6,54 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 1,10 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 1,10 |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | - | 1,73 |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 1,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Терюшнево |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 151,40 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 0,53 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 0,53 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 97,16 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 94,86 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 2,30 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 51,69 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 51,69 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,61 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,61 | - |
| 6 | Территории специального назначения: | га | 0,25 | - |
| 6.1 | Зона ритуального назначения | га | 0,25 | - |
| 7 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 1,16 | - |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га | 1,16 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 151,40 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 2,63 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 2,63 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 89,20 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 44,84 |
| 3.2 | Ведения личного подсобного хозяйства | га |  | 44,17 |
| 3.3 | Огородов и хозяйственных построек населения | га |  | 0,19 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 47,76 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 47,76 |
| 5 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,61 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,61 |
| 6 | Зоны специального назначения: | га | - | 0,25 |
| 6.1 | Зона ритуального назначения | га | - | 0,25 |
| 7 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 10,95 |
| 7.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 10,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Турково |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 29,31 | - |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 29,31 | - |
| 3 | Территории рекреационного назначения: | га | 9,29 | - |
| 3.1 | Сельских природных территорий | га | 9,29 | - |
| 4 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,26 | - |
| 4.1 | поселковых акваторий | га | 0,26 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 38,86 |
| Площадь территорий, входящих в состав планируемых земель сельскохозяйственного назначения и земель водного фонда, всвязи с предложением по упразднению населенного пункта деревня Турково Генеральным планом Казулинского сельского поселения Сафоновского района |
| 2 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 38,60 |
| 2.2 | Ведения крестьянско-фермерского хозяйства | га | - | 38,60 |
| 3 | Зоны, покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,26 |
| 3.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Федино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 14,22 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 2,76 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 2,76 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 10,32 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 7,25 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 3,07 | - |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 0,16 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 0,16 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,17 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,17 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 0,81 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 0,81 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 14,22 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 7,50 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 7,50 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 4,42 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 4,42 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 0,98 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 0,98 |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,17 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,17 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 1,15 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 1,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Харино |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 37,16 | - |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территория жилой застройки: | га | 1,83 | - |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,82 | - |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования: | га | 12,89 | - |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 8,93 | - |
| 3.2 | Огородов и хозяйственных построек населения | га | 3,96 | - |
| 3.3 | Животноводства | га | 3,02 |  |
| 4 | Территории рекреационного назначения: | га | 18,17 | - |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | 18,17 | - |
| 5 | Территории, покрытые поверхностными водами: | га | 0,22 | - |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | 0,22 | - |
| 6 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 4,05 | - |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | 4,05 | - |
| 1 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га | - | 37,16 |
| Площадь функциональных зон |
| 2 | Зоны жилой застройки: | га | - | 6,09 |
| 2.1 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 6,09 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | 23,67 |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 17,40 |
| 3.3 | Ведения крестьянско-фермерского хозяйства | га |  | 3,32 |
| 3.4 | Животноводства | га |  | 2,95 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | га | - | 2,46 |
| 4.1 | Сельских природных территорий | га | - | 2,46 |
| 5 | Зоны , покрытые поверхностными водами: | га | - | 0,22 |
| 5.1 | поселковых акваторий | га | - | 0,22 |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры: | га | - | 4,72 |
| 6.1 | Улично-дорожной сети | га | - | 4,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |
| 1 | Общий объем жилищного фонда, в том числе | тыс. м2 | 24,64 | 69,83 |
| 1.1 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | 24,64 | 24,08 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 34,48 |
|  |  | кол-во домов | 352 | 344 |
| 1.1.1 | Общий объем убывающего жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0,56 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0,80 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
| 1.2 | Общий объем планируемого жилищного фонда, в том числе: | тыс. м2 | - | 45,75 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 65,52 |
|  |  | кол-во домов | - | 305 |
| 1.2.1 | д. Клемятино | тыс. м2 | - | 7,95 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 11,38 |
|  |  | кол-во домов | - | 53 |
| 1. 2.2 | д. Казулино | тыс. м2 | - | 15,90 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 22,77 |
|  |  | кол-во домов | - | 106 |
| 1. 2.3 | д. Терюшнево | тыс. м2 | - | 16,50 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 23,63 |
|  |  | кол-во домов | - | 110 |
| 1. 2.4 | д. Харино | тыс. м2 | - | 1,20 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 1,72 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
| 1. 2.5 | д. Белый Берег | тыс. м2 | - | 3,15 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 4,52 |
|  |  | кол-во домов | - | 21 |
| 1. 2.5 | д. Федино | тыс. м2 | - | 1,05 |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда | - | 1,50 |
|  |  | кол-во домов | - | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельских администраций | га | 963,25 | 964,75 |
| 2 | Земли лесного фонда | га | 7327,71 | 7324,50 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8053,52 | 8049,52 |
| 4 | Земли запаса | га | 389,03 | 389,03 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | га | 44,64 | 51,85 |
| 6 | Земли, покрытые поверхностными водами | га | 57,68 | 57,68 |
| деревня Казулино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 183,92 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 183,92 |
| деревня Белый Берег |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 31,79 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 31,79 |
| деревня Булычево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 97,29 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 97,29 |
| деревня Васильевщина |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 12,08 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 12,08 |
| деревня Вержа |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 93,53 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 94,83 |
| деревня Емельяново |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,29 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 78,29 |
| деревня Клемятино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 78,72 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 78,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Клинково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 54,60 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 54,80 |
| деревня Митюшино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 7,92 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 7,92 |
| деревня Победа |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 38,86 |
| деревня Рудница |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 30,27 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 30,27 |
| деревня Старково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 13,81 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 13,81 |
| деревня Терюшнево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 151,40 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 151,40 |
| деревня Турково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 38,86 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 38,86 |
| деревня Федино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 14,22 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 14,22 |
| деревня Харино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га | 37,16 |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  | 37,16 |

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | общеобразовательные учреждения | мест | 120 | 120 |
| 1.2 | учреждения культуры | мест | 100 | 100 |
| 1.3 | библиотеки | м2 общей площади | 28 | 28 |
| 1.4 | учреждения торговли | м2 торговой площади | 105,5 | 105,5 |
| 1.5 | учреждения здравоохранения | численность персонала | 3 | 3 |