Инв. № 50/К 10.10.12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Казулинского сельского поселения

САФОНОВСКОГО РАЙОНА

МАТЕРИЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

генерального плана.

Положение о территориальном

планировании.

Генеральный директор института                                             Клинкова Е.М.

Главный градостроитель института,

Коммерческий директор:				  	             Метейко Н.А.

Руководитель проекта:                                                                 Киселева О.В.

Ответственный исполнитель:                                                     Воронина А.В.

Главный инженер проекта:				                          Зуйков М.А.

Санкт-Петербург 2012 год

общее положение.	10

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

1. Цели и задачи территориального планирования	12

1.1. Цели территориального планирования	12

1.2. Задачи территориального планирования.	14

1.2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории	14

1.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Казулинском сельском поселении	16

1.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения в Казулинском сельском поселении	16

1.2.3.1 Транспортная инфраструктура	16

1.2.3.2 Инженерная инфраструктура	17

1.2.3.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	19

1.2.3.4. Жилищный фонд	19

1.2.4 Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды	19

1.2.5 Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20

ГЛАВА I ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	20

I Анализ современного состояния территории	20

I.1. Общая характеристика Казулинского сельского поселения	20

I.1.1  Правовой статус	20

I.1.2 Территория Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области и ее состав	21

I.2. Использование территории	21

I.3 Природные условия	23

I.2.1 Рельеф	23

I.2.2 Климат	23

I.2.3 Растительность	23

I.2.4 Почвы	24

I.2.5 Гидрологические условия	24

II анализ прогнозируемых ограниченийиспользования территорий сельского поселения	24

II. 1 Ограничения использования территорий, земельных участков и объектов капитального строительства. Зоны с особыми условиями использования территории.	24

II. 1.1 Особоохраняемые природные территории	25

II. 1.2 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	25

II. 1.3 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных зон и береговых полос	29

II. 1.4 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зоны охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением	31

II. 1.5 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон	32

II. 1.6 Ограничения использования территорий. земельных участков на территории противопожарных разрывов	35

II. 1.7 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраняемых объектов	36

II. 1.8 Ограничения использования территорий. объектов культурного наследия	42

III АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ	43

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	43

III. 1 Природно-ресурсный потенциал.	43

III. 1.1 Минерально-сырьевые ресурсы	43

III. 1.3 Лесохозяйственные ресурсы. Лесное хозяйство	44

III. 2 Оценка природно-ресурсного потенциала.	55

III.3 Социально-экономический потенциал	56

III. 3.1 Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития	56

III. 3.2 Население и трудовые ресурсы	58

III. 3.3 Жилищный фонд	65

III. 3.4 Обеспеченность основными учреждениями социально-бытового обслуживания	70

III.4 Инфраструктурный потенциал	92

III. 4.1 Водоснабжение	92

III. 4.2 Водоотведение	100

III. 4.3 Теплоснабжение	106

III. 4.4 Газоснабжение	116

III. 4.5 Электроснабжение	120

Расчет потребляемой электрической мощности	124

III. 4.6 Связь	126

III. 4.7 Транспортная инфраструктура	131

III.5 Санитарная очистка и уборка территории	137

ГЛАВА II ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	139

IV ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	139

1. Положения по реализайии стратегических возмежностей развития экономической сферы Казулинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года и на перспективу до 2045.	139

2. Положения по территориальному развитию населенных пунктов.	140

3. Положения  по развитию функционально-планировочной структуры Казулинского сельского поселения.	143

4. Положения  по градостроительному развитию жилищного фонда	145

5. Положения  по развитию системы культурно-бытового обслуживания.	149

и параметры планируемого развития Казулинского сельского поселения	150

6. Положения по размещению производственных объектов.	150

7. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение	151

7.1. Объекты инженерной инфраструктуры	151

7.1.1. Водоснабжение	151

7.1.2. Водоотведения	152

7.1.3 Теплоснабжение	152

7.1.4 Газоснабжение	156

7.1.5 Электроснабжение	158

7.1.6 Связь	159

7.2. Объекты транспортной инфраструктуры	160

8. Положения по охране окружающей среды	160

8.1. Охрана поверхностных вод	161

8.2. Охрана подземных вод	162

8.3. Охрана воздушного бассейна	163

8.4. Охрана почв	163

8.5. Охрана и защита леса	164

8.6. Контроль загрязнения окружающей среды	165

8.7. Мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения	166

8.8. Организация утилизации и переработки бытовых отходов	166

ГЛАВА III утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	167

ГЛАВА IV утвержденные документами территориального планирования МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	168

ГЛАВА V перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	172

I Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	172

I. 1. Общие понятия	172

I. 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.	173

I. 1. Опасные метеорологические явления и процессы	178

I. 2. Природные пожары	178

3. Массовые инфекционные заболевания.	178

II Мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.	184

II. 1.  Геологические и гидрологические процессы	184

II. 2.  Лесные пожары	187

III  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	190

III. 1.  Общие понятия	190

III. 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера	191

III. 3.  Промышленные аварии и катастрофы	197

III. 4.  Пожары и взрывы	198

III. 5.  Опасные происшествия на транспорте	198

IV Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	213

IV. 1.  Промышленные аварии и катастрофы	213

IV. 1. 1. Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов	214

V Обеспечение жизнедеятельности населения в особый период. Инженерное оборудование	214

V. 1.  Оповещение населения	215

V. 2.  Эвакуация населения	218

V. 3.  Защитные сооружения	219

V. 4.  Светомаскировка	219

VI.  Мероприятия по предотвращению пажаров в населенных пунктах.	220

#### общее положение.

1. Территориальное планирование Казулинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Казулинского сельского поселения (далее Генеральный план).

2. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Генеральный план реализуется в границах Казулинского сельского поселения.

4. Генеральный план Казулинского сельского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Казулинского сельского поселения, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Казулинского сельского поселения и Сафоновского района.

5. В Генеральном плане Казулинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В составе Генерального плана Казулинского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок Генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Казулинского сельского поселения, - 2030 год;

первая очередь Генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Казулинского сельского поселения, - 2022 год;

7. Проектные решения Генерального плана Казулинского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории населенных пунктов Казулинского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды Казулинского сельского поселения и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Казулинского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Казулинского сельского поселения на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

8. Реализация Генерального плана Казулинского сельского поселения осуществляется на основании плана реализации Генерального плана Казулинского сельского поселения.

9. План реализации Генерального плана Казулинского сельского поселения утверждается в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Казулинского сельского поселения.

10. План реализации Генерального плана Казулинского сельского поселения является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

11. Генеральный план Казулинского сельского поселения определяет основные положения официальной градостроительной политики и тактику органов управления территорией, стратегию её долгосрочного градостроительного развития до 2045 года.

12. Генеральный план-  это документ позволяющий осуществлять комплексное управление территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

13. Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует  территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

14. В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Казулинского сельского поселения во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

15. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

| 1 | деревня Казулино |
| --- | --- |
| 2 | деревня Белый Берег |
| 3 | деревня Булычево |
| 4 | деревня Васильевщина |
| 5 | деревня Вержа |
| 6 | деревня Емельяново |
| 7 | деревня Клемятино |
| 8 | деревня Клинково |
| 9 | деревня Митюшино |
| 10 | деревня Победа |
| 11 | деревня Рудница |
| 12 | деревня Старково |
| 13 | деревня Терюшнево |
| 14 | деревня Турково |
| 15 | деревня Федино |
| 16 | деревня Харино |

Общая численность населения — 774 человека.

16.  Административным центром сельского поселения является деревня Казулино.

17. Земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и водного фонда могут быть предоставлены в порядке, установленном законодательством, для целей добычи полезных ископаемых.

Дальнейшее использование данных земельных участок осуществляется в соответствии с проектом рекультивации земель без выделения отдельной функциональной зоны на картах (схемах).

18. Размещение вновь создаваемых объектов капитального строительства на территориях нового жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами планировки территории, местными нормативами градостроительного проектирования Сафоновского района и Казулинского поселения, иными нормативными правовыми актами.

14. Размещение отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в населенных пунктах Казулинского поселения может осуществляться с соблюдением ограничений точечного строительства, а именно следующих условий:

а) наличие необходимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с программами развития Казулинского сельского поселения;

б) наличие резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;

в) обеспеченность планируемого к размещению объекта капитального строительства нормативной социальной инфраструктурой, в том числе объектами детских дошкольных учреждений, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Казулинского сельского поселения;

г) наличие свободной нормативной территории для обслуживания планируемого к размещению объекта капитального строительства.

##### ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

###### 1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Цели территориального планирования

Цели и задачи Территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

1.Комплексное развитие поселения, выявление и максимальное  использование всех ресурсов поселений, повышение их инвестиционной привлекательности за счет целенаправленной и скоординированной политики муниципальных властей по формированию новых агропромышленных производственных и рекреационно-туристических  центров.

2. Формирование пространственной основы для реализации миссии Казулинского сельского поселения с ведущими аграрно-промышленными функциями.

2. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения:

- формирование функционально-пространственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по целевому назначению, в части определения возможности изменения границ земель различных категорий, в том числе границ населенных пунктов (земель населенных пунктов) на расчетный срок до 2030 с учетом перспективы до 2045 годов;

- выявление возможности развития системы расселения в соответствии с ресурсным потенциалом на расчетный срок и перспективу, в том числе территориальным, определение их статуса в хозяйственно-отраслевой специализации;

3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация, ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы поселения.

4. Обеспечение условий рационального природопользования:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- функционально - пространственная организация поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

6. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей Казулинского сельского поселения, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

7. Обеспечение взаимодействия центра района- г. Сафоново и Казулинского сельского поселения на принципах  взаимодополняемости, равномерности в отношении градостроительного развития и реализации инвестиционных программ.

8. Оптимальное использование территориальных и природных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой.

1.2. Задачи территориального планирования.

###### 1.2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории

2. Полицентрическое развитие системы расселения Казулинского сельского поселения с формированием узлов активного развития «точек роста»;

3. Формирование системы расселения, обеспечивающие благоприятную, достойную среду проживания, стремящиеся к самодостаточности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда, на основе упорядочения функционального зонирования, определения социальных и пространственных стандартов проживания;

4. Обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для развития  хозяйственного комплекса Казулинского сельского поселения, развития предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни населения и создания благоприятного инвестиционного климата;

5. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Казулинского сельского поселения в составе документов государственного и муниципального планирования социально-экономического развития Казулинского сельского поселения, Сафоновского района и Смоленской области на расчетный срок Генерального плана Казулинского сельского поселения до 2030 года и на перспективу до 2045 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных и не вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность или не рентабельно используемых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

6. Реорганизация сложившейся жилой застройки сельских населенных пунктов и территорий коллективного садоводства в комфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных комплексов, при определении необходимых территорий для развития населенных пунктов и планируемых границ населенных пунктов с учетом перспективы до 2045 года.

7. Организация рекреационной системы и создание сети мест кратковременного и длительного и массового отдыха массового загородного отдыха населения города Сафонова и Казулинского сельского поселения.

8. Создание условий для рационального использования сельскохозяйственных территорий, увязанное с перспективным развитием населенных пунктов.

9. Территориальное планирование Казулинского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития:

стабилизация и рост на расчетный срок Генерального плана общей численности населения на уровне ____ человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста.

Прогнозная численность населения

в населенных пунктах поселения

| Населенный пункт | численность населения (постоянного) (чел) | Планируемая численность населения (постоянного и сезонного, c учетом ЛПХ) (чел) |
| --- | --- | --- |
| деревня Казулино | 643 |  |
| деревня Белый Берег | 0 |  |
| деревня Булычево | 5 |  |
| деревня Васильевщина | 6 |  |
| деревня Вержа | 20 |  |
| деревня Емельяново | 23 |  |
| деревня Клемятино | 17 |  |
| деревня Клинково | 2 |  |
| деревня Митюшино | 0 |  |
| деревня Победа | 2 |  |
| деревня Рудница | 12 |  |
| деревня Старково | 8 |  |
| деревня Терюшнево | 2 |  |
| деревня Турково | 0 |  |
| деревня Федино | 18 |  |
| деревня Харино | 16 |  |
| ИТОГО | 774 |  |

повышение качества жизни жителей Казулинского сельского поселения  с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок к 2045 года в размере не менее 50 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня в Российской Федерации и среднеевропейского уровня;

стабильное развитие экономики поселения, увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на расчетный срок Генерального плана за счет создания инвестиционных площадок для новых производственных, рекреационно-туристических и аграрно-производственных;

формирование экономики Казулинского сельского поселения на основе развития агропромышленного комплекса, как основы его устойчивого развития;

увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения Казулинского сельского поселения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда.

###### 1.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Казулинском сельском поселении

1. Обеспечение выполнения на территории Казулинского сельского поселения федеральных функций Российской Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального уровня, в том числе:

федеральных систем связи;

иных объектов федерального значения.

###### 1.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения в Казулинском сельском поселении

Развитие инженерно-транспортной системы Казулинского сельского поселения, обеспечивающей сбалансированное развитие автомобильного транспорта, резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и коммуникационной сети, обслуживающей местные, региональные и межрегиональные связи с учетом транспортно-коммуникационной системы Европейской части России и формирования европейских транспортных коридоров, систем энергоснабжения.

1.2.3.1 Транспортная инфраструктура

Пассажирский транспорт

1. Обеспечение транспортных связей сельских населенных пунктов и зон массового жилищного строительства автобусным сообщением с городом Сафоново, центром сельского поселения  и между собой с основными зонами размещения мест приложения труда.

2. Обеспечение приоритета в развитии и работе массового общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.

3. Сокращение интервалов движения.

4. Реконструкция и развитие технической базы пассажирского транспорта сельских населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов

1. Развитие дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения количества легковых автомобилей до 300 машин на 1000 жителей.

2. Развитие сети дорог, соединяющих сельские населенные пункты с  городом Сафоново, деревней Казулино и между собой.

3. Создание полноценных транспортных связей районов массового жилищного строительства с местами приложения труда и между собой.

4. Развитие сети улиц и проездов сельских населенных пунктов.

1.2.3.2 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Увеличение производительности водозаборных сооружений и обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом сложившейся застройки.

5. Строительство сетей водоснабжения и сооружений на них в крупных деревнях и на промышленных площадках.

Водоотведение (канализация)

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки.

2. Достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод.

3. Рекультивация полигонов для складирования обезвоженных осадков сточных вод.

4. Строительство очистных сооружений и сетей водоотведения в крупных деревнях и на промышленных площадках.

Теплоснабжение

1. Обеспечение децентрализованным теплоснабжением (с использованием автономных генераторов и нетрадиционных источников тепла) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

3. Строительство новых источников теплоснабжения (блок модульных котельных) для обеспечения тепловой энергией потребителей многоквартирной застройки.

3. Строительство локальных источников теплоснабжения на промышленных площадках.

Электроснабжение

1. Дальнейшее развитие системы электроснабжения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Повышение надежности работы системы электроснабжения, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и воздушных линий.

3. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

4. Для надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

Газоснабжение

1. Строительство  газопроводов высокого, среднего и низкого давления, совершенствование  работы системы газоснабжения.

2. Реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов.

3. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений.

4. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов.

5. Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

6. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Связь и информатизация

1. Полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое.

2. Умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT».

3. Развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС.

4. Создания и развития информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

5. Расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет.

1.2.3.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания:

1. Удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

2. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Казулинского сельского поселения.

3. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом их специфики и статусом населенных пунктов в системе расселения.

1.2.3.4. Жилищный фонд

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия жилой  среды.

1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства  за период расчетного срока в среднем  на 1,0 кв.м общей площади на человека  в год.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей сельского поселения с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок до 50 кв. м.

3. Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5  и менее дополнительно одну комнату на семью.

4. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

5. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.

###### 1.2.4 Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Сохранение природных условий и особенностей территории Казулинского сельского поселения;

2. Создание условий для сохранения ценных природных комплексов с организацией системы особо охраняемых природных территорий;

3. Обеспечение сохранности лесов;

4. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона на территории населенных пунктов;

5. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна;

6. Восстановление почв;

7. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов;

###### 1.2.5 Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилищного и социального назначения, а также окружающую среду.

##### ГЛАВА I ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

##### I Анализ современного состояния территории

###### I.1. Общая характеристика Казулинского сельского поселения

###### I.1.1  Правовой статус

Казулинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области (далее - сельское поселение) - муниципальное образование, наделенное в соответствии с областным законом от 28.12.2004 N 134-з "О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом" статусом сельского поселения, в границах которого местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Официальное наименование муниципального образования - Казулинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области.

###### I.1.2 Территория Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области и ее состав

## Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 28.12.2004 N 134-з "О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом".

## Территория сельского поселения составляет ______ км2.

## Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

## В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.

## Административным центром сельского поселения является деревня Казулино.

## Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области (далее - муниципальный район).

###### I.2. Использование территории

Территория Казулинского сельского поселения относится к следующим категориям земель:

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, в том числе:

Земли промышленности:

- территории, предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности:

территории размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объектов;

территории размещения коммуникаций;

Земли транспорта:

-территории обеспечения дорожной деятельности:

территории размещения автомобильных дорог

Земли сельских администраций в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения

Земли населенных пунктов

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

Занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства сельскохозяйственной продукции;

Занятые иными зданиями, строениями, сооружениями:

-кладбищами;

Занятые лесными насаждениями;

Сельскохозяйственные угодья, в том числе:

-пашня;

-пастбище;

-сенокос;

-залеж;

-многолетние насаждения

Земли лесного фонда, в том числе:

Земли, покрытые лесной растительностью, в том числе:

-территории, покрытые лесной растительностью;

Земли запаса в том числе:

Сельскохозяйственные угодья;

Территории, занятые лесными насаждениями;

Генеральным планом выделены  территории в соотвествии с характером использования:

Жилые территории:

-индивидуальной жилой застройки постоянного проживания;

-малоэтажной жилой застройки

Общественно-деловые территории

Территории инженерной инфраструктуры

Территории транспротной инфраструктуры:

-технического обслуживания;

-улично-дорожной сети

Рекреационные территории:

-сельские природные территории;

-рекреационно-туристических объектов;

-спортивного назначения;

-парков, скверов и бульваров;

Территории сельскохозяйственного назначения:

-сельскохозяйственные угодья;

-занятые огородами и хозяйственными постройками населения;

-животноводства;

-ведения личного подсобного хозяйства;

Территории объектов культурного наследия

Территории акваторий

-поселковых акваторий

###### I.3 Природные условия

###### I.2.1 Рельеф

Рельеф поселения приподнят, занимает Сафоновско-Холм-Жирковская возвышенность с абс. высотами 210–220 м, представляющая собой пологоволнистую моренную равнину, местами заболоченную.

###### I.2.2 Климат

Климат - умеренно-континентальный. Лето сравнительно теплое, зима - умеренно холодная. Средняя температура наиболее холодного месяца (января) колеблется от -10° до -8°. В отдельные годы морозы достигают -40°, но почти ежегодно бывают зимние оттепели. Снежный покров устанавливается в конце ноября, часто - в декабре и лежит 130 - 140 дней. Мощность снежного покрова в лесах достигает 0,5 - 0,7 м и более.

Осадков выпадает от 630 мм до 730 мм. Летом выпадает примерно 40% осадков.

Режим ветров относительно однородный. Зимой преобладают ветры юго-западного и южного направлений, в теплый период - северо-западного и западного направлений. Среднемесячные значения скорости ветра в теплый период 3 - 4 м/сек., в холодный - 4 - 5 м/сек.

Весенние заморозки прекращаются в конце мая, но возможны и в первой декаде июня; осенние заморозки отмечаются в первой половине сентября. Безморозный период в западной и южной частях области длится 140 - 150 дней, в восточной - 120 - 140 дней. Преобладают ветры западного направления.

###### I.2.3 Растительность

Поселение расположено в пределах смешанных хвойно-широколистных лесов. Этот лесорастительный район сформировался на возвышенной моренной равнине Смоленско-Московской возвышенности и характеризуется мощными покровными суглинками, благоприятными для развития сложных ельников. Средняя лесистость составляет 45 %.

Преобладающими породами в районе является береза, осина. Хвойные породы занимают 40 % покрытой лесом площади (40662 га), а мягколиственные – 60 %.

Распределение насаждений по группам возраста довольно равномерное с некоторым преобладанием средневозрастных древостоев. Спелые насаждения занимают 24 % покрытой лесом площади. Общий запас древесины определяется в объеме 15836,7 тыс. кубометров или 156 куб. м с 1 га покрытой лесом площади.

###### I.2.4 Почвы

### Преобладающими почвами на территории района являются –дерновые средне- и слабоподзолистые почвы, которые приурочены к склонам холмов и бугров, а также сильноподзолистые, сформировавшиеся на ровных водораздельных пространствах.

###### I.2.5 Гидрологические условия

Речная сеть поселения густая, принадлежит бассейну реки Днепр. Она пересекает территорию Сафоновского района пополам и течет с севера на юг. Главными притоками Днепра являются: реки Соля, Вержа и Вопец, а из левых притоков – Дымка и Вязьма. Реки протекают в хорошо оформившихся речных долинах, типичное строение которых характеризуется наличием затопляемого участка поймы, двух-трех надпойменных террас и паренных склонов. Озер мало.

##### II анализ прогнозируемых ограниченийиспользования территорий сельского поселения

#### II. 1 Ограничения использования территорий, земельных участков и объектов капитального строительства. Зоны с особыми условиями использования территории.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К зонам с особыми условиями использования рассматриваемой территории отнесены:

- водоохранные зоны

- прибрежные зоны

- береговые полосы

- санитарно-защитные зоны от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- санитарно-защитные разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов жилой застройки;

- санитарно-защитные зоны ТП 10/0,4 кВ и ГРП высокого давления;

- охранные зоны:

водоводов;

водопроводов горячего водоснабжения;

хозяйственно-питьевых водопроводов;

производственного и противопожарного водопроводов;

теплосетей;

газопроводных сетей низкого давления;

газопроводных сетей высокого давления;

сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;

сетей ливневой самотечной канализации;

кабелей 10 кВ;

ВЛ 10 кВ;

кабелей связи;

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

II. 1.1 Особоохраняемые природные территории

На территории Казулинского сельского поселения особоохраняемых природных территорий не выявлено.

II. 1.2 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиНом 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящей статьи);

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пуровскому району (далее - Управление Роспотребнадзора по Пуровскому району);

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пуровскому району лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

II. 1.3 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных зон и береговых полос

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5. Береговая полоса предназначена для обеспечения доступа каждому гражданину к водным объектам общего пользования и является территорией общего пользования.

Разрешенным использованием является использование (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около водных объектов, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного  кодекса РФ

Размеры водоохранных зон и размер прибрежных

защитных полос водных объектов

| Наименование рек и ручьев | Ширина прибрежной защитной полосы | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
|  | обратный и нулевой уклон | До 30 | 30 и более | до 10 км | 10-50 км | 50 и более км |
| Днепр | 30 | 40 | 50 | 50 | 100 | 200 |
| ручьи | 30 | 40 | 50 | 50 | 100 | - |
| пруд |  | 50 |

## Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

## Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

## Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

II. 1.4 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зоны охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

1. На территории зон охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением в соответствии с законодательством Российской Федерации о гидрометеорологической службе устанавливается особый режим осуществления хозяйственной деятельности.

2. Указанный режим включает ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

3. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

II. 1.5 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:

жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

спортивных сооружений;

детских площадок;

образовательных и детских учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

здания управления;

конструкторские бюро;

здания административного назначения;

научно-исследовательские лаборатории;

поликлиники;

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гостиницы;

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта;

пожарные депо;

местные и транзитные коммуникации;

ЛЭП;

электроподстанции;

нефте- и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

автозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей;

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-03 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Перечень предприятий основных источников загрязнений и их санитарно-защитные зоны.

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельские кладбища | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | животноводческая ферма | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта

##### Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

##### При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007 г. № 74)

##### На территории жилой застройки запрещается размещение наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок вместимостью свыше 300 м/м.

Санитарно-защитная зона трансформаторной подстанции

Статья 12.26. СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" устанавливает, что при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инженерной инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные пункты (подстании) | Y | 10-15 |
| 2 | Газораспределительные пункты | Y | 10 |
| 3 | Электроподстанции | Y | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |
| 4 | Котельные | Y | 50 |

II. 1.6 Ограничения использования территорий. земельных участков на территории противопожарных разрывов

Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.

Противопожарные разрывы устанавливаются Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от резервуарных надземных установок стабильного газового конденсата, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций при общей вместимости более 50, но не более 200 кубических метров составляет:

до жилых и общественных зданий – 80м

до административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, гаражей и открытых стоянок – 80м

до надземных сооружений и коммуникаций, подсобных построек жилых зданий – 30м

Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза.

II. 1.7 Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраняемых объектов

Охранная зона газораспределительной сети

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, исключение возможностей повреждения газораспределительных сетей на проектируемой территории установлена охранная зона газораспределительных сетей.

Ширина данной зоны определена в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и составляет:

а)	вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

б)	вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;

в)	вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в «Правилах охраны газораспределительных сетей»:

а)	строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б)	сносить и реконструировать коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в)	разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г)	перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д)	устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е)	огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж)	разводить огонь и размещать источники огня;

з)	рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

и)	открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к)	набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л)	самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации-территория с особыми условиями использования, устанавливаемаявдоль трасс хозяйственно-бытовой канализации в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона электрических сетей

Охранная зона электрических сетей - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей на проектируемой территории установлена охранная зона электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 граница зоны устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и проездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Иные требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей определяется «Правилами установления охранных  зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Охранная зона линий связи

Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений связи.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории микрорайона должен составлять:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей 
от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

- в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, а также иными специальными нормами.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных инженерных сетей.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| среднего до 0,005 (0,05) | 4 | 1 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2)высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

II. 1.8 Ограничения использования территорий. объектов культурного наследия

На территории Казулинского сельского поселения расположены следующие  объекты культурного наследия:

| Наименование | Адрес | Категория | Значение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Братская могила 200 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Козулино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место, где прошли детские годы декабриста Якушкина И.Д. | д.Козулино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |

##### III АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

##### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

###### III. 1 Природно-ресурсный потенциал.

III. 1.1 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района встречаются полезные ископаемые: тугоплавкие, легкоплавкие и огнеупорные глины (Сафоновское месторождение), известняки (Издешковское месторождение), бурый уголь (Сафоновское месторждение Подмосковного буроугольного бассейна; в настоящее время добыча прекращена), торф (самый крупный торфяник – Голубьев Мох в пойме р. Дыма).

Полезные ископаемые Сафоновского района

|  | Запасы (тыс.куб.м) | Забалансовые запасы (тыс.куб.м) |
| --- | --- | --- |
|  | на 01.01.07 | на 01.01.08 | на 01.01.07 | на 01.01.08 |
| Бурый уголь | 124516* | 124516* | 41121* | 41121* |
| Огнеупорные глины | 107148* | 107148* | 4842* | 4842* |
| Глины и суглинки кирпичные | 8209 | 8162 | - | - |
| Известняки строительные | 7925 | 7925 | - | - |
| Песчано-гравийный материал | 15473 | 15432 | 4092 | 4092 |
| Песок строительный | 11561 | 11561 | 1378 | 1378 |
| Торф | 6554* | 6554* | 2343* | 2343* |
| Известковый торф | - | - | 17,9 | 17,9 |
| Сапропель озерный | 420* | 420* | - | - |

* - запасы балансовые и забалансовые в тыс.т.

Питьевые подземные воды

На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

В пределах области прогнозные ресурсы пресных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценены в количестве 7,7 млн. м3/сутки, из них 6,9 млн. м3/сутки (90,8%) приходится на основные водоносные горизонты нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложений.

Модуль прогнозных ресурсов составляет 155,5 м3/сутки/км2 (1,8 л/с/км2). Обеспеченность населения ресурсами подземных вод питьевого качества составляет 7,66 м3/сутки, запасами — 0,74 м3/сутки на 1 жителя Смоленской области.

В Сафоновском районе источники только подземные. Балансовые запасы подземных вод 10140,065 тыс.куб.м, годовой объем добычи подземной воды 3977,0 тыс.куб.м.

III. 1.3 Лесохозяйственные ресурсы. Лесное хозяйство

В соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Лесного плана Смоленской области, организация использования лесов может быть следующих видов:

## 1) заготовка древесины;

## 2) заготовка живицы;

## 3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

## 4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

## 5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

## 6) ведение сельского хозяйства;

## 7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

## 8) осуществление рекреационной деятельности;

## 9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

## 10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

## 10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

## 11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

## 12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

## 13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

## 14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

## 15) осуществление религиозной деятельности;

## 16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Кодекса.

#### Приоритетными направлениями развития лесного комплекса являются:

#### создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов;

#### улучшение породного состава лесных насаждений, резкое сокращение незаконных рубок и теневого оборота древесины;

#### оптимизация структуры экспорта лесной продукции;

#### стимулирование структурных преобразований в лесопромышленном комплексе на основе создания крупных интегрированных структур;

#### развитие производства лесозаготовительных машин и современного оборудования для переработки древесины;

#### создание мощностей по глубокой переработке древесины.

#### Развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающее обеспечение экономической доступности лесных участков, повышение рентабельности заготовки древесины посредством строительства лесных дорог круглогодового действия и развитие транзитных железнодорожных и автомобильных путей, позволит существенно увеличить объемы использования лесов. К 2020 году доля использования расчетной лесосеки повысится до 50 процентов, а прогнозируемый рост производства и потребления продукции глубокой переработки древесины достигнет уровня государств - лидеров в этой сфере деятельности (США, Канада и др.).

Для Смоленской области изготовлен Лесной план в исполнение Государственного контракта от 17 октября 2008 г., заключенного Департаментом Смоленской области по лесному хозяйству с РДЛУП "Гомельлеспроект".

В составе этой работы выполнен анализ динамики состояния лесов Смоленской области на основании данных государственного учета лесного фонда по состоянию на 01.01.2003 - 01.01.2008. При этом проанализированы изменения распределения площади лесного фонда и запасов древесины по категориям защитности, категориям земель, породному и возрастному составу насаждений.

Общая площадь лесов области на 01.01.2008 составляет 2164,1 тыс. га, Сафоновского района – 62282 га.

В лесном фонде области преобладают мягколиственные породы (76,8% лесопокрытой площади), преимущественно березняки (52,8%). В хвойных древостоях преобладают еловые насаждения. Их площадь составляет 78,2% от общей площади этих древостоев. Твердолиственные насаждения занимают менее 1% общей лесопокрытой площади и состоят почти исключительно из дуба высокоствольного и низкоствольного.

Закономерность распределения древесных запасов по насаждениям преобладающих пород примерно аналогичны площадному распределению. Так древесный запас мягколиственных насаждений составляет 75,2% общего древесного запаса лесного фонда, а хвойных - 13,5%. Древесный запас твердолиственных насаждений незначителен по объему.

Из анализа этих данных можно сделать вывод о том, что только еловые насаждения характеризуются преобладанием молодняков. По насаждениям остальных древесных пород наблюдается более равномерное их распределение по группам возраста, кроме осинников, где преобладают спелые и перестойные насаждения.

##### Распределение площади лесов Сафоновского района

| Наименование административного района | Категории земель | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | лесной фонд | обороны и безопасности | городские | ООПТ |  |
| Сафоновский район | 101,9 | - | - | - | 101,9 |

##### Показатели лесов, расположенных на землях

##### лесного фонда и землях иных категорий, распределение

##### их площади по лесным районам Сафоновского района

| N п/п | Наименования лесничества, лесопарка | Общая площадь лесничества, тыс. га | Площадь лесов, тыс. га (покрытая) | Распределение общей площади лесов по целевому назначению лесов, тыс. га | Общий запас древесины, тыс. м3 | Общий годичный прирост запаса древесины, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | защитные леса | эксплуатационные леса | не лесоустроено |  |  |
| Лесной район: хвойно-широколиственный район |
| Леса, расположенные на землях лесного фонда |
|  | Сафоновское | 101,9 | 99,6 | 25,5 | 76,4 | - | 17149,2 | 365,3 |

##### Распределение площади эксплуатационных

##### лесов по Сафоновскому лесничеству

| Наименование лесничеств | Общая площадь, тыс. га | в том числе покрытые лесом земли |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего, тыс. га | спелых и перестойных, тыс. га |
| Сафоновское | 76,4 | 72,8 | 11,5 |

| Наименования лесничества, лесопарка | Эксплуатационный запас спелых и перестойных насаждений, тыс. м3 | Средний объем хлыста в эксплуатационныхнасаждениях, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по группам пород | в том числе по основным породам |  |
|  |  | хвойные | твердолиственные | мягколиственные | ель | сосна | береза | осина | другие породы |  |
| Сафоновское | 2906,7 | 507,1 | 0,4 | 2399,2 | 457,9 | 49,2 | 1287,0 | 1073,6 | 39 | 0,452 |

Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста

Смоленская область ФГУ «Смоленское управление сельскими лесами», лесхоз Сафоновский, рельеф равнинный

площадь, га

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | КОД с т р о к и | КОД и нижний предел возраста рубки (спелости) | Покрытые лесной растительностью земли |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по группам возраста |
|  |  |  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | В т.ч. перестойные |
|  |  |  |  | 1 класса | 2 класса | всего | в т.ч. включен. в расчет |  |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основные лесообразующие породы |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 101 |  | 502 | 11 | 43 | 306 | 304 | 126 | 16 | 0 |
| Ель | 102 |  | 5831 | 637 | 465 | 1194 | 1194 | 2766 | 769 | 0 |
| Лиственница | 104 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого хвойных | 107 |  | 6335 | 648 | 510 | 1500 | 1498 | 2892 | 785 | 0 |
| Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб высокоствольный | 110 |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Дуб низкоствольный | 111 |  | 40 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 15 | 0 |
| Клен | 115 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого твердолиственных | 122 |  | 49 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 15 | 0 |
| в т.ч. низкостволь ных | 123 |  | 42 | 0 | 0 | 11 | 9 | 16 | 15 | 0 |

| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мягколиственные |  |  | 31418 | 155 | 498 | 12152 | 8517 | 12704 | 5909 | 154 |
| Береза | 124 |  | 13478 | 78 | 141 | 803 | 799 | 3111 | 9345 | 1158 |
| Осина | 125 |  | 9994 | 56 | 880 | 3304 | 3103 | 4629 | 1125 | 0 |
| Ольха серая | 126 |  | 430 | 0 | 2 | 270 | 187 | 90 | 68 | 0 |
| Ольха черная | 127 |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Липа | 130 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивы древовидные | 132 |  | 55379 | 289 | 1538 | 16571 | 12612 | 20534 | 16447 | 1312 |
| Итого мягколиственных | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1 разделу | 134 |  | 61763 | 937 | 2048 | 18089 | 14126 | 23442 | 17247 | 1312 |
| Всего по разделам 1+2+3 | 140 |  | 61763 | 937 | 2048 | 18089 | 14126 | 23442 | 17247 | 1312 |

запас, тыс. куб.м

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | КОД с т р о к и | КОД и нижний предел возраста рубки (спелости) | Общий запас насаждений | Общий средний прирост | Средний возраст лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по группам возраста |  |  |
|  |  |  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | в. т. ч. перестойные |  |  |
|  |  |  |  | 1 класса | 2 класса |  |  |  |  |  |  |
| А | Б | В | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Основные лесообразующие породы |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 101 |  | 119,5 | 0,2 | 5,6 | 77,9 | 32,8 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 57 |
| Ель | 102 |  | 1481,7 | 23,4 | 48,7 | 339,4 | 836,8 | 233,4 | 0,0 | 22,9 | 60 |
| Лиственница | 104 |  | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 41 |
| Итого хвойных | 107 |  | 1601,6 | 23,6 | 54,7 | 417,3 | 869,6 | 236,4 | 0,0 | 24,9 | 60 |
| Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб высокоствольный | 110 |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 68 |
| Дуб низкоствольный | 111 |  | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 60 |
| Клен | 115 |  | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 36 |
| Итого твердолиственных | 122 |  | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 60 |
| В т.ч. низкоствольных | 123 |  | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,2 |  |
| Мягколиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 124 |  | 5590,2 | 2,8 | 28,8 | 1843,8 | 2481,8 | 1233,0 | 32,5 | 102,8 | 53 |
| А | Б | В | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Осина | 125 |  | 2564,2 | 2,1 | 12,0 | 95,1 | 465,7 | 1989,3 | 298,8 | 52,9 | 48 |
| Ольха серая | 126 |  | 1022,7 | 1,1 | 45,8 | 291,9 | 528,4 | 155,5 | 0,0 | 28,0 | 33 |
| Ольха черная | 127 |  | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 17,3 | 17,2 | 0,0 | 1,3 | 50 |
| Липа | 130 |  | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 40 |
| Ивы древовидные | 132 |  | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 |
| Итого мягколиственных | 133 |  | 9261,9 | 6,0 | 87,2 | 2280,5 | 3493,2 | 3395,0 | 331,3 | 185,2 | 48 |
| Итого по 1 разделу | 134 |  | 10873,2 | 29,6 | 141,9 | 2701,5 | 4365,8 | 3634,4 | 331,3 | 210,3 | 49 |
| Всего по разделам | 140 |  | 10873,2 | 29,6 | 141,9 | 2701,5 | 4365,8 | 3634,4 | 3634,4 | 331,3 | 210,3 |

Характеристика лесосырьевого потенциала

и его использования, определение потребности общества

в лесах и лесных ресурсах

Леса Смоленской области занимают около 40% территории; наиболее крупные массивы находятся в северо-западной и восточной частях области. Преобладают леса из березы, осины и ольхи с примесью хвойных и широколиственных пород. На севере области имеются массивы хвойных лесов. Они содержат значительные запасы сырьевых ресурсов, играют средообразующую, защитную и водоохранную роли. Леса Смоленской области являются источником сырья для местных деревоперерабатывающих предприятий. Местным населением востребованы: заготовка пищевых и недревесных ресурсов; осуществление охоты и рекреации; имеются места, традиционно использующиеся для религиозных целей.

Лесное хозяйство Смоленской области осуществляется в соответствии с требованиями Лесного кодекса, руководствуясь принципами обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей промышленности и местного населения.

В настоящее время удельный вес лесной и лесоперерабатывающей промышленности в общем объеме валового продукта области составляет 2%. Главной задачей лесного хозяйства Смоленской области является создание благоприятных условий для развития всех видов разрешенного использования лесов.

Характеристика использования лесов отдельно по видам использования лесов

Основным видом использования лесов Смоленской области является заготовка древесины.

Действовавшая в 2007 - 2008 гг. расчетная лесосека по рубкам в спелых и перестойных насаждениях в объеме 3365,2 тыс. м3 была утверждена на основании лесосек ранее действовавших по государственным (2592,8 тыс. м3) и сельским (772,4 тыс. га) с учетом труднодоступных насаждений.

Общий объем заготовки древесины при всех видах рубок по лесничествам и лесопаркам

| Наименование лесничества, лесопарка | При рубке спелых и перестойных лесных насаждений | При рубке лесных насаждений при уходе за лесами | При рубке поврежденных и погибших лесных насаждений | При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры прочие рубки) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчетная лесосека | фактически заготовлено |  |  |  |  |
| Сафоновское | 242,5 | 71,1 | - | 8,8 | - | 79,9 |

Объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях при сплошных и выборочных рубках

| Наименование лесничества, лесопарка | Заготовлено всего | В т.ч. по хозяйствам | Из всего на лесных участках, переданных в аренду |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойные | твердолиственные | мягколиственные |  |
|  | Общий объем | в т.ч. деловой древисины |  |  |  |  |
| Сплошные рубки |
| Сафоновское | 71,1 | 30,0 | 10,8 | - | 60,3 | 69 |

Объемы рубок лесных насаждений

при осуществлении ухода за лесом, вырубке погибших

и поврежденных лесных насаждений, прочих рубок, а также

на лесных участках, предназначенных для строительства,

реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных

статьями 13, 14, 21 Лесного кодекса Российской Федерации

| Наименование лесничества, лесопарка | Объем рубок при уходе за лесом | Объем рубок при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений рубки | Объем прочих рубок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заготовлено всего | В т.ч. по хозяйствам |  |  |
|  |  | прореживания | проходные | рубки переоформления | рубки обновления | рубки реконструкции | Рубки единичных деревьев |  |  |
|  | всего | в т.ч. деловой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплошные рубки |  |
| Сафоновское | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 6,8 |

###### III. 2 Оценка природно-ресурсного потенциала.

## Для Смоленской области, Сафоновского района, не обладающих обширными запасами природных ресурсов, наиболее актуальными являются стратегические задачи, направленные на приумножение человеческого потенциала региона и капитализацию территории за счет реализации передовых, авангардных проектов социально-экономического развития.

###### III.3 Социально-экономический потенциал

III. 3.1 Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития

Казулинское сельское поселение граничит с территорией города Сафоново.

Промышленность, транспорт и связь являются важнейшими и определяющими отраслями экономики и жизнедеятельности города. Основой экономического потенциала города является производственная сфера –химическая, электротехническая промышленность, машиностроение, приборостроение, легкая и пищевая.

Наибольший удельный вес в объеме валовой продукции промышленности города занимают открытые акционерные общества "Сафоновский электромашиностроительный завод", "Теплоконтроль", ФГУП "Авангард". Своеобразной визитной карточкой города стала продукция ОАО "Сафоновохлеб". Это одно из самых динамично развивающихся предприятий города, продукция которого включена в престижный перечень "100 лучших товаров России".

Наиболее крупными предприятиями города являются:

- Сафоновский электромашиностроительный завод  — крупный российский производитель мощных (от 30 до 2000 кВт) электродвигателей и генераторов

- ПО Теплоконтроль — производитель приборов технологической автоматики

- Завод «Гидрометприбор» — производитель гидрометеорологических, геологических и приборов автоматики

- В рамках завода пластмасс образовались:

  - ФГУП «Авангард»— выпускает изделия из пластика, из стекло- и углепластика

  - ОАО «Полипласт» и СП Компитал— производители детских игровых и спортивных комплексов, обтекателей и др. продукции из пластмасс

  - «КОЛТЕК-спецреагенты» — производитель реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности

  - Сафоновский филиал «Смолкабель»

- Сафоновский завод мобильных зданий

- ОАО «Сафоновохлеб»

- Кирпичный завод

- Асфальтобетонный завод

В течение последних лет в Сафоновском районе наращивается экономический потенциал, решаются многие социальные проблемы, созданы определенные предпосылки для экономического развития.

Дальнейшее развитие экономического комплекса района может происходить по нескольким направлениям:

- Развитие агропромышленного комплекса;

- Развитие существующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

- Создание новых промышленных предприятий.

- Развитие мелкого и среднего предпринимательства

- Развитие индустрии  туризма;

- Формирование новых промышленных предприятий.

Для Смоленской области, Сафоновского района, не обладающих обширными запасами природных ресурсов, наиболее актуальными являются стратегические задачи, направленные на приумножение человеческого потенциала региона и капитализацию территории за счет реализации передовых, авангардных проектов социально-экономического развития.

На Сафоновский район приходится около 6% сельскохозяйственного производства Смоленской обл.. Отрасли аграрной специализации района – молочно-мясное животноводство, зерновое хозяйство, льноводство и картофелеводство.

Основным направлением экономического развития Казулинского поселения является развитие агропромышленного комплекса и рекреационное обслуживание населения города Сафоново.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий Смоленской области, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в сельскохозяйственной отрасли производственных, финансовых и социальных проблем, то есть должно обеспечить достижение целей социально-экономического развития Казулинского сельского поселения в рассматриваемой перспективе.

III. 3.2 Население и трудовые ресурсы

Территория МО «Сафоновский район», кв.км. – 2258;

Численность населения, чел. – 58871;

Плотность населения, чел. на 1 кв км. – 27,8;

Анализ динамики численности населения района показал, что за последние 6 лет (1996-2010 гг.) оно значительно уменьшилось – на 15,8 %. Темпы убыли населения за рассматриваемый период характеризуются своей стабильностью и колеблются в пределах от 1,8 % до 10,8 % в год.

Численность населения Казулинского сельского поселения на период 1995-2010 гг., тыс.чел

| Год |
| --- |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 774 |

Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). В 2007 году, по сравнению с 1995 г. валовой миграционный оборот района снизился. Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него.

Возрастная структура населения

Казулинского сельского поселения.

|  | Дети 0-18 лет | Возрастная категория до 30 лет | Трудоспособный возраст (от 18 лет) | Лица старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Казулинское сельское поселение | н.д | - | н.д | - |

Половая структура населения Казулинского сельского поселения

|  | Всего, чел | % муж. | % жен. |
| --- | --- | --- | --- |
| Казулинское сел.поселение | н.д | н.д | н.д |

Анализ демографических процессов позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

Система расселения

| количество населённых пунктов (деревень) | менее 10 чел. | менее 10 чел., % | от 10-50 чел. | От 10-50 чел., % | от 50-100 чел. | От 50-100 чел., % | более 100 чел. | Более 100 чел., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 9 | 56,3 | 6 | 37,5 | - | 0 | 1 | 6,3 |

Концепция демографического развития Смоленской области на период до 2025 года (утверждена  Указом Губернатора Смоленской области от 21.04.2008 N 12 «Об утверждении Концепции демографического развития Смоленской области на период до 2025 года») учитывает особенности демографического развития Смоленской области и основывается на Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Концепция направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, укрепление института семьи, регулирование внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в Смоленской области. Концепция является основой для разработки программных мероприятий в сфере демографического развития Смоленской области, служит ориентиром для органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, общественных объединений, организаций и способствует объединению их усилий для решения проблем в указанной сфере.

Целями демографического развития Смоленской области на период до 2025 года являются:

- стабилизация численности населения к 2015 году на уровне _____ человек и создание условий для ее роста к 2025 году до ____ человек;

- повышение качества жизни населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет.

Достижение целей демографического развития Смоленской области зависит от успешного поэтапного решения таких задач социально-экономического развития, направленных на стабилизацию демографической ситуации, обеспечение устойчивого поступательного развития социальных институтов, закрепление полученных положительных результатов во всех сферах жизни общества, как:

- снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам;

- интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения);

- создание рынка доступного жилья;

- создание гибкого рынка труда;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

В основу демографического развития Смоленской области положены следующие принципы:

- комплексность решения демографических задач, охватывающая все направления демографического развития (смертность, рождаемость, миграция) в их взаимосвязи;

- концентрация на приоритетах: решение наиболее проблемных вопросов по каждому направлению демографического развития посредством применения эффективных механизмов их решения;

- своевременное реагирование на демографические тенденции в текущий период;

- учет особенностей демографического развития Смоленской области и дифференцированный подход к разработке и реализации областных целевых программ в сфере демографического развития;

- взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с институтами гражданского общества;

- координация действий законодательных и исполнительных органов государственной власти Смоленской области.

Реализация Концепции будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе (2008 - 2010 годы) необходимо обеспечить стабилизацию демографической ситуации путем повышения уровня рождаемости, продолжительности жизни населения, снижения уровня смертности, в том числе младенческой и материнской, комплексной поддержки семьи, материнства и детства, повышения миграционной привлекательности Смоленской области, снижения миграционного оттока.

Для этого предполагается осуществить мероприятия по снижению уровня смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий и от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, по повышению качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, по развитию перинатальных технологий, уменьшающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, по оказанию государственной адресной материальной поддержки семьям, имеющим детей, включая проведение индексации пособий с учетом темпов роста потребительских цен, по подготовке к приему в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению и материальной поддержке замещающих семей.

Предусматривается разработать специальные меры по профилактике и своевременному выявлению профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, и повышению их конкурентоспособности на рынке труда, по развитию инфраструктуры дошкольного образования, обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях в приоритетном порядке детей работающих женщин, а также по повышению миграционной привлекательности Смоленской области.

На втором этапе (2011 - 2015 годы) будет продолжено осуществление мероприятий по стабилизации демографической ситуации.

Для этого необходимо: обеспечить устойчивое поступательное развитие всех социальных институтов, развитие социальной инфраструктуры, доступность и высокое качество основных социальных благ (медицинского обслуживания, общего образования, пенсионного обеспечения, адресных форм социальной поддержки населения и иных социальных благ), активизацию строительства жилья, доступного для широких слоев населения.

К 2015 году предусматривается существенно улучшить здоровье населения, создать условия для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей.

По итогам реализации второго этапа к 2016 году предполагается:

- стабилизировать численность населения на уровне ___ человек;

- увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет;

- увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, на треть снизить уровень смертности населения;

- уменьшить отток населения за пределы Смоленской области, увеличить объемы привлечения на постоянное место жительства в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечить на этой основе миграционный прирост.

На третьем этапе (2016 - 2025 годы) необходимо закрепить полученные положительные результаты во всех сферах жизни общества: реальное повышение качества жизни населения, приближение основных медико-демографических показателей к уровню показателей по Российской Федерации, создание устойчивого среднего класса, охватывающего, как минимум, половину всего населения Смоленской области.

В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности женщин репродуктивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего ребенка.

В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Смоленскую область иммигрантов трудоспособного возраста.

К 2025 году предполагается:

- обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замещающей миграции) до ____ человек;

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;

- увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза;

- обеспечить миграционный прирост населения.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Трудовые ресурсы относятся к социально-экономической категории и рациональное управление ими способно повлечь за собой изменения как в экономической, так и в социальной сферах деятельности общества. Характер использования трудовых ресурсов определяется, прежде всего, структурными пропорциями в их распределении. К основным структурным пропорциям относятся: соотношение в распределении трудовых ресурсов по отраслям экономики, между сферой материального производства и нематериальной сферой, по основным секторам экономики, по сферам занятости и т.д.

Эффективность использования трудовых ресурсов в значительной мере зависит от того, как они распределены между различными отраслями экономики. Распределение занятого населения по отраслям экономики и основным секторам экономики в свою очередь зависит от сложившейся структуры хозяйства.

Учитывая приоритеты, определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, одобренной Правительством Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года) необходимо решение следующих задач:

- определение потребности экономики Казулинского сельского поселения в трудовых ресурсах и прогнозирование ситуации на рынке труда;

- повышение территориальной мобильности рабочей силы;

- сохранение и развитие кадрового потенциала;

- стимулирование экономической активности граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности при трудоустройстве.

III. 3.3 Жилищный фонд

Одними  из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются  качество и количество жилого фонда.

Состояние жилого фонда Казулинского сельского поселения имеет следующие характерные черты:

- общая площадь жилого фонда составляет 24,64 тыс. кв.м.

- около 70 % в среднем по поселению является частной собственностью;

- средняя обеспеченность населения жилым фондом около 31,83 кв. м на человека;

- ветхий и аварийный жилой фонд составляет около 32,47 % общего объема жилья;

- без финансовой поддержки большая часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия.

Показатели объемов ежегодного ввода жилой площади в расчете  на 1 жителя должны составить 0,4 кв. м на человека до 2020 года и 1,0 кв.м на человека до 2030 года.

Для достижения этих показателей  необходимо:

- увеличить объёмы жилищного строительства,

- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить развитие систем инженерной инфраструктуры жилых зон, используя централизованные и локальные источники инженерного обеспечения;

- осуществить снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию государственного, муниципального и частного фондов;

- использовать новые методы и создавать условия для развития конкуренции в строительстве, ремонте и эксплуатации жилого фонда;

- совершенствовать государственную законодательную политику, стимулирующую финансирование строительства жилья;

- обеспечить рост инвестиций, использовать механизмы ипотечного кредитования;

- разработать законодательную и нормативную правовую базу обеспечения жильем привлекаемых в область из стран ближнего зарубежья;

- внедрять новые, более экономичные технологии строительства, производства строительных материалов;

- обеспечить соответствие структуры, качества и технических характеристик жилья спросу и потребностям населения;

- развивать малоэтажное  индивидуальное строительство;

- использовать разнообразные типы жилой застройки для удовлетворения потребностей всех слоев населения;

- внедрять экономические и административные рычаги, обеспечивающие сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- передавать незавершенные строительством объекты долгостроя эффективным застройщикам;

- создавать прозрачные условия для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- привлекать средства федерального бюджета, выделяемые на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Для сельских поселений по периодам до окончания расчётного срока должна быть разработана программа сноса аварийного и ветхого жилья. Ликвидация ветхого жилого фонда может высвободить значительные площади.

Характеристика жилого фонда Казулинского поселения

тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 24,64 | 352 | - | - | - | 12 | 80 | 8 | 12,1 | 11,6 | 34,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 7,14 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 7,14 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Ведомственный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 17,50 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Распределение жилищного фонда Казулинского поселения по видам собственности

| Название поселения | Жилой фонд, всего | в т.ч. по формам собственности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обобществлённый жилой фонд | Жилой фонд в личной собственности граждан |
|  |  | Всего | Муниципальный | Ведомственный |  |
|  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| Казулинское сельское поселение | 24,64 | 100,00 | 7,14 | 28,98 | 7,14 | 28,98 | Н.д. | - | 17,50 | 71,02 |

Этажность жилого фонда Казулинского сельского поселения

| Название поселения | Жилой фонд, всего | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
|  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 | % жилого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда |
| Казулинское сельское поселение | 24,64 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |

Жилой фонд Казулинского сельского поселения по материалу стен

| Название поселения | Жилой фонд, всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | каменных, кирпичных | деревянных | прочие материалы |
|  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| Казулинское сельское поселение | 24,64 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |

III. 3.4 Обеспеченность основными учреждениями социально-бытового обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания поселения в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В сельской местности малая людность населенных пунктов, что не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а  в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских населенных пунктов являются основными причинами недостатков организации системы.

## Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров.

## Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, как правилодолжно быть не более указанного в таблице 1.

## Таблица 1

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения в сельских поселениях при одно- и двухэтажной застройке | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения в сельских поселениях | 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах  30 минут (с использованием транспорта).

## В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать транспортной доступности не превышающей в одну сторону 30 минут.

## Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

## Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

## Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

## Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

Важным элементом формирования социальной инфраструктуры поселения  является насыщение всех уровней обслуживания достаточным количеством объектов.

Анализ современного состояния обеспеченности населения учреждениями обслуживания выявил следующие особенности:

- диспропорция по территории района  в обеспеченности населения учреждениями обслуживания за счет высокого уровня в г. Сафоново и низких показателей в сельских поселениях, в том числе Казулинском;

- отставание от нормативных рекомендаций обеспеченности населения учреждениями дошкольного образования, культуры и спорта, способствующими формированию здорового образа жизни;

- сокращение количества учреждений обслуживания в связи с аварийным состоянием зданий и недофинансированием.

Современный подход к развитию культурно-бытового обслуживания требует определенной его перестройки. Необходим более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования.

Генеральный план предлагает два приоритетных направления развития основных видов учреждений обслуживания, способствующих формированию заложенной в проекте многоуровневой системы обслуживания:

- увеличение емкости учреждений обслуживания  до нормативных значений или до насыщения спроса  для всех населенных пунктов района за счет строительства новых объектов, восстановления ранее закрытых, капитального ремонта и реконструкции действующих;

- оптимизация  структуры и реорганизация сети  отраслей социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения для всех уровней обслуживания, использование предприятий обслуживания новых форматов.

Образование и воспитание.

Детские дошкольные учреждения являются элементом повседневного обслуживания и формируют его поселенческий и местный уровни. Все населенные пункты должны быть обеспечены этим видом обслуживания в соответствии с демографической структурой населения. Генеральный план предлагает учреждения дошкольного образования блокировать с другими элементами повседневного обслуживания – школой, клубом, амбулаторией и т.д. Возможно создание семейных (частных) детских садиков на несколько детей или маломестных детских учреждений, совмещенных с жилыми помещениями персонала.

Расчёт обеспеченности  в дошкольных образовательных учреждениях в разрезе сельских поселений в таблице.

Оценка обеспеченности в дошкольных образовательных учреждениях

| Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Казулинское сельское поселение | 23 | 750 | 20 | 86,9 |

Общее среднее образование.

Общеобразовательные школы наряду с детскими дошкольными учреждениями формируют ступень повседневного обслуживания в населенных пунктах.

Характеристика образовательных учреждений

| Наименование учреждений (средние школы) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или кругло- суточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др.учреждения и предприятия (указать - какие | Год постройки | % износа |
| Казулинское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Казулинская средняя общеобразовательная школа | 215557 Сафоновский р-н, д. Казулино | 320 | 64 | 1 | муниципальная | типовое | 1972 | 79,1 |

Расчет обеспеченности  в школьных  учреждениях в разрезе сельских поселений представлены в таблице:

Оценка обеспеченности в образовательных  учреждениях

| Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Казулинское сельское поселение | 68 | 750 | 320 | 474,07 |

Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования призваны способствовать развитию способностей  человека начиная с детского возраста. Учреждения  дополнительного образования осуществляют поддержку всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков, способствуют развитию массовых видов детского и молодежного спорта. Учреждения дополнительного образования относятся  к учреждениям  повседневного  спроса и формируют  социальную инфраструктуру на всех уровнях обслуживания. На поселенческом и  местном уровнях могут располагаться филиалы районных и межрайонных учреждений, что будет способствовать обмену информацией, опытом работы, улучшению материальной базы. На межрайонном и областном уровнях  должны размещаться уникальные учреждения дополнительного образования, возможно с интернатами, -  спортивные школы олимпийского резерва, музыкальные и художественные школы при высших учебных заведениях соответствующего профиля.

В Сафоновском районе насчитывается 7 внешкольных учреждений, которые расположены в г. Сафоново.

Жители Казулинского поселения обеспечиваются учреждения дошкольного образования расположенными в г. Сафоново в пределах радиуса транспортной доступаности.

Характеристика учреждений дополнительного образования

| Наименование учреждений внешкольные учреждения (муз., худ.школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др.учреждения и предприятия | Год постройки | % износа |
| г. Сафоново |
| Муниципальное образовательное учреждение Учебно-производственный комбинат | г.Сафоново, ул.Гагарина, д.4 |  | 472 | 1 | муниципальная | приспособленное | 1963 | 48,9 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества | г. Сафоново, ул.Коммунистическая |  | 1031 | 2 | муниципальная | приспособленное | 1954 | 12,6 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества | г.Сафоново, микрорайон 1, д.11а |  | 781 | 2 | муниципальная | типовое | 1984 | 27,6 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДЮСШ | г.Сафоново, ул. Гагарина, д.7 |  | 300 | 1 | муниципальная | типовое | 2003 | 5,9 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДООЦ (плавание) | г.Сафоново, микрорайон 1, д7б |  | 30 | 1 | муниципальная | типовое | 1982 | 47,2 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования СЮН | г.Сафоново, ул. красногвардейская, д.43 |  | 310 | 2 | муниципальная | приспособленное | 1947 | 53,8 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДЮКСШ | г.Сафоново, шахта - 4 |  | 30 | 1 | муниципальная | приспособленное | 1957 | 60 |

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (количество мест) | Здание: типовое, специальное приспособление, нах-ся ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год постройки здания | % износа |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | (363) 117 | Типовое | 1960 г | 56,97 |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | 50 | Специальное. Пристройка к основному зданию школы. | 1970 г. | 46,0 |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | 70 | Специальное. Пристройка к основному зданию школы. | 1991 г. | 16,0 |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | г. Сафоново, ул. Ленина 29 А | 90 | Приспособленное. Пристройка к 5-ти этажному жилому дому | 1989 г. | 22,86 |

Учреждения культуры.

В контексте современных тенденций культура является стратегическим ресурсом новой экономики, способствует инновационному развитию. Сегодня возрастает роль качественного человеческого капитала в социально-экономическом развитии.

Культура выступает как ресурс стратегии устойчивого территориального развития региона. Основными целями и задачами этой стратегии является повышение роли культуры в следующих областях:

- повышение качества жизни людей. Культура расширяет качественныйспектр возможностей личности и способствует творческой самореализации, получению новых знаний, развлечению, разнообразию  впечатлений и переживаний. Она также служитважнейшим фактором улучшения качества среды населенных пунктов.

- обеспечение социального согласия. Перед лицом глобализации и интенсивных миграционных процессов развитие культуры в данном направлении становится залогом безопасности и устойчивого развития региона. При этом важнейшую роль играет идеякультурного разнообразия, которая базируется на принципе равенства культурных прав граждан, а также новая для России идея «интеркультурализма», которая позволяет перейти к конструктивномуиспользованию культурного разнообразия для развития сообщств. Создание единого культурного пространства - важнейшая задача любого европейского региона. Уменьшение пространственных диспропорций в развитии культуры на территории региона невозможно без развития муниципальной культурной политики.

Развитие сети учреждений культуры и искусства предлагается осуществлять, с одной стороны, через структурную перестройку ее системы с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к предприятиям нового формата -  многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-спортивные комплексы, киноконцертные залы, клубные учреждения, приближенные к жилью, с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей, с другой стороны – путём формирования мелких объектов различного назначения  в жилых зонах.

Обогащению культурной жизни может способствовать:

- включение в состав социально-культурно-бытовых учреждений местного и поселенческого уровней библиотек и читальных залов (развитие сети домовых клубов различных форм собственности с небольшими залами, комнатами для занятий, отдыха, настольных игр и т.д., встроенных в жилые дома);

- создание многопрофильных досуговых центров, способных выступать в роли организующих центров культурно-просветительской работы, размещаемых в межрайонных и районных центрах;

- реконструкция и модернизация существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений;

- сохранение клубов как основного очага культурной жизни в сельской местности (в каждом сельском населенном пункте он должен присутствовать либо в виде отдельного клубного учреждения, либо в составе центра обслуживания).

Учреждения культуры присутствуют на всех уровнях облуживания.

На районном уровне - учреждения периодического и частично эпизодического  значения: районный  дом культуры, кинотеатры, библиотеки, музеи и музейно-выставочные комплексы, многопрофильные  учреждения, размещённые в центре муниципального района. Районный дом культуры должен вести организационно-методическую работу со всеми культурно-просветительскими учреждениями района.

На местном уровне - учреждения клубного типа с киноустановками,  филиалами библиотек  или библиотечными пунктами, помещениями для кружковых занятий,  размещённые в городских и крупных сельских  населённых пунктах.

На поселенческом уровне – учреждения клубного типа в сельских поселениях области.

Характеристика учреждений кульутры

| Наименование учреждения (дом культуры, клуб, библиотека, кинотеатр, муз.школа, музей и т.д.) | Адрес | Вместимость учреждения (кол-во мест) | Здание: типовое, специальное приспособление, нах-ся ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год постройки здания | % износа |
| г. Сафоново |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | (363) 117 | Типовое | 1960 г | 56,97 |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | 50 | Специальное. Пристройка к основному зданию школы. | 1970 г. | 46,0 |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | 70 | Специальное. Пристройка к основному зданию школы. | 1991 г. | 16,0 |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | г. Сафоново, ул. Ленина 29 А | 90 | Приспособленное. Пристройка к 5-ти этажному жилому дому | 1989 г. | 22,86 |
| МУК «Сафоновский историко -краеведческий музей» | г. Сафоново, ул. Советская, д. 30 | 20 | Приспособленное | 1990 г. | 80,0 |

| Наименование учреждения (дом культуры, клуб, библиотека, кинотеатр, муз.школа, музей и т.д.) | Адрес | Вместимость учреждения (кол-во мест) | Здание: типовое, специальное приспособление, нах-ся ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год постройки здания | % износа |
| Характеристика филиалов муниципального учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная клубная система» |
| г. Сафоново |
| Районный Дворец культуры | ул. Ленина, д.4а, г.Сафоново, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 500 | типовое | 1954г. | 42,41 |
| Дом культуры п.Горный | ул.Куйбышева, д.2, г.Сафоново, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 300 | типовое | 1965г. | 54,02 |
| Казулинское сельское поселение |
| Казулинский сельский Дом культуры | 215557, д. Казулино, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1967г. | 49,47 |

Оценка обеспеченности в клубах и учреждениях культуры

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Казулинское сельское поселение | 112,5 | 750 | 200 | 177,7778 |

Характеристика библиотек

| Наименование учреждения (дом культуры, клуб, библиотека, кинотеатр, муз.школа, музей и т.д.) | Адрес | Вместимость учреждения (книжный фонд в тыс. томов и т. д.) | Здание: типовое, специальное приспособление, нах-ся ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год постройки здания | % износа |
| г. Сафоново |
| Районная центральная библиотека | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, 35 | 1. Площадь - 850 кв. м 2. Количество мест - 70 3. Книжный фонд - 112712 | Типовое | 1969 | 45,7% |
| Районная детская библиотека | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, 35 | 1. Площадь - 650 кв. м 2. Количество мест - 20 3. Книжный фонд - 66006 | Типовое | 1969 | 45,7% |
| Городская библиотека-филиал №1 | г. Сафоново, микрорайон 1, ОЗП | 1. Площадь- 180 кв. м 2. Количество мест - 16 3. Книжный фонд - 28776 | Специальное приспособление, расположено в пристройке к общежитию завода «Пластмасс» | 1965 | 31% |
| Городская библиотека-филиал №2 | г. Сафоново, пос. Южный, ул. Ковалева, 1Б | 1. Площадь- 131 кв. м 2. Количество мест - 12 3. Книжный фонд - 29423 | Специальное приспособление, расположено в общежитии | 1971 | 18% |
| Городская библиотека-филиал №3 | г. Сафоново, пос. Горный, ул. Ленинградская, 16 | 1. Площадь - 60 кв. м 2. Количество мест - 14 3. Книжный фонд - 19993 | Специальное приспособление, расположено в общежитии | 1971 | 18% |
| Детско-юношеская библиотека-филиал №30 | г. Сафоново, микрорайон 1, д. 31 | 1. Площадь - 290 кв. м 2. Количество мест - 12 3. Книжный фонд - 15363 | Типовое | 1993 | 17% |
| Казулинское сельское поселение |
| Казулинская библиотека-филиал №21 | 215557 Сафоновский район, п/о Казулино | 1. Площадь - 60 кв. м 2. Книжный фонд - 8427 | Расположена совместно с СДК | 1967 | 100% |

Оценка уровеня обеспеченности библеотеками представлен в таблице:

Оценка обеспеченности в библиотеках в разрезе сельских поселений

| Расчетная потребность (штук), всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (штук) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- |
| 4500 | 750 | 8427 | 187,27 |

Учреждения торговли

Потребительский рынок.

К потребительскому рынку в рамках данной работы отнесены торговля, бытовое обслуживание  общественное питание и коммунальные объекты. Отрасли сферы обслуживния, развиваются по законами рынка, где емкость и номенклатура объектов определяется спросом, а спрос регулируется уровнем финансового благополучия населения. Для совершенствования  сферы обслуживания Генеральный план предлагает:

- разработку оптимальной структуры учреждений для всех уровней обслуживания;

- на районном уровнях обслуживания использование учреждений нового формата, соответствующих комплексным задачам культурно-бытового обслуживания области;

- наращивание емкостей учреждений бытового обслуживания и общественного питания до нормативного уровня.

- на поселенческом уровне для малолюдных населенных пунктов и населенных пунктов без постоянного населения  применять выездные формы обслуживания, торговлю по заказам, сезонные учреждения, в местах развития рекреации применять сезонные рынки без арендной платы для продажи сельхозпродукции  сельским населением.

В настоящее время в Казулинском сельском поселении обеспеченность населения учреждениями торговли близка к норме. Емкости учреждений общественного питания и бытового обслуживания  ниже нормативных рекомендаций. Учреждения сферы обслуживания являются неотъемлемой частью всех уровней обслуживания.

На районном уровне в центре муниципального района предлагается размещать учреждения периодического и частично эпизодического обслуживания – общественно-торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, столовые, кафе, ресторан, дома быта, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, бани, сауны, гостиницы и т.д.

На местном уровне, в крупных сельских  населенных пунктах, размещаются объекты  периодического обслуживания – магазины, рынки, предприятия общественного питания, дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, бани, пождепо, дома приезжих и т.д.

На поселенческом уровне предлагается размещать  магазины, сезонные рынки, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, самодеятельные прачечные и химчистки. В зависимости от людности поселений обслуживание населения может производиться в стационарных или сезонных объектах, быть выездным или по предварительным заказам.

Характеристика объектов торговли

| Наименование предприятия (магазины, с указанием специализации, столовые, кафе, рестораны и т.д.) по формам собственности | Адрес | Размеры предприятий (торговые предприятия, м2 торговой площади, предприятия общественного питания посадочных мест) | Здание: типовое, специальное приспособленное, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа | Вид собст-венности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | размер |  |  |  |
| Казулинское сельское поселение |
| Магазин «Продукты» | Сафоновский район, Казулинское с/п, д. Казулино |  | 51 | Типовое | 41 | Частная |
| Магазин «Промтовары» | Сафоновский район, Казулинское с/п, д. Казулино |  | 50,5 | Типовое | 41 | Частная |

Оценка обеспеченности в предприятиях розничной торговли

| Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Казулинское сельское поселение | 120 | 750 | 101,5 | 84,58 |

Учреждения здравоохранения

Характеристика лечебно-профилактических учреждения, аптек  и т.д.

| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) медицинские пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену в день, станции скорой помощи – количество автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа |
| г. Сафоново |
| ММУ «Сафоновская центральная районная больница» | г. Сафоново ул. Вахрушева д.2 | 600 коек 1736 посещений в смену 5 бригад скорой медицинской помощи | 1000 человек | типовое |  |
| Центральная поликлиника | г. Сафоново ул. Вахрушева д.6, строение 1 | 500 посещений в смену |  | типовое | 62 |
| Лечебный корпус (хирургический) | г. Сафоново ул. Вахрушева д.6, строение 2 | на 240 коек |  | типовое | 72 |
| Главный корпус (терапевтический) | г. Сафоново ул. Вахрушева д.4 | 200 коек |  | типовое | 84 |
| Поликлиника №2 | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70 | 500 посещений в смену |  | типовое | 55 |
| Лечебный корпус | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70, строение 1 | на 240 коек |  | типовое | 55 |

| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) медицинские пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену в день, станции скорой помощи – количество автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа |
| Инфекционное отделение | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70, строение 3 | 40 коек |  | типовое | 56 |
| Здание кожного отделения | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70, строение 4 | 10 коек |  | типовое | 54 |
| Здание скорой помощи | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70, строение 2 | 5 бригад скорой медицинской помощи |  | типовое | 24 |
| Здание детской поликлиники | г. Сафоново ул. Октябрьская д.66 | 480 посещений в смену |  | типовое | 25 |
| Здание наркологии | г. Сафоново ул. Восточная д.14 | 15 коек |  | приспособленное | 23 |
| Поликлиника п. Горный | г. Сафоново ул. Ленинградская д.10 | 75 посещений в смену |  | типовое | 90 |
| ММУ «Сафоновская городская стоматологическая поликлиника» | г. Сафоново ул. Революционная д.12 | 320 посещений в смену | 100 человек | типовое | 54,3 |
| ООО "Рубин-Фарма" | г. Сафоново Кирова д.3а |  | 1 | приспособленное | 15 |
| ОАО "СмоленскФармация" | г. Сафоново Советская д.8 |  | 6 | Типовое в жилом доме | 30 |
| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) медицинские пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену в день, станции скорой помощи – количество автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строений |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа |
| ОАО "СмоленскФармация" | г. Сафоново Октябрьская д.70 |  | 2 | Приспособленное в здании поликлиники | 54 |
| ОАО "СмоленскФармация" | г. Сафоново 1 м-он д.20 |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 40 |
| ОАО "СмоленскФармация" | г. Сафоново г. Сафоново Вахрушева д.6, строение 1 |  | 3 | Приспособленное в здании поликлиники | 62 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново Красногвардейская д.29 |  | 4 | типовое | 84 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново Октябрьская д.70, строение 1 |  | 2 | Приспособленное в лечебном корпусе | 72 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново Вахрушева д.6, строение 2 |  | 2 | Приспособленное в лечебном корпусе | 55 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново 2 м-он д.7 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 56 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново, ул. Ковалева д. 7 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 60 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново 40 лет Октября |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 70 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново Советская д.6-8 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 52 |

| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) медицинские пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену в день, станции скорой помощи – количество автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.66 |  | 2 | Приспособленное, в здании детской поликлиники | 25 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново, ул. Кирова, д.6 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 60 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново, ул. Ленина, д.10 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 60 |
| ИП Лежнева | г. Сафоново м-он 1 д.2 |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 45 |
| ИП Голованов | г. Сафоново, ул. Советская, д.39 |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 55 |
| ИП Голованов | г. Сафоново 2 м-он д.7 |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 56 |
| ОАО "Фармсоц-Сервис" | г. Сафоново м-он 1 д.1аб |  | 2 | Типовое в жилом доме | 45 |
| ОАО "Фармсоц-Сервис" | г. Сафоново, ул. Ленина д.9 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 75 |
| Казулинское сельское поселение |
| Казулинский ФАП | Сафоновский район, д. Казулино |  | 2 | приспособленное | 59 |

Учреждения спорта

Характеристика учреждений спорта

| № п/п | Наименование учреждений (стадионы, спорткомплексы, спортзалы, бассейны, спортплощадки), детские спортшколы | Ведомственная подчинённость | Адрес | Ёмкость (стадионы в га, спортзалы в м2 площади пола, бассейны в м2 зеркала воды) | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Ёмкость | Типовое приспо-собленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Сафоново |
| 1 | ФСК «Сафоново» стадион | муниципальная собственность | г. Сафоново, ул. Толстого | кв. м. | 50000 | типовое | 1961 |
| 2 | Спортивный зал | муниципальная собственность | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 29в | кв. м. | 648 | типовое | 1964 после капитального ремонта |

III.4 Инфраструктурный потенциал

III. 4.1 Водоснабжение

Современное состояние систем и сооружений

Обеспечение потребителей сельского поселения питьевой водой осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, колодцев, родников).

На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

В пределах области прогнозные ресурсы пресных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценены в количестве 7,7 млн. м3/сутки, из них 6,9 млн. м3/сутки (90,8%) приходится на основные водоносные горизонты нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложений.

Модуль прогнозных ресурсов составляет 155,5 м3/сутки/км2 (1,8 л/с/км2). Обеспеченность населения ресурсами подземных вод питьевого качества составляет 7,66 м3/сутки, запасами — 0,74 м3/сутки на 1 жителя Смоленской области.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4 — 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7-9 мг-экв/дм3.

Общие сведения о техническом состоянии системы водоснабжения Сафоновского района по данным Департамента Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству приведены в таблицах 1, 2 и 3. Общие сведения о техническом состоянии системы водоснабжения Казулинского сельского поселения приведены в таблице 4.

Таблица 1. Сведения о состоянии водоводов

| Наименование района | Одиночное протяжение |
| --- | --- |
|  | Водоводов, км | Физический износ, % | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |
|  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сафоновский | 7,2 | - | 2,2 | 5 | - | 51 | 100 | 0 | 0,2 | 0 |

Таблица 2. Сведения о состоянии уличных водопроводных сетей

| Наименование района | В двухтрубном исчислении |
| --- | --- |
|  | уличные водопроводные сети, км | Физический износ, % | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |
|  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  | до 15 лет | до 20лет | Свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сафоновский | 63,4 | - | 19,0 | 44,4 | - | 51 | 100 | 0 | 0,7 | 0 |

Таблица 3. Сведения о состоянии водопроводных сооружений

| Мощность | Физический износ очистных сооружений, % | Остаточная балансовая стоимость очистных сооружений, млн. руб. | Дефицит мощности водопроводных очистных сооружений, % | Удельное водопотреблениена 1 чел./сутки, исходя из норм отпуска воды населению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводных очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки | водопроводов, тыс. куб. м/сутки |  |  |  |  |
| 1 | 24,6 | 100 | 0 | 100 | 185 |

Почти все населенные пункты не имеют централизованных систем водоснабжения, потребители обеспечиваются водой по средством индивидуальных артезианских скважин и колодцев.

Централизованное обеспечение водой питьевого качества потребителей реализуется подземными водозаборами. В системах водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций применяются водонапорные башни. Степень их износа в большинстве случаев достигает 100 %. Степень износа водоводов и водопроводных сетей достигает 100 %.

Таблица 4 Сооружения водоснабжения

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс.человек) | Водонапорные башни | Производственная мощность | Колодцы, кважины | Протяженность сетей водоснабжения | Пожарные гидранты | Водоразборные колонки | рекомендации по развитию и совершенствованию систем водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Казулино | 0,643 | + (2 шт. – 16 м3 каждая) | ---- | 1 скв. | 2425 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Белый Берег | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Булычево | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Васильевщина | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Вержа | 0,020 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Емельяново | 0,023 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Клемятино | 0,017 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Клинково | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Митюшино | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Победа | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Рудница | 0,012 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс.человек) | Водонапорные башни | Производственная мощность | Колодцы, кважины | Протяженность сетей водоснабжения | Пожарные гидранты | Водоразборные колонки | рекомендации по развитию и совершенствованию систем водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Старково | 0,008 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Терюшнево | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Турково | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Федино | 0,018 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Харино | 0,016 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |

Оценка современного состояния:

Водоснабжение части потребителей населенных пунктов _____________ Казулинского сельского поселения осуществляется из подземных источников – артезианских скважин. В настоящее время наблюдается большой процент износа водозаборных сооружений и сетей.

Разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

В большинстве деревень, в связи с небольшой численностью населения, экономически не целесообразна эксплуатация водозаборных сооружений. Наиболее целесообразно использовать локальные водозаборы (колодцы, скважины) расположенные у каждого потребителя.

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения сельского поселения

Расчетный расход воды

На территории Казулинского сельского поселения определены территории для размещения преимущественно индивидуального жилищного строительства в деревьнях ______________________.

Планируемые объемы водопотребления  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

На полное развитие территории принято 2 пожара по 20 л/с каждый.

Спецпожаротушение отдельных объектов решается на последующих стадиях проектирования в соответствии с действующими нормами и правилами.

Расчетные объемы расходы воды и бытовых стоков по территории в границах проектирования  составляют –___м3/сут

Таблица 5 Расчетные объемы расходы воды и бытовых стоков

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Для обеспечения водой существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим источникам водоснабжения) в деревнях.

- Строительство распределительных водопроводных сетей от существующих водозаборов в деревнях.

- Строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей в деревнях.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях и животноводческих комплексах внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение производственных площадок и животноводческих комплексов осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

III. 4.2 Водоотведение

Современное состояние систем и сооружений

На территории поселения находится 16 населенных пунктов (деревень), большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Отвод строчных вод потребителей в сельском поселении осуществляется преимущественно децентрализовано (индивидуальные очистные сооружения, выгребные ямы).

В некоторых деревнях действуют системы канализации от отдельных объектов (общественных и жилых зданий). Сточные воды после механической очистки (отстаивания и хлорирования) сбрасываются в реки и на рельеф.

Сведения о техническом состоянии системы водоотведения Сафоновского района по данным Департамента Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству приведены в таблицах №6, 7 и 8. Сведения о техническом состоянии системы водоотведения Казулинского сельского поселения по данным Департамента Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству приведены в таблицах № 9.

Таблица 6 Сведения о состоянии главных канализационных коллекторов

| Наименование района | Одиночное протяжение |
| --- | --- |
|  | Главных канализационных коллекторов, км | Физический износ, % | Остаточная балансоваястоимость, млн. руб. |
|  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сафоновский | 9,6 | - | - | 9,6 | - | - | 75 | 0 | 0 | 0,9 |

Таблица 7 Сведения о состоянии уличных канализационных сетей

| Наименование района | В однотрубном исчислении |
| --- | --- |
|  | Уличные канализационные сети, км | Физический износ, % | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |
|  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  | до 15 лет | до 20 лет | Свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сафоновский | 66,3 | - | - | 66,3 | - | - | 77 | 0 | 0 | 2,1 |

Таблица 8 Сведения о состоянии канализационных сооружений

| Наименование района, города | Установленнаяпропускная способность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сутки | Физический износ очистных сооружений канализации, % | Остаточная балансовая стоимость очистных сооружений канализации, млн. руб. | Дефицит мощности очистных сооружений канализации,% | Удельный вес нормативно очищенных сточных вод к общему объему сточных вод, % | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сафоновский | 18 | 77 | 4,032 | 56 | 70 | 20 |

Таблица 9 Сооружения водоотведения

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс.человек) | Очистные сооружения | Производственная мощность | тип и протяженность сетей канализации | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казулинское с/п |
| деревня Казулино | 0,643 | нет | ---- | 2000 м | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Белый Берег | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Булычево | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Васильевщина | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Вержа | 0,020 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Емельяново | 0,023 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Клемятино | 0,017 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Клинково | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Митюшино | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Победа | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Рудница | 0,012 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Старково | 0,008 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Терюшнево | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Турково | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Федино | 0,018 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Харино | 0,016 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |

Оценка современного состояния:

В целом по сельскому поселению повсеместно наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:

- отсутствие в населенных пунктах  систем водоотведения с очистными сооружениями;

- неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (высокий износ механического оборудования, неэффективность системы аэрации, несовершенство системы контроля);

- существующие мощности очистных сооружений в настоящее время не обеспечивают полную очистку сточных вод;

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах района системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для животноводческих комплексов.

Планируемые объемы сточных вод  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков представлены в таблица 5 Расчетные объемы расходы воды и бытовых стоков.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Вариант 1 «Централизованная система водоотведения»

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

нарушать работу сетей и сооружений;

содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями. проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

Вариант 2 «Децентрализованная система водоотведения»

СНиП 2.04.03-85 предусматривает возможность организации децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т. п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Казулинского сельского поселения и территориальное рассредоточение жилых домов целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

При устройстве автономной системы канализации в сельской местности возможно применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для сельских населенных пунктов такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков сохраняемой и от планируемой жилой застроки застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, расположенные на каждом застраиваемом участке.

Для обеспечения потребностей в отведении сточных вод планируемой общественно-деловой застройки, застройки производственного назначения и сельскохозяйственных предприятий, на территориях нового строительства, планируется размещение локальных очистных сооружений. Параметры ЛОК, их размещение и схема хозяйственно-бытовой канализации определяются каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования (Проекты планировки территории).

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Организация индивидуальных систем водоотведения во всех деревнях сельского поселения

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов и производственных предприятий.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

III. 4.3 Теплоснабжение

Современное состояние систем теплоснабжения сельского поселения

Сведения о техническом состоянии системы теплоснабжения Сафоновского района приведены в таблицах №10 и №11 по данным Департамента Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Таблица 10 Сведения о состоянии коммунальных отопительных котельных

| Наименование района | Мощность отопительныхкотельных, Гкал/час | Установленные котлы (энергоустановки), выработавшие ресурс (подлежат замене) | Физический износ котельных, % | Остаточная балансовая стоимость отопительных котельных, млн. руб. | Удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. м отапливаемой площади, Гкал/кв. м | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (кг у. т./Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | суммара мощность, Гкал/час | количество,единиц |  |  |  |  |
| Сафоновский | 169,92 | 89,92 | 57 | 59 | 3,6 | 0,015 | 159 |

Таблица 11 Сведения о состоянии тепловых сетей и сооружений

| Наименование района, города, организации | Кол-во центральны тепловых пунктов | Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | Физический износ тепловых сетей, % | Остаточная балансовая стоимость тепловых сетей, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
| Сафоновский | 12 | 128,5 | 11,3 | 10,5 | 106,7 | 14 | 57 | 88 | 2,1 | 1,2 | 1,1 |

Подавляющее большинство котельных, имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 65,1 процента, часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены.

Средний износ тепловых сетей составляет 57%. Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

На территории поселения находится 16 населенных пунктов (деревень), большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Теплоснабжение потребителей в сельском поселении осуществляется децентрализовано (печи, камины, индивидуальные отопительные системы, энергоносителями которых являются твердые, жидкие виды топлива, а также природный газ).

Общие сведения о теплоснабжении потребителей Казулинского сельского поселения  представлены в таблице 12.

Таблица 12 Общие сведения о теплоснабжении потребителей Казулинского сельского поселения

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс.человек) | Источники теплоснабжения | Производственная мощность | Год постройки | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Казулинское с/п |
| деревня Казулино | 0,643 | Котельная (на угле) на 10 домов+печное отопление | 4,4 кВт.с | --- | --- |
| деревня Белый Берег | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Булычево | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Васильевщина | 0,006 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Вержа | 0,020 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Емельяново | 0,023 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Клемятино | 0,017 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Клинково | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Митюшино | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Победа | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Рудница | 0,012 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Старково | 0,008 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Терюшнево | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Турково | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Федино | 0,018 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |
| деревня Харино | 0,016 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |

Оценка современного состояния:

Основные проблемы системы теплоснабжения Казулинского сельского поселения:

большие потери энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

высокие издержки при производстве тепловой энергии и отсутствие экономических стимулов их снижения;

высокий уровень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры (котельные, тепловые сети);

низкий коэффициент полезного действия котельного оборудования.

В настоящее время действует  долгосрочной областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010 - 2020 годы».

Программой предложен следующий перечень мероприятий:

### проведение энергетических обследований организаций коммунального комплекса и последующая их паспортизация;

### разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

### выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, а также иных объектов, фактически необслуживаемых, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

### организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

### строительство тепловых сетей с использованием современных технологий и видов изоляций, в том числе с использованием сверхтонкого эластичного полимерного покрытия;

### модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

### модернизация контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА) в котельных;

### модернизация центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) с заменой кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые теплообменники;

### установка в ЦТП частотных преобразователей;

### внедрение автоматических систем коммерческого учета энергоресурсов (далее - АСКУЭ).

### Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

### проведение техэкспертизы системы теплоснабжения в целях оптимизации режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива;

### строительство газотурбинных и газопоршневых установок когенерации;

### модернизация ветхих теплотрасс с использованием современных технологий и видов изоляций, в том числе с использованием сверхтонкого эластичного полимерного покрытия;

### установка приборов учета воды на магистральных водопроводах, на водопроводных станциях и в зонах водоснабжения;

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в сельском поселении

Для обеспечения устойчивого функционирования ЖКК и обеспечения техногенной, технологической и эксплуатационной безопасности производства необходимо проведение комплекса специальных мероприятий, обеспечивающих модернизацию систем теплоснабжения в Казулинском сельском поселении.

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:

- реконструкцию, модернизацию и расширение существующих источников теплоснабжения;

- обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) планируемого малоэтажного (коттеджного) жилого строительства  с использованием газа и электроэнергии;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Проект Генерального плана Казулинского сельского поселения, разработаны на основании рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» и материалов Заказчика.

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град. С.

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град. С

продолжительность отопительного периода –215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства представлены в таблице №13. Общее теплопотребление на территориях нового строительства составит – _____ Гкал/час.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (новое строительство и реконструкция котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на территории проектируемых промышленных площадок.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

Таблица 13 Тепловые нагрузки и расход газа потребителей планируемой жилой застройки

| Наименование | Кол-во зданий (секций) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни |  |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальные отопительные системы |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальные отопительные системы |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. 4.4 Газоснабжение

Современное состояние систем и сооружений

Газоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Газоснабжение потребителей Казулинского сельского поселения осуществляется от существующей ГРС Сафоново.

В перспективе предполагается газоснабжение потребителей района от ГРС Игоревская, ГРС Стешино, ГРС Черное (планируемая).

Источником газоснабжения являются магистральные газопроводы Торжок-Минск-Ивацевичи II, Брянск-Смоленск.

Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого, среднего, низкого давлений. Связь между ступенями предусмотрена через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

В настоящее время газифицированы деревни ______________.

Направления использования газа:

-хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

-технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых и промышленных предприятий;

-энергоноситель для теплоисточников.

Оценка современного состояния:

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов систем жизнеобеспечения.

Постановлением Администрации Смоленской области от 04.10.2008 N 537 (ред. от 16.04.2012) утверждена долгосрочноя областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2009 - 2012 годы"

Программа разработана для достижения следующих целей, задач и проведения мероприятий:

устойчивое развитие сельских территорий Смоленской
области;

повышение уровня развития социальной инфраструктуры иинженерного обустройства сельских территорий Смоленской
области;

строительство и реконструкция в 2009 - 2012 годах 422,88 км сетей газоснабжения;

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Смоленской области на строительство и реконструкцию сетей газоснабжения (межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей и газопроводов, проложенных от уличной разводящей газовой сети до отключающих устройств, установленных на вводе в здания).

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения сельских населенных пунктов

Планируемые расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Расчет потребности потребителей планируемой застройки в газе на коммунально-бытовые нужды выполнен в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» данные расчетов сведены в таблицу 13 и общий расход газа составит – ______ м3/час.

В соответствии  с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, а также проектными предложениями авторов Схемы территориального планирования Сафоновского района предлагается газифицировать населенные пункты согласно перечню, представленному в таблице №14, и осуществить выполнение следующих мероприятий:

- строительство газопроводов высокого и среднего давления, совершенствование работы системы газоснабжения (комплекс мероприятий), проектирование, строительство;

- реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс. человек) | Расчетная численность жителей населенного пункта (тыс. человек) | Газифицируемые населенные пункты в соответствии со схемой газоснабжения и газификации Сафоновского района, разработанной ОАО «Промгаз» | Газифицируемые населенные пункты в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Сафоновского района | Газифицируемые населенные пункты в соответствии с проектными предложениями Генерального плана Казулинского поселения | Населенные пункты, газифицированные в настоящее время | Не газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Казулинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Казулино | 0,643 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Белый Берег | 0 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Булычево | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Васильевщина | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Вержа | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Емельяново | 0,023 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Клемятино | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Клинково | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Митюшино | 0 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Победа | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Рудница | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Старково | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Терюшнево | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Турково | 0 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Федино | 0,018 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Харино | 0,016 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14 Мероприятия по газификации населенных пунктов

При разработке проектных предложений учитывались основные положения схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», а также «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы. Основанием для разработки являлось:

- Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» от 18 мая 2004 года.

-   Договор между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» о газификации Смоленской области от 12 апреля 2006 года.

-   Договор между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» №6-436/07 от 27.07.2007г. «Разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации».

В рамках вышеуказанной схемы была разработана схема газоснабжения и газификации Сафоновского района.

По каждому населенному пункту района определены перспективные (на ближайший десятилетний период) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс области.

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом (см. «Карту (схему) планируемого размещения объектов газоснабжения в границах муниципального района местного значения»)

Перспективная схема газоснабжения и газификации района определена с учетом максимального охвата газоснабжением населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Схема газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и автомобильных дорог и т.д.)

Генеральным планом даны предложения по обеспечению новой застройки природным газом.

Использование природного газа в планируемой жилой и общественной застройке предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок.

Для районов нового строительства в целом система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Перечень газифицированных населенных пунктов, а также населенных пунктов подлежащих газификации представлен выше, в таблице 14.

III. 4.5 Электроснабжение

Современное состояние систем и сооружений

Распределение электроэнергии потребителям Cафоновского района, присоединенных к сетям 6(10)-35-110 кВ ОАО «Смоленскэнерго», осуществляется от подстанции ПС 220 кВ Литейная, относящейся к объектам Брянского ПМЭС - филиала ОАО «ФСК ЕЭС. Далее, электроэнергия распределяется по сетям 6(10)-35-110 кВ, принадлежащим ОАО «Смоленскэнерго» от питающих центров – подстанций 110/35/10(6) кВ, находящихся на обслуживании производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (таблица № 17).

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 6-10 кВ по ВЛ 6-10 кВ через трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Оборудование части трансформаторных подстанция 6-10 кВ выработало свой ресурс и требует замены, ряд ВЛ 6-10 кВ также не отвечают современным требованиям надежности электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии являются:

промышленные предприятия;

коммунально-бытовые потребители;

сельскохозяйственные предприятия.

Таблица 15 Перечень ПС Сафоновского района

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Существующая мощность трансформатора, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сафоново | 110/35/6 | 1957 | 15; 20 |
| 2 | Водозабор | 35/10 | 1972 | 6.3+4 |
| 3 | ЗССК | 35/6 | 1974 | 2х4 |
| 4 | Горная | 110/35/6 | 1959 | 2х25 |
| 5 | з-д Пластмасс | ведомственная |
| 6 | з-д Электромашин | ведомственная |
| 7 | Яново | 35/10 | 1973 | 4+6.3 |
| 8 | Вадино | 35/10 | 1962 | 2х4 |
| 9 | Батищево | 35/10 | 1981 | 1х2.5 |
| 10 | Казулино | 35/10 | 1973 | 2х2.5 |
| 11 | Богдановщина | 35/10 | 1975 | 2х1.6 |
| 12 | Издешково | 110/35/10 | 1959 | 5.6+6.3 |
| 13 | Издешково (тяг.) | --- | --- | --- |
| 14 | Алферово | 35/10 | 1981 | 2х2.5 |

Оценка современного состояния:

На снижении надежности работы системы Казулинского поселения отражается:

физический износ и старение оборудования распределительных электрических сетей;

низкий уровень автоматизации распределительных электрических сетей;

ограниченная пропускная способность питающих линий 6 кВ;

Таблица 16 Загрузка трансформаторов (на 19.07.2007 г.)

| NN пп | Наименование подстанции | Напряжение тр-ров кВ | Уст-я мощн. тр-ов | Номинальный ток силовых тр-ров (А) | Загрузка силовых трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Iнаг, (А) | Sнаг, (МВА) | (%) |
|  |  |  | ВН | СН | НН | мВА | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Сафоновский РЭС |
| 1 | Горная | Т-1 | 110 | 35 | 6 | 25 | 126 | 375 | 2190 | 42,4 | 83,28 | 290,7 | 8,06 | 5,04 | 3,02 | 32 | 20 | 12 |
|  |  | Т-2 | 110 | 35 | 6 | 25 | 126 | 375 | 2190 | 36,0 | 49,04 | 373,7 | 6,85 | 2,97 | 3,88 | 27 | 12 | 16 |
| 2 | Издешково | Т-1 | 110 | 35 | 10 | 5,6 | 29,4 | 84 | 294 | 14,7 | 17,6 | 99,7 | 2,79 | 1,07 | 1,72 | 50 | 19 | 31 |
|  |  | Т-2 | 110 | 35 | 10 | 6,3 | 31,6 | 95 | 331 | 8,9 | 27,88 | 0,0 | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 27 | 27 | 0 |
| 3 | Сафоново | Т-1 | 110 |  | 6 | 15 | 78,5 |  | 1312 | 30,6 | 0 | 560,6 | 5,82 |  | 5,82 | 39 |  | 39 |
|  |  | Т-2 | 110 |  | 6 | 20 | 106 |  | 1750 | 21,1 | 0 | 387,5 | 4,02 |  | 4,02 | 20 |  | 20 |
| 4 | Алферово | Т-1 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 1,2 | 0 | 4,2 | 0,07 |  | 0,07 | 3 |  | 3 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 17,8 | 0 | 62,3 | 1,08 |  | 1,08 | 43 |  | 43 |
| 5 | Богдановщина | Т-1 | 35 |  | 10 | 1,6 | 26 |  | 88 | 5,9 | 0 | 20,8 | 0,36 |  | 0,36 | 22 |  | 22 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 1,6 | 26 |  | 88 | 4,0 | 0 | 13,8 | 0,24 |  | 0,24 | 15 |  | 15 |
| 6 | Батищево | Т-1 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 4,2 | 0 | 14,5 | 0,25 |  | 0,25 | 10 |  | 10 |
| 7 | Вадино | Т-1 | 35 |  | 10 | 4 | 66 |  | 220 | 9,5 | 0 | 33,2 | 0,57 |  | 0,57 | 14 |  | 14 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 4 | 66 |  | 220 | 15,8 | 0 | 55,4 | 0,96 |  | 0,96 | 24 |  | 24 |
| 8 | Водозабор | Т-1 | 35 |  | 6 | 6,3 | 104 |  | 577 | 28,5 | 0 | 166,1 | 1,72 |  | 1,72 | 27 |  | 27 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 6 | 4 | 66 |  | 400 | 8,5 | 0 | 49,8 | 0,52 |  | 0,52 | 13 |  | 13 |
| 9 | ЗССК | Т-1 | 35 |  | 6 | 4 | 66 |  | 420 | 9,5 | 0 | 55,4 | 0,57 |  | 0,57 | 14 |  | 14 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 6 | 4 | 66 |  | 420 | 14,2 | 0 | 83,0 | 0,86 |  | 0,86 | 22 |  | 22 |
| 10 | Казулино | Т-1 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 3,6 | 0 | 12,5 | 0,22 |  | 0,22 | 9 |  | 9 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |
| 11 | Казулино | Т-1 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 4,7 | 0 | 16,6 | 0,29 |  | 0,29 | 11 |  | 11 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 4,7 | 0 | 16,6 | 0,29 |  | 0,29 | 11 |  | 11 |
| 12 | Яново | Т-1 | 35 |  | 10 | 6,3 | 104 |  | 331 | 3,2 | 0 | 11,1 | 0,19 |  | 0,19 | 3 |  | 3 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 4 | 66 |  | 220 | 2,4 | 0 | 8,3 | 0,14 |  | 0,14 | 4 |  | 4 |

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения сельского поселения

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения Казулинского сельского поселения;

строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Предполагаемые электрические нагрузки в районах нового строительства сельского поселения

Генеральным планом разработаны предложения по организации системы электроснабжения в районах нового строительства.

Расчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства приведены в таблице № 17.

Таблица 17 Расчет потребляемой электрической мощности потребителей территории планиуремой застройки

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, Вт-жилье (кВт) | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет потребляемой электрической мощности |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет потребляемой электрической мощности |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет потребляемой электрической мощности |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия по развитию системы электроснабжения сельского поселения

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция (с заменой трансформаторов) следующих подстанций: ПС «Сафоново», ПС «Казулино».

- Строительство ПС 35кВ, а также ВЛ 35 кВ для обеспечения энергоемкого планируемого производственного комплекса (восточнее  деревни Филиппово) на его территории.

4. Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 10/0.4 кВ.

5. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

III. 4.6 Связь

Телефонизация

Современное состояние систем телефонизации

По приросту телефонной сети Смоленская область занимает 5 место в Российской Федерации.

Четырьмя операторами сотовой связи, а также ОАО "Смоленсксвязьинформ" в регионе созданы мощные сети подвижной сухопутной радиотелефонной связи, доступа в Интернет, персонального радиовызова и другие.

Коммуникационная техника является каркасом, на котором строятся все телекоммуникационные системы. От правильного выбора систем коммутации зависят нормальное функционирование, возможность расширения и совершенствования всех телекоммуникационных сетей.

Критерии:

- высокая надежность коммутационного оборудования, возможность быстрого интегрирования его в существующую сеть без существенных капитальных затрат, возможность дальнейшей модернизации телефонной сети, вплоть до широкополосной ЦСИС (цифровой сети с интеграцией служб (ISDN);

- возможность поэтапного увеличения номерной емкости;

- использование системы сигнализации ОКС-7;

- наличие оборудования для работы в сети синхронизации;

- возможность введения новых видов услуг для пользователя сети, включая ЦСИС (ISDN);

- возможность организации динамического управления потоками нагрузки на сети;

- возможность обеспечения централизованного учета стоимости разговоров и систем расчета.

Современное коммутационное оборудование позволяет изменить подход и к организации телефонной сети, как в городах, так и в сельской местности, предоставить сельскому жителю весь спектр современных телекоммуникационных услуг, вплоть до ЦСИС (ISDN).

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Мероприятия по развитию систем телефонизации

Для решения основной проблемы – телефонизации сельских населенных пунктов – необходимо:

1. Строительство систем радиодоступа во всех поселениях района.

2.  Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В сельском поселении предусматривается строительство в основном индивидуальной, а также малоэтажной жилой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений  (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой индивидуальной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 70 абонентов. От ближайшего колодца,  в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Радиофикация и телевидение

Современное состояние систем радиофикации и телевидения

Исходя из сложившейся в области телерадиовещания России и Смоленского района ситуации, можно выделить следующие основные цели развития отрасли:

Увеличение количества транслируемых программ. Согласно распоряжению Администрации Смоленской области от 17 октября 2006 года был разработан «Проект соглашения о намерениях между министерством информационных технологий и связи Российской Федерации и Администрации Смоленской области» о нижеследующем:

-  Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует обеспечение социальной потребности населения в информационных услугах путем расширения сети цифрового телерадиовещания, формирование единого информационного пространства и развитие средств массовой информации Смоленской области.

-    В связи с этим Стороны намереваются объединить усилия по обеспечению условий для создания региональной сети цифрового многопрограммного телевидения, организации и технической реализации вещания новых телевизионных программ на территории Смоленской области.

В рамках действия настоящего Соглашения Стороны считают необходимым осуществление следующих мероприятий:

- Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации осуществляет обеспечение нормативно-технической поддержки формирования цифровых многопрограммных потоков, прорабатывает вопросы в сфере присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для эфирного распространения телерадиопрограмм в цифровом формате, содействует в разработке проектных решений.

-   Администрация Смоленской области оказывает содействие по согласованию землеотводов под мачтовые сооружения и выделению помещений для реализации проекта внедрения цифрового телевидения на территории области, изыскивает возможности финансирования мероприятий по обеспечению социально незащищенных категорий граждан в регионе цифровыми бытовыми декодерами.

Настоящее Положение определяет порядок использования работающих на вещание внутри Смоленской области радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций (независимо от форм собственности), включая радиопередатчики звукового сопровождения телевидения, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (далее - ГУ МЧС России по Смоленской области), муниципальными учреждениями, отнесенными к группам по гражданской обороне, по согласованию со Смоленским филиалом ОАО "ЦентрТелеком", филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" - "Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр" (далее - Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр) и филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Смоленск" (далее - ГТРК "Смоленск") для оповещения и информирования в речевой форме населения Смоленской области во время чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - чрезвычайные ситуации).

Радиотрансляционные сети проводного вещания, радиовещательные станции, кроме радиопередатчиков звукового сопровождения телевидения, могут быть использованы для передачи условных сигналов в автоматизированной территориальной системе централизованного оповещения.

Право на использование радиотрансляционных сетей проводного вещания во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований районов Смоленской области.

Право на использование радиовещательных передающих станций во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области.

Включение радиотрансляционных сетей проводного вещания и радиовещательных передающих станций для оповещения и информирования населения во время чрезвычайных ситуаций осуществляется оперативным дежурным ГУ МЧС России по Смоленской области с разрешения органов исполнительной власти Смоленской области или директора указанного учреждения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций речевая информация передается с прерыванием программ вещания не более чем на 5 минут.

Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации осуществляется, как правило, профессиональными дикторами из студии вещания.

В исключительных (не терпящих отлагательства) случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ГУ МЧС России по Смоленской области.

Факт прерывания вещательной программы должен быть зафиксирован дежурными службами ГУ МЧС России по Смоленской области и ГТРК "Смоленск".

Стандартные речевые сообщения готовятся заранее и передаются в магнитной записи, хранение которой организуется в ГУ МЧС России по Смоленской области, муниципальных учреждениях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и в ГТРК "Смоленск".

Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения

Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Смоленского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку  оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

III. 4.7 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Наиболее насыщена транспортными путями южная часть Сафоновского района, по территории которого с востока на запад проходит железная дорога Москва–Минск и параллельно ей магистральная автодорога федерального значения с усовершенствованным типом покрытия – Москва–Минск–Брест – «Белорусь» (М-1, Е30). Она является составной частью международного транспортного коридора №2, расположенные севернее Казулинского сельского поселения Кроме того, с юга на север р-на – железнодорожная ветка ст. Дурово–Владимирский тупик, а на юг – железнодорожная ветка Сафоново–Дорогобуж. Важное значение для местного сообщения имеют автомобильные дороги: Сафоново–Дорогобуж, Ельня–Рославль и местное шоссе на р.п. Холм-Жирковский.

Техническое состояние федеральной автодороги хорошее;

Федеральная дорога имеет асфальтобетонное покрытие с шириной проезжей части достаточной для пропуска автотранспорта  с указанной интенсивностью (при минимальной пропускной способности со скоростью 60 км/ч - 1200 легковых авт/ч).

Техническое состояние региональных автодорог в Сафоновском районе в основном удовлетворительное;

Региональные автодороги имеют асфальтобетонное покрытие с шириной проезжей части достаточной для пропуска автотранспорта  с указанной интенсивностью (при минимальной пропускной способности со скоростью 80 км/ч - 1200 легковых авт/ч);

Межмуниципальные и местные автодороги с асфальтобетонным и гравийным покрытием в основном имеют две полосы по одной в каждом направлении.

Общественный автомобильный трангспорт

Сафоновский район связан пассажирским сообщением с соседними районами Смоленской области, другими областями и регионами России – с Московской, Брянской, Калужской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Тульской, Орловской областями и т.д.

Перечень автобусных маршрутов (в пригородном и междугородном сообщении)

| № маршрута | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (час, мин) | Количество машин на маршруте (ед) | Марка машин и их вместимость | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс. чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 523 | «Сафоново-Смоленск» | 100,0 | 5 час 47 мин | 2 | ЛАЗ 699 Р (42м) ИКАРУС-250,256 (42м) | 22,3 |
| 524 | «Дорогобуж – Смоленск» | 128,8 | 1р-8час 22 мин 2р-9час 05 мин 3р-8 час 12 мин | 3 | ЛАЗ-699Р (42м) ИКАРУС-250,256 (42м) | 23,4 |
| 604 | «Сафоново-Холм-Жирки» | 60,8 | 3 часа 13 мин | 1 | ЛАЗ-699Р (42м) ИКАРУС-250,256 (42м) ПАЗ 4234 (30м) | 13,8 |
| 205 | «Сафоново-Дорогобуж» | 28,8 | 2 час 52 мин | 4 | ЛАЗ-699Р (42м) ИКАРУС-250,256 (42м) ПАЗ 4234 (30м) | 7,2 |
| 106 | «Сафоново-Игнатково-Леоново» | Игнатково-44,6 Леоново-53,3 | 3 часа 20 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) | 2,6 |
| 107 | «Сафоново- Богдановщина- Сумароково» | Богдановщина-41,5 Сумароково-51,5 | 3 часа 14 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) ГАЗ-322132 (13) | 2,6 |

| № маршрута | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (час, мин) | Количество машин на маршруте (ед) | Марка машин и их вместимость | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс. чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | «Сафоново – Искра» | 41,0 | 2 час 53 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) ГАЗ-322132 (13) | 2,3 |
| 115 | «Сафоново-Беленино» | 21.0 | 1 час 13 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) ГАЗ-322132 (13) | 2,4 |
| 113 | «Сафоново-Казулино | 20,2 | 1 час 27 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) ГАЗ-322132 (13 | 2,4 |
| 114 | «Сафоново-Казулино» | 16,1 | 1 час 17 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30) ПАЗ-32054 (20) ГАЗ 322132 (13) | 2,3 |
| 110 | «Сафоново-с/з Сафоновский» | 20,4 | 56 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30) ПАЗ-32054 (20) ГАЗ 322132 (13) | 2,5 |
| 606 | «Сафоново-Вязьма» | 74,6 | 1 час10 мин | 1 | Ивеко (20) | 37,9 |

Перечень автобусных маршрутов г. Сафоново

| № п/п | Наименование маршрута (конечные пункты) | Длина маршрута (км) | Время оборота (час, мин) | Количество машин на маршруте (ед) | Марка машин и их вместимость (чел) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс.чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пл. Тухачевского - ОАО «Теплоконтроль» | 7,2 | 40 мин | 26 | Газель,(13-15 ) | Учет не ведется |
| 2 | А/к 1799 - Горгаз | 7,8 | 40 мин | 33 | Газель,(13-15) |  |
| 3 | П.Южный – Районная подстанция | 6,7 | 50 мин | 2 | ЛАЗ (42) |  |
| 4 | МЖК - МРЭО | 9,2 | 1час | 3 | Газель,(13-15) |  |
| 5 | Кафе «Тополек» -ОАО «Теплоконтроль» | 13,5 | 1 час 30 мин | 2 | Газель,( 15) |  |
| 6 | Пл. Тухачевского –шх.2 | 5,7 | 1час | 1 | ЛАЗ, (42) |  |

Автозаправочная система Сафоновского района

| № п/п | Тип заправочного комплекса (АЗС, АГЗС, АГНКС) | Собственник - организация (частное лицо) | Место расположения: наименование магистрали (дороги) Название населенного (близлежащего) пункта | Количество заправочных колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГЗС | ОАО «Смолоблгаз» | г.Сафоново, м-н ГМП | 1 |
| 2 | АЗС | Сафоновское отделение Ярцевского филиала АЗС №14 | г.Сафоново | 6 – бенз. 2 – диз. |
| 3 | АЗС | Сафоновское отделение Ярцевского филиала АЗС №48 | а/м Москва-Минск, 297 км | 7 – бенз. 3 – диз. |
| 3 | АЗС | Сафоновское отделение Ярцевского филиала АЗС №2 | Сафоновский район, п. Истомино | 4 – бенз. 3 - масло |
| 4 | АЗС | ООО «М 10 ОЙЛ» | А/д Сафоново-Дорогобуж 1км | 3 – бенз. |
| 5 | АЗС | ОАО «Магистраль-Сервис» | а/м Москва-Минск, 296 км | 3 –бенз. 3 – диз. |
| 6. | АЗС | ОАО «Магистраль М-1» | а/м Москва-Минск, 279 км | 3 –бенз. 3 – диз |
| 7 | АЗС | Успех-2 АЗС №1 | а/м Москва-Минск,310 км,л.с | 2 –бенз. 2 – диз |
| № п/п | Тип заправочного комплекса (АЗС, АГЗС, АГНКС) | Собственник - организация (частное лицо) | Место расположения: наименование магистрали (дороги) Название населенного (близлежащего) пункта | Количество заправочных колонок |
| 8 | АЗС | Успех-2 АЗС №2 | а/м Москва-Минск,310 км,п.с | 3 –бенз. 2 – диз |
| 9 | АЗС | ЗАО «Экотек-Смоленск» | а/м Москва-Минск,297 км. | 2 –бенз. 2 – диз |
| 10 | АЗС | ЗАО «Экотек-Смоленск» | а/м Москва-Минск,297 км | 3 –бенз. 2 – диз |
| 11 | АЗС | ООО «Транзит» АЗС-2 | г.Сафоново | 2- бенз. 1-диз. |
| 12 | АЗС | ИП Козловский | а/м Москва-Минск,263 км | 2 –бенз. 4 – диз |
| 13 | АЗС | ООО Росси» | а/м Москва-Минск,303 км | 1 |
| 14 | АЗС | ООО Росси» | г.Сафоново шх.2 | 1 |
| 15 | АЗС» | ООО «Атар» | а/м Москва-Минск, 285 км (пр.ст.) | 2-бенз. 4-диз. |
| 16 | АЗС | ООО «Атар» | а/м Москва-Минск, 285 км (л.ст.) | 2-бенз. 3-диз. |

Железнодорожный транспорт

Через Сафоновский район в широтном направлении проходит магистральная двухпутная электрифицированная линия Москва – Минск – Брест. Она является одной из важнейших магистралей страны и связывает Российскую Федерацию со странами Центральной и Западной Европы, а также с нашим стратегическим партнером – республикой Беларусь.

На пересечениях железнодорожных путей автодорогами имеются переезды. Часть из них (Ж/д переезд д. Максимово, Ж/д переезд ЗМЗ (ветка Сафоново-Дорогобуж)) – охраняемые, остальные (Ул. Дорогобужский проезд, МУП «Транспорт», Ул. Горняцкая, 2 переезда (СЭЗ – Фирма «Тепло», СЭЗ – ООО «Сафоновский леспромхоз»))  – неохраняемые. Имеются переезды улично-дорожной сети с железнодорожными путями в населенных пунктах.

###### III.5 Санитарная очистка и уборка территории

### Содержание, благоустройство и уборка территории населенных пунктов обеспечиваются администрацией Казулинского сельского поселения, силами и средствами предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности в пределах прилегающих территорий, физическими лицами, собственниками и иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также предприятиями и гражданами, осуществляющими торговлю.

### Для обеспечения должного санитарного уровня содержания территории населенных пунктов и более эффективного использования парка специальных машин главой муниципального образования Казулинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области утверждаются список территорий населенного пункта, подлежащих уборке силами предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности; специальные участки для вывоза уличного смета, листвы.

### Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, физические лица - собственники и иные законные владельцы строений, зданий, сооружений, земельных участков обязаны организовывать и проводить на закрепленной и придомовой территории своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей), заборов и других ограждений; регулярную очистку кюветов и сточных канав, посыпку песком проезжей части улиц, тротуаров; очистку территории от мусора, льда, снега и их вывоз в специально отведенные места; уход за зелеными насаждениями (сезонную стрижку кустарников, обрезку деревьев, вырезку поросли, удаление засохших деревьев); регулярное кошение трав, прополку газонов и цветников, посев трав, уничтожение сорной растительности; следить за состоянием аншлагов и номеров зданий; не допускать самовольного переоборудования гражданами и организациями фасадов и конструктивных элементов зданий, самовольных закрытий территорий, а также строительства сараев, погребов, гаражей, ограждений, малых архитектурных форм, посадку зеленых насаждений и т.д. без согласования с архитектурными службами и другими заинтересованными организациями; содержать в чистоте и исправном состоянии входы, цоколи, витрины, витражи, рекламы и другие обустройства своих предприятий и организаций. Складирование строительных и иных материалов, оборудования за пределами закрепленных земельных участков допускается только по разрешению администрации Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области с оплатой за временное использование земли. Содержание закрепленных и придомовых территорий и элементов внешнего благоустройства, на них расположенных, осуществляется землепользователем самостоятельно или посредством привлечения специализированных служб и предприятий на договорной основе за счет собственных средств. Проведение работ по благоустройству территории населенных пунктов разрешается только по проектам, согласованным с органами архитектуры в установленном порядке.

### Уборку территорий, прилегающих к торговым точкам в радиусе 5 метров и к объектам дорожного сервиса, расположенным в полосе отвода или прилегающей к ней местности в радиусе 15 метров по обе стороны дороги, кроме проезжей части, осуществляют соответствующие предприятия торговли и общественного питания.

### Вывоз собранного уличного мусора, листвы производится на специальные участки, определенные распорядительными актами, утвержденными главой муниципального образования Казулинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Смоленской области.

### Запрещается разведение костров, сжигание мусора, листьев и отходов на территориях населенного пункта.

### Вывоз твердых бытовых отходов должен осуществляться только на специальные полигоны (усовершенствованные свалки).

### Предприятия и организации, владельцы объектов торговли, общественного питания, здравоохранения, образования и других обязаны своевременно заключать договоры на вывоз бытовых отходов; оборудовать площадки под мусоросборники; обеспечить наличие мусоросборников и инвентаря для сбора отходов, уличного и дворового мусора; принять меры по обеспечению регулярной очистки, мойки, дератизации и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и мест под сборники, а также сборников отходов (необходимый запас дезинфицирующих, моющих средств должен храниться у ответственных лиц).

Вывоз отходов осуществляется специализированным предприятием по уборке в соответствии с заключенными договорами - ООО «Универсал»), регулярно по графику в сроки, соответствующие санитарным требованиям.

Места обезвреживания отходов – организованная свалка, площадью 2 га (1989 год ввода в эксплуатацию), проектная мощность – 990 тыс. куб .м. Площадь полигонов ТБО – 6 га.

Средняя годовая норма накопления ТБО на 1 жителя в Казулинском сельском поселении 1,42 м. куб., годовой объем вывозимых отходов населения – 987  м. куб., организаций – около 300 м. куб., ТБО накапливается жителями и организациями в специальные контейнеры (объем контейнера 0,75 м. куб.). Периодичность вывоза отходов – в летнее и зимнее время 1-2 раза в неделю.

Планируемый годовой объем вывозимых отходов населения – 1570  м. куб., организаций – около 300 м. куб.

Органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны принимать эффективные меры по сбору, транспортировке, обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению бытовых отходов, соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и правила.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию опасных и других отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых, отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, жидких отходов из неканализованных зданий, уличного мусора, смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории города).

##### ГЛАВА II ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

##### IV ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Положения по реализайии стратегических возмежностей развития экономической сферы Казулинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года и на перспективу до 2045.

Стратегические возможности

Главным стратегическим направлением в экономической сфере Казулинского сельского поселения является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе:

- формирования условий и предпосылок для развития экономики поселения;

- использования и усиления конкурентных преимуществ;

- развития отраслей реального сектора экономики;

- повышения образовательного и кадрового потенциала.

Выделена следующая система приоритетов стратегического развития экономики.

Два из них: производственное и агропромышленное следует отнести к приоритетам первого порядка.

1.1Развитие производственного направления экономического развития.

1.  Реконструкция и строительство производственных предприятий и коммунально-складских;

2. Строительство производственных предприятий, транспортно-логистических  и коммунально-складских объектов;

1.2. Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Смоленской области. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11 процентов. Сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, льноводства и картофелеводства.

Проектом предлагается:

1. Проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного  инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

2. Создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

3.  Совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций,  поддержку страхования в сельском хозяйстве.

4.Развитие личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств.

5. Формирование зон личных подсобных хозяйств.

6. Организация крестьянских (фермерских) хозяйств.

1.3. Развитие рекреационно-туристической деятельности

1. Формирование рекреационно-туристической зон.

2. Положения по территориальному развитию населенных пунктов.

Для осуществления жилищного строительства  и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения генеральным планом используются территории свободные от застройки земель сельских администраций, расположенные в границах кадастровых кварталов деревень.

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Казулино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Белый Берег |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Булычево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Васильевщина |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Вержа |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Емельяново |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Клемятино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Клинково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Митюшино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Победа |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Рудница |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Старково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Терюшнево |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Турково |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Федино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| деревня Харино |
| 1.1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| 1.2 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |

3. Положения  по развитию функционально-планировочной структуры Казулинского сельского поселения.

3.1. Положения по преобразованию характера функционального использования территории Казулинского сельского поселения

1. На основе комплексной оценки территории  по  природно-экологическим, историко-культурным условиям, возможностям развития рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и  транспортно-коммуникационной систем, а также факторов влияния на характер развития Казулинского сельского поселения определены:

-	основные приоритеты развития территории;

-	территории наиболее благоприятные для осуществления нового строительства;

-	границы функциональных зон;

-	границы земель.

2. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный срок реализации и перспективу Генерального плана осуществляется на основе функционального зонирования территории Казулинского сельского поселения, включающего:

установление планируемых границ земель по категориям;

установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

установление границ населенных пунктов;

3.2 Генеральным планом Казулинского сельского поселения устанавливается следующий перечень земель по категориям:

Земли сельских администраций в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения;

Земли лесного фонда, в том числе:

территории, покрытые лесной растительностью;

территории, не покрытые лесной растительностью, предназначенные для её восстановления;

территории, предназначенные для ведения лесного хозяйства;

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

земли, предназначенные для ведения садоводств и огородничества;

земли, занятые лесными насаждениями;

земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства  сельскохозяйственной продукции;

Сельскохозяйственные угодья, в том числе:

пастбища

пашни

сенокос

залежь

Земли запаса, в том числе:

заболоченные территории

сельскохозяйственные угодья

территории, занятые лесными насаждениями

Земли промышленности, энергетики и транспорта, в том числе:

земли транспорта

земли промышленности

земли связи, радиовещания, телевидения, информатики

Земли населенного пункта

Баланс земель

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельских администраций в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения | га |  |  |

3. 4. Генеральным планом Казулинского сельского поселения устанавливается следующий перечень функциональных зон:

Жилые зоны:

зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания;

зона застройки малоэтажными жилыми домами

Общественно-деловые зоны;

Производственные зоны;

Зоны инженерной инфраструктуры;

Зоны транспортной инфраструктуры:

зона внешнего транспорта

зона улично-дорожной сети

Рекреационные зоны

зона сельских природных территорий, озеленения специального назначения

Зона сельскохозяйственного использования

зона животноводства

зона ведения личного подсобного хозяйства

зона огородов и хозяйственных построек населения

зона сенокошения и выпаса скота

Зоны специального назначения:

зона ритуального назначения

Зоны акваторий

зона поселковых акваторий

Параметры использования территории

и функциональных зон

| Деревня |
| --- |
| 1 | Территории в сложившейся границе населенного пункта | га |  |  |
| Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования |
| 2 | Территории специального назначения: | га |  |  |
| 2.1 | Ритуального назначения | га |  |  |
| 3 | Территории рекреационного назначения | га |  |  |
| 3.1 | Сельских природных территорий | га |  |  |
| 3.2 | Рекреационно-туристических объектов | га |  |  |
| 3 | Территории сельскохозяйственного использования | га |  |  |
| 3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га |  |  |
| 3.2 | Личного подсобного хозяйства | га |  |  |
| 4 | Территории, покрытые поверхностными водами | га |  |  |
| 4.1 | Территории рек (зона поселковых акваторий) | га |  |  |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры | га |  |  |
| 5.1 | Улично-дорожной сети | га |  |  |
| 6 | Территория в планируемой границе населенного пункта | га |  |  |
| Площадь функциональных зон |
| 7 | Зоны специального назначения: | га |  |  |
| 7.1 | Зона ритуального назначения | га |  |  |
| 8 | Рекреационные зоны | га |  |  |
| 8.1 | Зона сельских природных территорий | га |  |  |
| 8.2 | Зона рекреационно-туристических объектов | га |  |  |
| 9 | Зоны сельскохозяйственного использования | га |  |  |
| 9.1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства | га |  |  |
| 10 | Зоны акваторий | га |  |  |
| 10.1 | Зона поселковых акваторий | га |  |  |

4. Положения  по градостроительному развитию жилищного фонда

1. Новое жилищное строительство в объемах, обеспечивающих среднюю жилую обеспеченность - 50 кв.м на 1 жителя (с учетом сезонного населения).

2. Структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

3. Развитие малоэтажного жилищного строительства.

4. Снос и реконструкция ветхого и аварийного жилья;

5. Внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

Характеристика жилищного фонда

и параметры планируемого развития

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилищный фонд |
| 1.1 | Общий объем жилищного фонда (общая жилая площадь), в том числе | тыс. м2 |  |  |
| 1.1 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 1.2 | Общий объем планируемого жилищного фонда (общая жилая площадь), в том числе: | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 1.2.1 |  | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 1. 2.2 |  | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 1. 2.3 |  | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 1. 2.4 |  | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема планируемого жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |

Типология нового жилищного строительства

1. Для реализации программы нового жилищного строительства Генеральным планом предлагается использовать как территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность или реконструируемой застройки в пределах существующих границ сельских населенных пунктов, так и на неэффективно используемых землях сельскохозяйственного назначения в ведении сельских администраций, переводимых в земли населенных пунктов путем изменения существующих границ данных сельских населенных пунктов.

2. Предложенные Генеральным планом территории нового жилищного строительства предназначены для реализации расчетной потребности населения сельских населенных пунктов и для коттеджного строительства первого и второго жилья для населения города Сафоново (ориентировочно 10% от общего числа жителей города) и вновь прибывшего населения (миграция).

3. Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь земельного участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального жилого дома принимается в размере 120-200 кв.м.:

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( усадебная – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории усадебной застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

( секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

4. Небольшое количество застройки средней этажности (около 10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика.

5. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

5. Положения  по развитию системы культурно-бытового обслуживания.

Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории поселения. Система обслуживания базируется на  схеме размещения производительных сил области и формирует социальную составляющую системы расселения.

Система обслуживания территории  складывается из двух основных  факторов:

- формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

1. Создание иерархической системы обслуживания, при которой население поселения будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

2. Размещение объектов повседневного спроса практически в каждом сельском населенном пункте (рядовых поселениях). Однако вследствие малой людности поселений зачастую создать в них учреждения обслуживания не представляется возможным. В таких случаях предлагается организация услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия), формирование учреждений обслуживания в жилых домах населения (уход за детьми, бытовое обслуживание), объединение учреждений обслуживания различных типов в один центр для одного населенного пункта или нескольких населенных пунктов.

К таким объектам относятся детские дошкольные учреждения, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптеки, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

3. Формирование центров социального притяжения (социальный центр) на базе более крупных, экономически и социально развитых населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими мелкими населенными пунктами. В них помимо учреждений повседневного спроса для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (школы, клубы и спортивно-досуговые центры, библиотеки, кафе, рестораны, учреждения торговли, рынки и пр.).

4. Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, областная больница и прочие учреждения) концентрируются в центре района - городе Сафонове и рассчитаны на оказание услуг для населения как самого города, так и всех сельских населенных пунктов Казулинского сельского поселения.

Характеристика объектов системы социального обслуживания

#### и параметры планируемого развития Казулинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единицаизмерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | общеобразовательные учреждения | мест |  |  |
| 1.2 | учреждения культуры | мест |  |  |
| 1.3 | библиотеки | м2 общей площади |  |  |
| 1.4 | учреждения торговли | м2 торговой площади |  |  |
| 1.5 | учреждения здравоохранения | численность персонала |  |  |

6. Положения по размещению производственных объектов.

1.  Реконструкция и строительство производственных предприятий и коммунально-складских объектов;

2. Строительство производственных предприятий, транспортно-логистических  и коммунально-складских объектов;

7. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение

7.1. Объекты инженерной инфраструктуры

7.1.1. Водоснабжение

- Обеспечение расчетных объемов расходы воды и бытовых стоков по территории в границах проектирования  составляют – ____ м3/сут

Расчетные объемы расходы воды и бытовых стоков

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы водопотребления и водоотведения д. |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим источникам водоснабжения).

- Строительство распределительных водопроводных сетей от существующих водозаборов.

- Строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях и животноводческих комплексах внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение производственных площадок и животноводческих комплексов осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

7.1.2. Водоотведения

- Организация индивидуальных систем водоотведения во всех деревнях сельского поселения

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов и производственных предприятий.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

7.1.3 Теплоснабжение

Для обеспечения устойчивого функционирования ЖКК и обеспечения техногенной, технологической и эксплуатационной безопасности производства необходимо проведение комплекса специальных мероприятий, обеспечивающих модернизацию систем теплоснабжения в Казулинском сельском поселении.

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:

- реконструкцию, модернизацию и расширение существующих источников теплоснабжения;

- обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) планируемого малоэтажного (коттеджного) жилого строительства  с использованием газа и электроэнергии;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

- Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

- Обеспечение общего расчетного теплопотребления на территориях нового строительства составит – ____ Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на территории проектируемых промышленных площадок.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

Тепловые нагрузки и расход газа потребителей планируемой жилой застройки

| Наименование | Кол-во зданий (секций) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни |  |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальные отопительные системы |
| Тепловые нагрузки и расходы газа потребителей деревни |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальные отопительные системы |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.4 Газоснабжение

- Обеспечение общего расхода газа – ______ м3/час.

2. В соответствии  с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, а также проектными предложениями авторов Схемы территориального планирования Сафоновского района предлагается газифицировать населенные пункты согласно перечню, представленному в таблице №14, и осуществить выполнение следующих мероприятий:

- строительство газопроводов высокого и среднего давления, совершенствование работы системы газоснабжения (комплекс мероприятий), проектирование, строительство;

- реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс. человек) | Расчетная численность жителей населенного пункта (тыс. человек) | Газифицируемые населенные пункты в соответствии со схемой газоснабжения и газификации Сафоновского района, разработанной ОАО «Промгаз» | Газифицируемые населенные пункты в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Сафоновского района | Газифицируемые населенные пункты в соответствии с проектными предложениями Генерального плана Казулинского поселения | Населенные пункты, газифицированные в настоящее время | Не газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Казулинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Казулино | 0,643 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Белый Берег | 0 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Булычево | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Васильевщина | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Вержа | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Емельяново | 0,023 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Клемятино | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Клинково | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Митюшино | 0 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Победа | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Рудница | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Старково | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Терюшнево | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Турково | 0 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Федино | 0,018 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Харино | 0,016 |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия по газификации населенных пунктов

3. При разработке проектных предложений учитывались основные положения схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», а также «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы. Основанием для разработки являлось:

- Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» от 18 мая 2004 года.

-   Договор между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» о газификации Смоленской области от 12 апреля 2006 года.

-   Договор между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» №6-436/07 от 27.07.2007г. «Разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации».

4. Использование природного газа в планируемой жилой и общественной застройке предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок.

5. Для районов нового строительства в целом система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

7.1.5 Электроснабжение

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция (с заменой трансформаторов) следующих подстанций: ПС «Сафоново», ПС «Казулино».

- Строительство ПС 35кВ, а также ВЛ 35 кВ для обеспечения энергоемкого планируемого производственного комплекса (восточнее  деревни Филиппово) на его территории.

3. Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 10/0.4 кВ.

3. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

7.Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

7.1.6 Связь

1. Удовлетворение потребности в средствах связи общего пользования всех жителей и организаций путём наращивания полярной ёмкости телефонных сетей с внедрением современного цифрового оборудования и оптико-волоконной техники

2. Создание комплексных инфраструктурных сетей передачи данных с предоставлением населению различных медиауслуг.

3. Активное развитие телефонной связи как элемента повышения качества уровня жизни сельского населения.

4. Увеличение программ эфирного радио- и телевещания на всей территории области, проведение мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевизионное вещание.

5. Развитие систем кабельного телевидения развивающихся населенных пунктах.

6. Строительство систем радиодоступа

7. Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

8. Замена выработавшего свой ресурс оборудования на новое, повышение качества и надежности телерадиовещания.

9. Увеличение  до 100 % охвата населения района телевизионным радиовещанием, а также информацией об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

7.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

1. Реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения;

2. Реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов;

3. Строительство улиц в жилой застройке и проездов в деревнях;

8. Положения по охране окружающей среды

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Казулинского сельского поселения  составляет ориентация на устойчивое развитие территории за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития городских и пригородных территорий, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры области, формированию  экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики являются:

- обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

- стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

- экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных региональных программ по оздоровлению окружающей среды Сафоновского района. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данной Схемы.

8.1. Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения поселения доброкачественной питьевой водой необходимо:

- провести паспортизацию всех водоемов района и, при необходимости, провести расчистку озер и русел рек;

- установить качество поверхностных вод (путем паспортизации) и разработать проекты нормативов допустимого воздействия на каждый водный объект;

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- рекомендовать службам Роспотребнадзора усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты  водотоков и водоемов  района от истощения  предусматривается:

- расширение имеющихся сооружений и установок бытовой канализации в поселках, где она действует, и строительство сооружений канализации для всех сохраняемых населенных пунктов. Более конкретно схемы канализации рассматриваются на стадии разработки генеральных планов поселений;

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация  действующих биологических очистных сооружений, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов, проектов водоохранных зон в населенных пунктах на основе согласованных генеральных планов, а также разработка мероприятий по их организации;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

8.2. Охрана подземных вод

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- ограничить водоотбор лимитами, установленными лицензиями на недропользование, выданными Комитетом природных ресурсов по Смоленской области;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины  и провести ликвидационный тампонаж на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод.

8.3. Охрана воздушного бассейна

Схемой  предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики районов;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Технологические мероприятия:

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

Планировочные мероприятия:

- разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий в соответствии с регламентом использования этих территорий;

- создание и восстановление придорожных полос.

Все мероприятия планируются на I очередь реализации Генерального плана.

8.4. Охрана почв

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;

- реабилитация выявленных загрязнённых почв путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- строительство полигонов твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- организация полигонов ТБО в малых сельских населенных пунктах;

- организация утилизации биологических отходов.

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

8.5. Охрана и защита леса

Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в района требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов;

- увеличение объемов лесовосстановительных работ;

- регламентация использования в лесах гусеничной техники, ведущей к разрушению почвенно-растительного покрова;

- переход к ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям разработки лесосек;

- сокращение потери древесины при лесозаготовках;

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья;

- полное использование мелкотоварной и особенно лиственной древесины.

С целью предупреждения  деградации насаждений при  значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство территорий в соответствии с функциональным зонированием, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических и реставрационных коридорах, вдоль рек, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках;

- мелиорация на территории заболоченных лесов;

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов;

- посадка на элементах экологического каркаса.

Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней, а именно:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение, ремонт и содержание мест отдыха в лесу;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей  к водоемам;

- организация новых пожарно-химических станций;

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения;

- аренда воздушных судов.

8.6. Контроль загрязнения окружающей среды

Вопросы осуществления государственного мониторинга окружающей среды регулируются Земельным, Водным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О гидрометеорологической службе», «О недрах», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об охране озера Байкал», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Порядок организации и проведения государственного мониторинга окружающей среды определяется рядом нормативных правовых актов, относящихся к двум сферам правового регулирования, - законодательства о природных ресурсах и об охране окружающей среды.

В соответствии с законодательством о природных ресурсах осуществление государственного мониторинга земель, водных объектов и объектов животного мира регулируется соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации. Государственный мониторинг состояния недр Российской Федерации осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым приказом Министерства природных ресурсов России, государственный мониторинг лесов осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Рослесхоза. В настоящее время Минсельхозом России по поручению Правительства Российской Федерации завершается подготовка соответствующего нормативного акта, регулирующего осуществление государственного мониторинга водных биоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» основной целью природоохранной составляющей государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) является получение и предоставление информации о состоянии окружающей среды, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения ее состояния, в том числе в районах расположения источников антропогенного воздействия. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) определяется как «комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза ее изменений под воздействием природных и антропогенных факторов», а государственный мониторинг - как мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В настоящее время порядок организации и функционирования этой комплексной системы регулируется постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды». Её основной задачей является наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши и морей, почв, оценка и прогноз их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. Происходящие именно в этих компонентах окружающей среды физические и химические процессы, а также их загрязнение оказывают воздействие на здоровье человека, состояние животного, растительного мира и экосистем в целом, а также на деятельность отраслей экономики.

8.7. Мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения

Необходимо разработать в рамках землеустройства схемы охраны земель сельскохозяйственного назначения (схемы природно-сельскохозяйственного районирования земель с целью сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий) на основании Земельного кодекса Российской Федерации (статьи 12,13; статьи 68), согласно которому устанавливается приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства, в том числе в сельском хозяйстве, а так же статьи Федерального закона от 18 июня 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», согласно которой, в соответствии с перспективами развития экономики осуществляется планирование и организация рационального использования земель и их охрана, в том числе сельскохозяйственного назначения.

8.8. Организация утилизации и переработки бытовых отходов

Для организации утилизации переработки бытовых отходов разрабатывается генеральная схема очистки для групп поселений или района в целом.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

##### ГЛАВА III утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Схема территориального планирования Смоленской области, утверждена Постановлением Администрации Смоленской области от 26.12.2007 N 464 "Об утверждении Схемы территориального планирования Смоленской области"

## Схема территориального планирования Смоленской области (далее также - Схема) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Смоленской области "О градостроительной деятельности на территории Смоленской области", проектом Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года) и Программой социально-экономического развития Смоленской области на среднесрочную перспективу (на 2007 - 2011 годы), с учетом документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Смоленской области, муниципальных образований Смоленской области, и определяет основные положения территориального планирования Смоленской области, направленные на обеспечение устойчивого градостроительного развития Смоленской области, создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан, повышение эффективности управления развитием территории Смоленской области за счет принятия градостроительных решений.

Схемой территориального планирования Смоленской области не предусмотрено размещение объектов регионального значения на территории Казулинского сельского поселения.

##### ГЛАВА IV утвержденные документами территориального планирования МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

## К вопросам местного значения муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области относятся:

## 1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования, контроль за исполнением данного бюджета;

## 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального образования;

## 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

## 4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

## 5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

## 6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

## 7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

## 8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией в порядке, установленном федеральным законом;

## 9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

## 10) организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории муниципального района, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

## 11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Смоленской области; организация предоставления дополнительного образования, в т.ч. образования в системе культуры и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

## 12) организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), стационарного лечения, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

## 13) опека и попечительство;

## 14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

## 15) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

## 16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

## 17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

## 18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

## 19) организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение услугами библиотечного коллектора);

## 20) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах муниципального района;

## 21) создание и поддержка организаций культуры и искусства муниципального района; создание условий для организации досуга, сохранения и развития традиционного народного художественного творчества и обеспечения жителей муниципального района услугами организаций культуры;

## 22) создание и поддержка музеев муниципального района;

## 23) поддержка народных художественных промыслов, расположенных в границах муниципального района;

## 24) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

## 25) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

## 26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

## 27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Схема территориального планирования Сафоновского района, утверждена Постановлением Администрации Сафоновского района от _________ N ____ "Об утверждении Схемы территориального планирования Сафоновского района"

Схемой территориального планирования Сафоновского района определены места размещения и зоны прланируемого размещения объектов местного значения - объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района «Сафоновский район», поселений Сафоновского района:

1) планируемых для размещения объекты местного значения муниципального района, относящиеся к следующим областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

##### ГЛАВА V перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

#### I Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

##### I. 1. Общие понятия

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации - составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации - негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасное природное явление - событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Стихийное бедствие - разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.

Природно-техногенная катастрофа - разрушительный процесс, развивающийся в результате нарушения нормального взаимодействия технологических объектов с компонентами окружающей природной среды, приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объектов экономики и компонентов окружающей природной среды.

Зона природной чрезвычайной ситуации; зона природной ЧС - территория или акватория, на которой в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла природная чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной природной чрезвычайной ситуации; зона вероятной природной ЧС - территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения природной чрезвычайной ситуации.

##### I. 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сейсмическое воздействие - по ГОСТ 26883.

Сейсмическая безопасность - состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей, возникающих в результате землетрясения.

Обеспечение сейсмической безопасности - принятие и соблюдение правовых норм, выполнение эколого- и сейсмозащитных правил и требований, а также проведение комплекса организационных, прогнозных, инженерно-технических, сейсмозащитных и специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты от воздействия поражающих факторов землетрясения людей, объектов экономики и окружающей природной среды.

Сейсмическое районирование - выделение областей, районов или отдельных участков местности на поверхности Земли по степени потенциальной сейсмической опасности, осуществляемое на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных.

Сейсмоопасная область - горно-складчатая область или активная платформа, в пределах которой могут произойти землетрясения, степень потенциальной сейсмической опасности которых характеризуется макросейсмической интенсивностью и максимально возможным ускорением колебания почвы при землетрясении.

Сейсмическая волна - упругие колебания, распространяющиеся в Земле от очагов землетрясений и взрывов.

Сейсмическая шкала - шкала для оценки интенсивности землетрясения на поверхности Земли.

Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Очаг землетрясения - область возникновения подземного удара в толще земной коры или верхней мантии, являющегося причиной землетрясения.

Эпицентр землетрясения - проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.

Прогноз землетрясения - определение или уточнение места или района вероятного землетрясения, интервалов времени и энергии или магнитуды, в пределах которых ожидается землетрясение.

Предвестник землетрясения - один из признаков предстоящего или вероятного землетрясения, выражаемый в виде форшоков, деформаций земной поверхности, изменений параметров геофизических полей, состава и режима подземных вод, состояния и свойств вещества в зоне очага вероятного землетрясения.

Вулкан - геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород.

Вулканическое землетрясение - слабое колебание земной поверхности, вызываемое дрожанием стенок магмопроводящих каналов при движении магмы в процессе подготовки или в момент вулканического извержения.

Вулканическое извержение - период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты и изливает лаву.

Лава - раскаленная жидкая или очень вязкая масса, изливающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов.

Лавовый поток - форма залегания лавы, излившейся из вулкана, характеризующаяся значительной, достигающей нескольких десятков километров, длиной при относительно небольшой ширине и мощности.

Обвал - отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод.

Оползень - смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

Противооползневая защита - комплекс охранно-ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития оползневого процесса, защиту людей и территорий от оползней, а также своевременное информирование органов исполнительной власти или местного самоуправления и населения об угрозе возникновения оползня.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Наводнение - по ГОСТ 19179.

Половодье - по ГОСТ 19179.

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей.

Катастрофический паводок - по ГОСТ 19179.

Затор - по ГОСТ 19179.

Зажор - по ГОСТ 19179.

Цунами - морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях.

Затопление - покрытие территории водой в период половодья или паводков.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Зона вероятного затопления - территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Зона катастрофического затопления - зона затопления, на которой произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждены или уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб окружающей природной среде.

Зона вероятного катастрофического затопления - зона вероятного затопления, на которой ожидается или возможна гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение материальных ценностей, а также ущерб окружающей природной среде.

Сель - по ГОСТ 19179.

Селеопасная территория - территория, характеризуемая интенсивностью развития селевых процессов, представляющих опасность для людей, объектов экономики и окружающей природной среды.

Противоселевая защита - комплекс охранно-ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития селевых процессов, а также своевременное информирование органов исполнительной власти или местного самоуправления и населения об угрозе возникновения селей.

Лавина - быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде.

Лавиноопасная территория - горная местность, на которой существует потенциальная опасность схода лавин, приводящих или способных привести к угрозе жизни и здоровью людей, ущербу объектам экономики и окружающей природной среде.

Противолавинная защита - комплекс охранно-ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лавинообразующих процессов, а также своевременное информирование органов исполнительной власти или местного самоуправления и населения об угрозе схода лавин.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Циклон - атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей.

Примечание. Местное название тропического циклона - тайфун.

Шторм - длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20 - 30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Пыльная буря - перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром, сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар - по ГОСТ 12.1.033.

Ландшафтный пожар - по ГОСТ 17.6.1.01.

Лесной пожар - по ГОСТ 17.6.1.01.

Степной пожар - естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях.

Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

Зона пожаров - территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Тушение пожара - по ГОСТ 12.1.033.

Локализация пожара - по ГОСТ 12.1.033.

Ликвидация пожара - по ГОСТ 12.1.033.

Государственная лесная охрана - по ГОСТ 17.6.1.01.

##### I. 1. Опасные метеорологические явления и процессы

Критерии информации об опасных метеорологических явлениях и процессах приведены в Таблице 3.

В Казулинском сельском поселении  наблюдалась температура воздуха:

Абсолютный минимум температуры воздуха - 41° С.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 35° С.

##### I. 2. Природные пожары

Анализ пожарной обстановки показывает, что наиболее часто лесные пожары возникают в местах массового отдыха людей, вблизи границ городской застройки.

Крупные лесные пожары развиваются в период июнь-август месяцы при длительной и сильной засухе.

Основными причинами лесных пожаров являются:

- нарушение населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха;

- использование неисправной техники с отсутствием пламягасителя;

- молнии во время грозы и др.

Критерии информации о природных пожарах приведены в Таблице 3.

##### 3. Массовые инфекционные заболевания.

Критерии информации об инфекционной заболеваемости людей приведены в Таблице 3.

КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ К ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Таблица 3.

| Наименование источника чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) | Критерии отнесения к информации о ЧС |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Чрезвычайные ситуации природного характера 1.1. Опасные геофизические явления а) общие критерии |
| Извержения вулканов | число погибших - 2 человека и более; число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб: - гражданам - 100 МРОТ; - организациям - 500 МРОТ; решение об отнесении аварии к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (если не достигнуты значения общих критериев); гибель посевов сельскохозяйственных культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более |
| б) критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| Землетрясения | 5 баллов и более |
| 1.2. Опасные геологические явления а) общие критерии |
| Оползни, обвалы, осыпи | число погибших - 2 человека и более; число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб: - гражданам - 100 МРОТ; - организациям - 500 МРОТ; разрушение почвенного покрова на площади 10 га и более; гибель посевов сельскохозяйственных культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более |
| Карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород | число погибших - 2 человека и более; число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб: - гражданам - 100 МРОТ; - организациям - 500 МРОТ; разрушение почвенного покрова на площади 10 га и более; гибель посевов сельскохозяйственных культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более |
| Абразия | число погибших - 2 человека и более; число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб: - гражданам - 100 МРОТ; - организациям - 500 МРОТ; разрушение почвенного покрова на площади 10 га и более; гибель посевов сельскохозяйственных культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более |
| Эрозия, склоновый смыв | число погибших - 2 человека и более; число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб: - гражданам - 100 МРОТ; - организациям - 500 МРОТ; разрушение почвенного покрова на площади 10 га и более; гибель посевов сельскохозяйственных культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более |
| Курумы | число погибших - 2 человека и более; число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб: - гражданам - 100 МРОТ; - организациям - 500 МРОТ; разрушение почвенного покрова на площади 10 га и более; гибель посевов сельскохозяйственных культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более |
| 1.3. Опасные метеорологические явления а) общие критерии |
|  | число погибших - 2 человека и более; число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб: - гражданам - 100 МРОТ; - организациям - 500 МРОТ; гибель посевов сельскохозяйственных культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более |
| б) критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| Сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч | скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более, на побережье морей и в горных районах - 35 м/сек и более |
| Очень сильный дождь(мокрый снег, дождь со снегом) | количество осадков - 50 мм и более за 12 часов и менее, в селеопасных горных районах - 30 мм и более за 12 часов и менее |
| Сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) | количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее |
| Продолжительные сильные дожди | количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов |
| Очень сильный снег | количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 часов |
| Крупный град | диаметр градин - 20 мм и более |
| Сильная метель | общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов |
| Сильное гололедно-изморозенное отложение на проводах | диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более |
| Сильный туман | видимость 50 м и менее |
| Сильный мороз | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов |
| Сильная жара | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов |
| Заморозки | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством |
| Засуха | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством |
| Сход снежных лавин | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов |
| 1.4. Опасные гидрологические явления а) общие критерии |
|  | число погибших - 2 человека и более; число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб: - гражданам - 100 МРОТ; - организациям - 500 МРОТ; гибель посевов сельскохозяйственных культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более |
| б) критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| Высокие уровни воды (половодье, пожар, затор, дождевой паводок), сель | Решение об отнесении явления к ЧС принимается территориальным органом МЧС России по субъекту РФ |
| Низкие уровни воды (низкая межень) | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение не менее 10 дней |
| Раннее ледообразование | Решение об отнесении явления к ЧС принимается территориальным органом МЧС России по субъекту РФ |
| 1.5. Природные пожары а) общие критерии |
|  | число погибших - 2 человека и более; число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб: - гражданам - 100 МРОТ; - организациям - 500 МРОТ; |
| б) критерии, учитывающие особенности источника ЧС |
| Лесные пожары, торфяные пожары, пожары на оленьих пастбищах | Крупные неконтролируемые пожары на площади: для наземной охраны лесов – 25 га и более, для авиационной охраны лесов - 200 га и более; решения об отнесении к ЧС торфяных пожаров и пожаров на оленьих пастбищах принимаются органами управления ГО и ЧС в зависимости от местных условий |
| 2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера 2.1. Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей |
| Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиондоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Марбурга и Обода) | Каждый случай особо опасного заболевания |
| Опасные кишечные инфекции (болезни I и II групп патогенности по СП 1.2.01 1-94) | Групповые случаи заболеваний - 10-50 человек и более; умерших в течение одного инкубационного периода - 2 человека и более |
| Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии | Групповые случаи заболеваний - 10 человек и более; умерших в течение одного инкубационного периода - 2 человека и более |
| Отравления людей | Решение об отнесении заболевания к ЧС принимается органами управления ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами санэпиднадзора |
| Эпидемии | уровень смертности или заболеваемости на территориях субъектов РФ превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более |
| 2.2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб |
| Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская, язва, лептоспироз, туляремия, мелиондоз листерноз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контакнозная плевропневмония) | каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни; несколько случаев острой инфекционной болезни (эпизоотия) |
| Прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.) | Гибель животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ в количестве 10 голов и более (эпизоотия); Массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ в количестве 100 голов и более (эпизоотия) |
| Экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии | каждый случай болезни |
| Массовая гибель рыб | Решение об отнесении случаев гибели рыб к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством |
| 2.3. Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса |
| Массовое поражение растений болезнями, вредителями | Болезни растений, приведение к гибели растений или экономически значимому недобору урожая на площади 100 га и более |
| Массовое поражение леса болезнями и вредителями | Решение об отнесении случаев болезней леса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами |

#### II Мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

##### II. 1.  Геологические и гидрологические процессы

Согласно Постановлению Администрации Смоленской области от 05.06.2007 N 207 (ред. от 15.05.2008) "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области" защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Смоленской области от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, а именно:

##### Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

1. В городских округах и поселениях, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

2. Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

3. При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

4. При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

##### Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

2. Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

3. Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

4. На территории городских округов и поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городских округов и поселений и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

5. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

6. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, комплексной схемой развития территорий Смоленской области.

##### Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

1. Территории городских округов и поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

3. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

##### II. 2.  Лесные пожары

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов на территории Смоленской области на 2007 год

1. Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций   и обеспечению пожарной безопасности  при Администрации    Смоленской    области (далее - КЧС и ОПБ  при  Администрации Смоленской   области)   по    вопросам организации работы      Смоленской областной      подсистемы       единой государственной системы предупреждения и  ликвидации  чрезвычайных   ситуаций (далее -  ТП  РСЧС)  по подготовке  к пожароопасному периоду, профилактике и тушению  лесных  и  торфяных пожаров, пожаров  на   объектах   экономики   и социально-культурного  назначения,   в жилом  секторе  и   местах   массового пребывания людей и  готовности  сил  и средств ТП РСЧС   к    работе    в пожароопасный период.

2. Создание    областного    штаба     по предупреждению и  организации  тушения лесных пожаров.

3. Создание и организация работы территориальных штабов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных и торфяных пожаров и ликвидацией их последствий  (далее - территориальные штабы).

4. Разработка планов противопожарных мероприятий, а также оперативных планов по тушению лесных пожаров.

5. Разработка маршрутов и графиков патрулирования земель лесного фонда.

6.  Организация своевременного представления оперативной  информации, связанной с  возникновением лесных  и торфяных  пожаров, в  адрес ГУ МЧС России по Смоленской  области и СОГУ "Центр гражданской защиты  и  пожарной безопасности".

7.  Обеспечение своевременного и качественного выполнения противопожарных     мероприятий в соответствии с установленными объемами (устройство  минерализованных   полос, разрывов, канав и уход за ними, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения и др.).

8.  Обеспечение выполнения  работ по благоустройству наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесах.

9. Тренировка с учреждениями, входящими в территориальную подсистему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные лесными (торфяными) пожарами.

10. Штабная тренировка КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской  области   с районными КЧС и ОПБ по теме "Организация  выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами".

11.  Проведение сборов руководящего состава ТП РСЧС по вопросам организации  работ и осуществления превентивных мер, связанных  с лесными и торфяными пожарами.

12. Обеспечение координации действий предприятий и организаций, привлекаемых для тушения лесных пожаров.

13. Организация контроля за подготовкой муниципальных образований Смоленской области, лесхозов, лесопожарных формирований, резервных пожарных команд, добровольных пожарных дружин предприятий и организаций к пожароопасному периоду.

14. Введение в период высокой пожарной опасности запрета на посещение гражданами лесов, въезд транспорта, проведение отдельных видов работ на наиболее опасных участках.

15. Материально-техническое и методическое обеспечение деятельности территориальных штабов и координация их действий.

16.  Обеспечение готовности мобильных оперативных групп к тушению  лесных и торфяных пожаров.

17. Проверка и совершенствование системы оповещения членов территориальных штабов и КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской области.

18. Утверждение плана мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики, летних оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них.

19. Активизация предупредительно-профилактической работы по сокращению правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров, в том числе с привлечением участковых уполномоченных милиции. Реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги.

20. Оказание максимального содействия беспрепятственному передвижению транспортных средств, задействованных при тушении лесных пожаров.

21. Обеспечение контроля за проведением работ по противопожарному обустройству полос отчуждения вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, связи и магистральных газопроводов, сопредельных с лесным фондом Российской Федерации.

22. Организация подготовки радио- и телевизионных передач (комплекса агитационно-профилактических и пропагандистских мер) по вопросам охраны лесов от пожаров, соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, бережного отношения к лесу.

23. Создание совместно с владельцами земель лесного фонда и районными отделами внутренних дел мобильных групп в целях осуществления контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, выявления виновников лесных пожаров.

24. Размещение в средствах массовой информации (в сводках погоды) информации, предупреждающей население об опасности возникновения лесных пожаров в период повышенной  (3, 4 и 5-го классов) пожарной опасности.

25. Проведение противопожарных профилактических мероприятий в полосах отвода железных, автомобильных дорог, линий электропередачи. Обеспечение содержания полос отвода, охранных зон в пожаробезопасном состоянии.

26. Предупреждение бесконтрольных сельскохозяйственных палов. Обеспечение противопожарной защиты прилегающих территорий при проведении контролируемых отжигов прошлогодней травы.

27. Разработка и утверждение плана оперативных мероприятий  по борьбе с лесными пожарами, мобилизации дополнительных сил и средств.

28. Организация деятельности ведомственных пожарных формирований, обеспечение их готовности к ликвидации лесных пожаров.

29. Обеспечение граждан, привлекаемых на тушение лесных  пожаров, спецодеждой, средствами передвижения, питанием, медицинским обслуживанием, средствами защиты.

30. Проведение комплекса мер по первоочередному обеспечению населенных пунктов, расположенных рядом с зонами наибольшего риска возникновения лесных пожаров, устойчивой связью, запасами воды и пожарным инвентарем с подворным его распределением.

31. Определение порядка оповещения с использованием средств массовой информации, а также звуковой  и световой сигнализации населения поселков, городов, районов, сотрудников организаций в случае возникновения  пожарной опасности в лесах.

32. Заключение договоров:

-  с авиапредприятиями по ведению воздушной разведки лесных и торфяных пожаров;

- с организациями и предприятиями на поставку техники и людских ресурсов, в том числе тяжелой инженерной техники, на обеспечение средствами ее доставки и организацию ремонта в районах тушения лесных и торфяных пожаров, обеспечение координации их действий.

33. Обеспечение контроля за оснащением средствами пожаротушения лесопользователей и других юридических лиц, осуществляющих на территории земель лесного фонда и прилегающих  к нему землях хозяйственную деятельность или    имеющих на них объекты собственности.

34. Разработка плана мероприятий по привлечению сил и средств на тушение лесных пожаров.

35. Уточнение перечня и мест дислокации взрывопожароопасных объектов, находящихся в зоне возможных лесных  и торфяных пожаров.

#### III  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

##### III. 1.  Общие понятия

Техногенная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Примечание. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Примечание. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Авария: опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Примечание. Крупная авария, как правило с человеческими жертвами, является катастрофой.

Техногенная опасность: состояние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов.

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации: составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации: негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Потенциально опасный объект: по ГОСТ Р 22.0.02.

Потенциально опасное вещество; опасное вещество: вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений.

Предельно допустимая концентрация опасного вещества; ПДК: максимальное количество опасных веществ в почве, воздушной или водной среде, продовольствии, пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема или массы, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье людей и не вызывает неблагоприятных последствий.

Зона заражения: территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Примечание. Выделяют зоны химического и биологического заражения.

##### III. 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Промышленные аварии и катастрофы

Промышленная авария: авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

Проектная промышленная авария: промышленная авария, для которой проектом определены исходные и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение последствий аварии установленными пределами.

Запроектная промышленная авария: промышленная авария, вызываемая неучитываемыми для проектных аварий исходными состояниями и сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности и реализациями ошибочных решений персонала, приведшим к тяжелым последствиям.

Промышленная катастрофа: крупная промышленная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения и уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде.

Промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях: состояние защищенности населения, производственного персонала, объектов народного хозяйства и окружающей природной среды от опасностей, возникающих при промышленных авариях и катастрофах в зонах чрезвычайной ситуации.

Обеспечение промышленной безопасности в чрезвычайных ситуациях: принятие и соблюдение правовых норм, выполнение экологозащитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса организационных, технологических и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение промышленных аварий и катастроф в зонах чрезвычайной ситуации.

Радиационная авария: авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Радиоактивное загрязнение: загрязнение поверхности Земли, атмосферы, воды либо продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами.

Радиационно-опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Зона радиоактивного загрязнения: территория или акватория, в пределах которой имеется радиоактивное загрязнение.

Примечание. В зависимости от степени радиоактивного загрязнения различают зоны умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного загрязнения.

Режим радиационной защиты: порядок действия населения и применения средств и способов защиты в зоне радиоактивного загрязнения с целью возможного уменьшения воздействия ионизирующего излучения на людей.

Радиационный контроль: контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и иными источниками ионизирующего излучения, а также получение информации об уровнях облучения людей и о радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде.

Примечание. Выделяют дозиметрический и радиометрический контроль.

Химическая авария: авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение: распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Опасное химическое вещество: химическое вещество, прямое или опосредованное, воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Выброс опасного химического вещества: выход при разгерметизации за короткий промежуток времени из технологических установок, емкостей для хранения или транспортирования опасного химического вещества или продукта в количестве, способном вызвать химическую аварию.

Пролив опасных химических веществ: вытекание при разгерметизации из технологических установок, емкостей для хранения или транспортирования опасного химического вещества или продукта в количестве, способном вызвать химическую аварию.

Химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Зона химического заражения: территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Биологическая авария: авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде.

Опасное биологическое вещество: биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкасания с ними, а также на окружающую природную среду.

Зона биологического заражения: территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной среды.

Гидродинамическая авария: авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Пожары и взрывы

Пожарная безопасность: состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара.

Обеспечение пожарной безопасности: принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий.

Пожар: по ГОСТ 12.1.033.

Пожарная безопасность объекта: по ГОСТ 12.1.033.

Пожарная опасность: по ГОСТ 12.1.033.

Требование пожарной безопасности: специальное условие или правило организационного и (или) технического характера, установленное в целях обеспечения пожарной безопасности специально уполномоченным государственным органом Российской Федерации в действующем законодательстве или нормативно-технических документах.

Противопожарное мероприятие: мероприятие организационного и (или) технического характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого тушения пожара.

Противопожарный режим: по ГОСТ 12.1.033.

Пожарная охрана: основная часть системы пожарной безопасности, объединяющая органы управления, силы и средства, создаваемые в установленном порядке в целях защиты жизни и здоровья людей, объектов народного хозяйства и окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами.

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Взрыв: быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Взрывоопасное вещество: вещество, которое может взрываться при воздействии пламени или проявлять чувствительность к сотрясениям или трениям большую, чем динитробензол.

Ударная волна: по ГОСТ 26883.

Фронт ударной волны: по ГОСТ 26883.

Избыточное давление во фронте ударной волны: разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением перед этим фронтом.

Опасные происшествия на транспорте

Транспортная авария: авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Примечание. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли, и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Крушение поезда: столкновение пассажирского или грузового поезда с другим поездом или подвижным составом, сход подвижного состава в поезде на перегонах и станциях, в результате которого погибли и (или) ранены люди, разбиты локомотив или вагоны до степени исключения из инвентаря, либо полный перерыв движения на данном участке превышает нормативное время для ликвидации последствий столкновения или схода подвижного состава.

Железнодорожная авария: авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время.

Безопасность дорожного движения: состояние процесса дорожного движения, отражающее степень защищенности его участников и общества от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Дорожно-транспортное происшествие; ДТП: транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Авария на магистральном трубопроводе; авария на трубопроводе: авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Примечание. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Авария на подземном сооружении: опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.

Авиационная катастрофа: опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.

##### III. 3.  Промышленные аварии и катастрофы

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций;

2 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;

4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности осуществляется комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В состав комиссии включаются представители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и специально уполномоченных органов в области промышленной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, специализированных организаций.

Сведения о классификации представляются комиссиями в МЧС России и в иные федеральные органы исполнительной власти с учетом их компетенции. МЧС России, региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям осуществляют учет потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения в установленном порядке.

Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе представляемой информации о всех имеющихся в регионе потенциально опасных объектах.

Результаты прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

##### III. 4.  Пожары и взрывы

Пожары, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, обычно, возникают на основных зданиях и сооружениях ядерно-, радиационно-, химически- и биологически опасных объектов.

##### III. 5.  Опасные происшествия на транспорте

Критерии информации об опасных происшествиях на транспорте рассмотрены в Таблице 7.

### Критерии

### отнесения текущей информации к информации о чрезвычайных

### ситуациях природного и техногенного характера

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│   Наименование источника   │  Критерии отнесения текущей информации к   │

│   чрезвычайной ситуации    │     информации о чрезвычайной ситуации     │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│             1              │                     2                      │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                  1. Техногенные чрезвычайные ситуации                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                  1.1. Транспортные аварии (катастрофы)                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Общие критерии <1> (далее также - Критерии А)              │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │минимальных размеров оплаты труда  (далее  -│

│                            │МРОТ), организациям - 500 МРОТ              │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│   Критерии, учитывающие особенности источника ЧС (далее - Критерии Б)   │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│1.1.1. - 1.1.2.  Крушения  и│любой факт крушения поездов;                │

│аварии      грузовых       и│повреждения  вагонов,  перевозящих   опасные│

│пассажирских    поездов    и│грузы, в результате которых пострадали люди;│

│поездов метрополитена       │перерывы  в  движении:  на   главных   путях│

│                            │железнодорожных магистралей - 6 ч. и  более,│

│                            │на метрополитене - 30 мин. и более          │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.1.3.       -        1.1.4.│аварийный разлив нефти  и  нефтепродуктов  в│

│Кораблекрушения,     аварии,│водные объекты в объеме 1 т и более;        │

│повреждения        грузовых,│аварийное  попадание  в  водоемы  жидких   и│

│пассажирских  судов,   судов│сыпучих  токсичных  веществ  с   превышением│

│атомного  флота,  маломерных│предельно допустимой концентрации  (далее  -│

│судов и судов  флота  рыбной│ПДК) в 5 раз и более <2>;                   │

│промышленности,  повреждения│затопление, выбрасывание на  берег  судов  в│

│судами            береговых,│результате шторма (урагана, цунами), посадка│

│гидротехнических  и   других│судов  на   мель   -   любой   факт   аварии│

│объектов                    │(катастрофы);                               │

│                            │столкновение,   опрокидывание,   затопление,│

│                            │выбрасывание  на  берег,  посадка  на   мель│

│                            │маломерных судов с гибелью 5  чел.  и  более│

│                            │или наличием пострадавших 10 чел. и более;  │

│                            │аварии  на  маломерных  судах,   перевозящих│

│                            │опасные грузы                               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.1.5. - 1.1.6.  Авиационные│падение,   разрушение   воздушного    судна,│

│и        ракетно-космические│ракетно-космического  изделия  (аппарата)  -│

│катастрофы   и   аварии    в│любой факт падения, разрушения              │

│аэропортах,   на   стартовых│                                            │

│площадках  и  в   населенных│                                            │

│пунктах  и  вне  аэропортов,│                                            │

│стартовых     площадок     и│                                            │

│населенных пунктов          │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.1.7.  Аварии  (катастрофы)│аварии    на    автомобильном    транспорте,│

│на   автодорогах    (крупные│перевозящем  опасные  грузы,  -  любой  факт│

│дорожно-транспортные  аварии│аварии;                                     │

│и катастрофы)               │повреждение  10  и  более   автотранспортных│

│                            │единиц;                                     │

│                            │прекращение движения на данном участке на 12│

│                            │ч. вследствие ДТП - решение об отнесении ДТП│

│                            │к ЧС принимается КЧС и ОПБ при Администрации│

│                            │Смоленской области или  КЧС  и  ОПБ  органов│

│                            │местного    самоуправления     муниципальных│

│                            │образований Смоленской области в зависимости│

│                            │от местных условий;                         │

│                            │ДТП <3> с тяжкими последствиями  (погибли  5│

│                            │чел. и более или пострадали 10 чел. и более)│

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.1.8.          Транспортные│любой факт крушения поездов;                │

│катастрофы   и   аварии   на│повреждение железнодорожных (далее  -  ж.д.)│

│мостах,    переправах,     в│вагонов,  перевозящих   опасные   грузы,   в│

│тоннелях, горных выработках,│результате которых пострадали люди - решение│

│на железнодорожных переездах│об отнесении к ЧС  перерыва  в  движении  по│

│                            │ж.д. магистралям (внутренним  водным  путям)│

│                            │принимается  КЧС  и  ОПБ  при  Администрации│

│                            │Смоленской области или  КЧС  и  ОПБ  органов│

│                            │местного    самоуправления     муниципальных│

│                            │образований Смоленской области на  основании│

│                            │рекомендаций руководителей организаций  ж.д.│

│                            │транспорта (речного транспорта);            │

│                            │перерыв в движении  на  главных  путях  ж.д.│

│                            │магистралей - 6 ч. и более, на метрополитене│

│                            │- 30 мин. и более;                          │

│                            │аварийный разлив нефти  и  нефтепродуктов  в│

│                            │водные объекты в объеме 5 т и более;        │

│                            │аварийное  попадание  в  водоемы  жидких   и│

│                            │сыпучих токсичных веществ с превышением  ПДК│

│                            │в 5 раз и более;                            │

│                            │аварии    на    автомобильном    транспорте,│

│                            │перевозящем  опасные  грузы   в   населенном│

│                            │пункте, - любой факт аварии;                │

│                            │прекращение  движения  на   данном   участке│

│                            │автодорог на 12 ч. вследствие ДТП -  решение│

│                            │об отнесении ДТП к ЧС принимается КЧС и  ОПБ│

│                            │при Администрации Смоленской области или КЧС│

│                            │и  ОПБ   органов   местного   самоуправления│

│                            │муниципальных образований Смоленской области│

│                            │в зависимости от местных условий;           │

│                            │ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5  чел.│

│                            │и более или пострадали 10 чел. и более);    │

│                            │повреждено 10 и более единиц автотранспорта │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.1.9.       Аварии       на│любой факт разрыва                          │

│магистральных газо-, нефте-,│                                            │

│продуктопроводах            │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.1.10.      Аварии       на│аварийный выброс  нефти  в  объеме  20  т  и│

│внутрипромысловых           │более, а в местах пересечения водных преград│

│нефтепроводах               │и при попадании в водные объекты - в  объеме│

│                            │5 т и более                                 │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.1.11. Аварии  на  плавучих│разлив нефти в объеме 20 т и более          │

│буровых установках и буровых│                                            │

│судах,      на       морских│                                            │

│стационарных               и│                                            │

│полупогруженных   платформах│                                            │

│по  добыче  и   эксплуатации│                                            │

│месторождений нефти и газа  │                                            │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│       1.2. Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) <4>       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│1.2.1.  Пожары  в   зданиях,│число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│сооружениях,  на  установках│госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│(в т.ч. магистральные газо-,│прямой материальный  ущерб  -  1500  МРОТ  и│

│нефте-,     продуктопроводы)│более                                       │

│производственного назначения│                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.2.2.  Пожары  в   зданиях,│число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│сооружениях,  на  установках│госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│сельскохозяйственного       │прямой материальный  ущерб  -  1500  МРОТ  и│

│назначения                  │более                                       │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.2.3.  Пожары  в   зданиях,│число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│сооружениях   и   помещениях│госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│предприятий торговли. Пожары│прямой материальный  ущерб  -  1500  МРОТ  и│

│в   складских   зданиях    и│более                                       │

│сооружениях                 │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.2.4.       Пожары       на│число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│транспортных  средствах   (в│госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│т.ч.        железнодорожный,│прямой материальный  ущерб  -  1500  МРОТ  и│

│водный,       автомобильный,│более                                       │

│воздушный транспорт)        │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.2.5.  Пожары   в   зданиях│число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│(сооружениях)        жилого,│госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│административного,          │прямой материальный  ущерб  -  1500  МРОТ  и│

│учебно-воспитательного,     │более                                       │

│социального,                │                                            │

│культурно-досугового        │                                            │

│назначения,       учреждений│                                            │

│здравоохранения             │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.2.6.  Пожары  на  объектах│число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│другого назначения          │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный  ущерб  -  1500  МРОТ  и│

│                            │более                                       │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│1.2.7.       Пожары       на│любой факт пожара или взрыва                │

│транспортных      средствах,│                                            │

│перевозящих опасные грузы   │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.2.8.  Пожары  (взрывы)   в│пожары (взрывы) в метрополитене - любой факт│

│шахтах, подземных  и  горных│пожара или взрыва                           │

│выработках, метрополитенах  │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.2.9.           Обнаружение│обнаружение боеприпасов в районе вооруженных│

│неразорвавшихся боеприпасов │конфликтов   или   обнаружение   боеприпасов│

│                            │времен Великой Отечественной войны - решение│

│                            │об отнесении  происшествия  к  источнику  ЧС│

│                            │принимает соответствующие органы  управления│

│                            │ГО и ЧС муниципальных образований Смоленской│

│                            │области;                                    │

│                            │обнаружение    боеприпасов    вне     района│

│                            │вооруженного  конфликта  -  любой  факт   их│

│                            │обнаружения в населенном пункте, в остальных│

│                            │случаях   решение   об    отнесении    факта│

│                            │обнаружения   к   источнику   ЧС   принимает│

│                            │соответствующие органы управления  ГО  и  ЧС│

│                            │муниципальных образований Смоленской области│

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.2.10. Обнаружение (утрата)│обнаружение взрывчатых веществ (боеприпасов)│

│взрывчатых           веществ│в районе вооруженных конфликтов - любой факт│

│(боеприпасов)               │обнаружения   складов   взрывчатых   веществ│

│                            │(боеприпасов);                              │

│                            │обнаружение  (утрата)   взрывчатых   веществ│

│                            │(боеприпасов)   вне   района    вооруженного│

│                            │конфликта  -  решение  об  отнесении   факта│

│                            │обнаружения   к   источнику   ЧС   принимает│

│                            │соответствующие органы управления  ГО  и  ЧС│

│                            │муниципальных образований Смоленской области│

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│ 1.3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) │

│                   аварийно химически опасных веществ                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│1.3.1. Аварии с  выбросом  и│о факте пролива на грунт  токсичных  веществ│

│(или)    сбросом    (угрозой│сообщается   как    о    ЧС    по    решению│

│выброса  и   (или)   сброса)│соответствующих органов управления ГО  и  ЧС│

│аварийно  химически  опасных│муниципальных     образований     Смоленской│

│веществ (далее также - АХОВ)│области,   превышение   ПДК   и    предельно│

│при     их     производстве,│допустимого уровня (далее -  ПДУ)  токсичных│

│переработке   или   хранении│веществ в пределах санитарно-защитной  зоны,│

│(захоронении)               │по которому аварию относят к  источнику  ЧС,│

│                            │устанавливается  соответствующими   органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской области с учетом местных условий;│

│                            │распространение   загрязнения   за   пределы│

│                            │санитарно-защитной зоны  с  превышением  ПДК│

│                            │(ПДУ) в 5 раз и более <5>;                  │

│                            │максимальное    разовое    превышение    ПДК│

│                            │экологически     вредных      веществ      в│

│                            │поверхностных, подземных  и  морских  водных│

│                            │зонах (вне зон хронического  загрязнения)  в│

│                            │100 раз и более;                            │

│                            │превышение  ПДУ  в  50  раз  и   более   при│

│                            │загрязнении почв (грунтов) на площади 100 га│

│                            │и более;                                    │

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ                │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│1.3.2. Аварии на  транспорте│любой факт выброса токсичных веществ        │

│с выбросом и  (или)  сбросом│                                            │

│(угрозой  выброса  и   (или)│                                            │

│сброса) АХОВ                │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.3.3.  Аварии   с   боевыми│любой факт аварии                           │

│отравляющими веществами     │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.3.4. Обнаружение  (утрата)│обнаружение (разливы) ртути - превышение ПДК│

│источников АХОВ             │в 50 раз и более,  или  в  30  -  49  раз  в│

│                            │течение 8 ч., или в 20 - 29 раз в течение  2│

│                            │суток   -   решение   об   отнесении   факта│

│                            │обнаружения (утраты)  источника  АХОВ  к  ЧС│

│                            │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  (в   случае   если   не│

│                            │достигнуты  вышеприведенные  значения  общих│

│                            │критериев)                                  │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.3.5.    Выбросы    метана,│решение об отнесении факта  выброса  опасных│

│углекислого  газа  и  других│химических   веществ   к   ЧС    принимается│

│опасных  химических  веществ│соответствующими органами управления ГО и ЧС│

│<6>                         │муниципальных образований Смоленской области│

│                            │(в случае если не достигнуты вышеприведенные│

│                            │значения общих критериев)                   │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.3.6. Выбросы на нефтяных и│решение об  отнесении  факта  выброса  к  ЧС│

│газовых месторождениях нефти│принимается    соответствующими     органами│

│и  газа  (открытые   фонтаны│управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│нефти и газа)               │Смоленской  области  (в   случае   если   не│

│                            │достигнуты  вышеприведенные  значения  общих│

│                            │критериев)                                  │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.3.7.  Аварии  с   разливом│аварийный выброс  нефти  в  объеме  20  т  и│

│нефти и нефтепродуктов      │более, а при попадании в  водные  объекты  в│

│                            │объеме 5 т и более                          │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│ 1.4. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) │

│                          радиоактивных веществ                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │третий уровень (серьезный инцидент) и  более│

│                            │высокие уровни событий (аварий) определяются│

│                            │согласно Международной шкале ядерных событий│

│                            │(INES)  на  АЭС  (примечание   к   настоящим│

│                            │Критериям);                                 │

│                            │распространение        загрязнения        за│

│                            │санитарно-защитную зону  с  превышением  ПДК│

│                            │(ПДУ) в 5 раз и более;                      │

│                            │максимальное  разовое   превышение   ПДК   в│

│                            │поверхностных,  подземных  и  морских  водах│

│                            │(вне зон хронического загрязнения) в 100 раз│

│                            │и более;                                    │

│                            │превышение   ПДУ   при   загрязнении    почв│

│                            │(грунтов) в 100 раз и более;                │

│                            │уровни  (дозы)   облучения   населения   при│

│                            │радиационных   авариях    или    обнаружении│

│                            │радиоактивного    загрязнения,     требующие│

│                            │вмешательства    (осуществления     защитных│

│                            │мероприятий),     установленные      Нормами│

│                            │радиационной      безопасности      (НРБ-99)│

│                            │СП2.6.1.758-99     (далее     -     НРБ-99),│

│                            │утвержденными    Постановлением     Главного│

│                            │государственного      санитарного      врача│

│                            │Российской  Федерации   от   02.07.99,   при│

│                            │выполнении   условий,    когда    измеренная│

│                            │мощность дозы гамма-излучения от переносных,│

│                            │передвижных,   стационарных   аппаратов    с│

│                            │радиационными признаками более 20 мкГр/ч  на│

│                            │расстоянии 1  м,  измеренная  мощность  дозы│

│                            │гамма-излучения    у    поверхности    блока│

│                            │радиационного прибора более 10 мкГр/ч, а  на│

│                            │расстоянии  1   м   от   поверхности   блока│

│                            │радиационного  прибора  более  8  мкГр/ч,  -│

│                            │решение об отнесении аварии к ЧС принимается│

│                            │соответствующими органами управления ГО и ЧС│

│                            │муниципальных образований Смоленской области│

│                            │по  согласованию  с  филиалом  ОАО  "Концерн│

│                            │Энергоатом" "Смоленская атомная  станция"  с│

│                            │учетом местных условий;                     │

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организациям - 500 МРОТ               │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│1.4.1. Аварии на АЭС        │измеренная мощность дозы  гамма-излучения  в│

│                            │помещениях постоянного пребывания  персонала│

│                            │более 10 мкЗв/ч и (или) объемная  активность│

│                            │йода-131 более 1100 Бк/м3;                  │

│                            │измеренная мощность дозы гамма-излучения  на│

│                            │территории промплощадки и санитарно-защитной│

│                            │зоны  более  2,5  мкЗв/ч  и  (или)  объемная│

│                            │активность йода-131 более 275 Бк/м3;        │

│                            │измеренная мощность дозы на территории  зоны│

│                            │наблюдения более 0,1 мкЗв/ч и (или) объемная│

│                            │активность йода-131 более 7 Бк/м3           │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.4.2.       Аварии       на│измеренная мощность дозы  гамма-излучения  в│

│промышленных,               │помещениях постоянного пребывания  персонала│

│экспериментальных           │более  10  мкЗв/ч  и   объемная   активность│

│исследовательских  реакторах│йода-131 более 1100 Бк/м3;                  │

│и ядерных  экспериментальных│измеренная мощность дозы гамма-излучения  на│

│установках          военного│территории промплощадки и санитарно-защитной│

│назначения                  │зоны  более  2,5  мкЗв/ч  и  (или)  объемная│

│                            │активность йода-131 более 275 Бк/м3;        │

│                            │измеренная мощность дозы на территории  зоны│

│                            │наблюдения более 0,1 мкЗв/ч и (или) объемная│

│                            │активность йода-131 более 7 Бк/м3           │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.4.3. Аварии с  выбросом  и│измеренная мощность дозы  гамма-излучения  в│

│(или)    сбросом    (угрозой│помещениях постоянного пребывания  персонала│

│выброса  и   (или)   сброса)│более 10 мкЗв/ч и (или) объемная  активность│

│радиоактивных веществ (далее│йода-131 более 1100 Бк/м3;                  │

│-   РВ)   на    предприятиях│измеренная мощность дозы гамма-излучения  на│

│ядерного топливного цикла   │территории промплощадки и санитарно-защитной│

│                            │зоны  более  2,5  мкЗв/ч  и  (или)  объемная│

│                            │активность йода-131 более 275 Бк/м3;        │

│                            │измеренная мощность дозы на территории  зоны│

│                            │наблюдения более 0,1 мкЗв и  (или)  объемная│

│                            │активность йода-131 более 7 Бк/м3           │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.4.4. Аварии судов и других│любой факт выброса и (или) сброса РВ        │

│плавсредств,  космических  и│                                            │

│других    транспортных     и│                                            │

│транспортабельных средств  с│                                            │

│установленными   на    борту│                                            │

│ядерными реакторами и  (или)│                                            │

│ядерными        материалами,│                                            │

│радиационными источниками  и│                                            │

│РВ                          │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.4.5.      Аварии       при│любой факт выброса и (или) сброса РВ        │

│промышленных и испытательных│                                            │

│взрывах с выбросом РВ       │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.4.6.  Аварии  с   ядерными│любой факт аварии                           │

│зарядами,           ядерными│                                            │

│боеприпасами    и    ядерным│                                            │

│оружием    в    местах    их│                                            │

│создания,          хранения,│                                            │

│обслуживания,    уничтожения│                                            │

│или при транспортировке     │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.4.7. Обнаружение  (утрата)│любой факт утери,  хищения  или  обнаружения│

│источников     ионизирующего│источников ионизирующего излучения          │

│излучения                   │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.4.8.  Обрушение  хранилищ,│любой факт обрушения                        │

│корпусных        конструкций│                                            │

│транспортных               и│                                            │

│транспортабельных    ядерных│                                            │

│установок                   │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.4.9.  Аварии  на   пунктах│измеренная мощность дозы гамма-излучения  на│

│хранения        радиационных│границе    ограждения    пункта     хранения│

│отходов (далее - РАО)       │радиационных отходов более 5 мкГр/ч         │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.4.10. Аварии в  хранилищах│измеренная мощность дозы гамма-излучения  на│

│(контейнерах)  отработанного│границе  ограждения  пункта  хранилища   ОЯТ│

│ядерного  топлива  (далее  -│более 5 мкГр/ч;                             │

│ОЯТ)                        │измеренная мощность дозы гамма-излучения  от│

│                            │контейнера с отработанным  ядерным  топливом│

│                            │более 100 мкГр/ч                            │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│ 1.5. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) │

│                 патогенных для человека микроорганизмов                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│1.5.1. Аварии с  выбросом  и│любой  факт   выброса   (сброса)   токсичных│

│(или)    сбросом    (угрозой│веществ;                                    │

│выброса  и   (или)   сброса)│любой   факт   выброса   (сброса)   веществ,│

│патогенных   для    человека│содержащих     возбудитель      инфекционных│

│микроорганизмов           на│заболеваний людей I и II групп  патогенности│

│предприятиях       и       в│и опасных заболеваний животных.  Решение  об│

│научно-исследовательских    │отнесении  к  ЧС  факта   выброса   (сброса)│

│учреждениях (лабораториях)  │веществ, содержащих компоненты, опасные  для│

│                            │растений,    принимается    соответствующими│

│                            │органами управления ГО  и  ЧС  муниципальных│

│                            │образований    Смоленской     области     по│

│                            │согласованию  с   Департаментом   Смоленской│

│                            │области по природным ресурсам               │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│1.5.2. Аварии на  транспорте│любой факт выброса (сброса)  патогенных  для│

│с выбросом и  (или)  сбросом│человека микроорганизмов                    │

│(угрозой  выброса  и   (или)│                                            │

│сброса)    патогенных    для│                                            │

│человека микроорганизмов    │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.5.3. Обнаружение  (утрата)│любой факт обнаружения  (утраты)  патогенных│

│патогенных   для    человека│для человека микроорганизмов                │

│микроорганизмов             │                                            │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│           1.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ                │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│              1.7. Аварии на электроэнергетических системах              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ                │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│1.7.1.  Аварии  на   атомных│аварийное отключение систем жизнеобеспечения│

│электростанциях            с│в жилых кварталах на 1 сутки и более        │

│долговременным     перерывом│                                            │

│электроснабжения            │                                            │

│потребителей и населения    │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.7.2.       Аварии        в│аварийное отключение систем жизнеобеспечения│

│электроэнергетических       │в жилых кварталах на 1 сутки и более        │

│системах      (сетях)      с│                                            │

│долговременным     перерывом│                                            │

│электроснабжения            │                                            │

│потребителей и населения    │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1.7.3.   Выход   из    строя│решение  об  отнесении  к  ЧС  перерывов   в│

│транспортных   электрических│движении    принимается     соответствующими│

│контактных сетей            │органами управления ГО  и  ЧС  муниципальных│

│                            │образований Смоленской области в зависимости│

│                            │от возможностей использования обходных путей│

│                            │и других местных условий                    │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│          1.8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │аварийное отключение систем жизнеобеспечения│

│                            │в жилых кварталах на 1 сутки и более;       │

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ                │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                   1.9. Аварии на очистных сооружениях                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │решение об отнесении аварии к ЧС принимается│

│                            │соответствующими органами управления ГО и ЧС│

│                            │муниципальных образований Смоленской области│

│                            │(если   не   достигнуты    значения    общих│

│                            │критериев)                                  │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                     1.10. Гидродинамические аварии                      │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │решение об отнесении аварии к ЧС принимается│

│                            │соответствующими органами управления ГО и ЧС│

│                            │муниципальных образований Смоленской области│

│                            │(если   не   достигнуты    значения    общих│

│                            │критериев)                                  │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                   2. Природные чрезвычайные ситуации                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                   2.1. Опасные геофизические явления                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│2.1.1. Извержения вулканов  │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │решение об отнесении аварии к ЧС принимается│

│                            │соответствующими органами управления ГО и ЧС│

│                            │муниципальных образований Смоленской области│

│                            │(если   не   достигнуты    значения    общих│

│                            │критериев);                                 │

│                            │гибель посевов  сельскохозяйственных  (далее│

│                            │также   -   с/х)   культур   или   природной│

│                            │растительности единовременно на площади  100│

│                            │га и более                                  │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│2.1.2. Землетрясения        │землетрясения 5 баллов и более              │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                   2.2. Опасные геологические явления                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│2.2.1.   Оползни,    обвалы,│число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│осыпи                       │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │разрушение почвенного покрова на площади  10│

│                            │га и более;                                 │

│                            │гибель посевов  с/х  культур  или  природной│

│                            │растительности единовременно на площади  100│

│                            │га и более                                  │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.2.2.  Карстовая   просадка│число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│(провал) земной поверхности,│госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│просадка лессовых пород     │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │разрушение почвенного покрова на площади  10│

│                            │га и более;                                 │

│                            │гибель посевов  с/х  культур  или  природной│

│                            │растительности единовременно на площади  100│

│                            │га и более                                  │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.2.3. Абразия              │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │разрушение почвенного покрова на площади  10│

│                            │га и более;                                 │

│                            │гибель посевов  с/х  культур  или  природной│

│                            │растительности единовременно на площади  100│

│                            │га и более                                  │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.2.4.   Эрозия,   склоновый│число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│смыв                        │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │разрушение почвенного покрова на площади  10│

│                            │га и более;                                 │

│                            │гибель посевов  с/х  культур  или  природной│

│                            │растительности единовременно на площади  100│

│                            │га и более                                  │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.2.5. Курумы               │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │разрушение почвенного покрова на площади  10│

│                            │га и более;                                 │

│                            │гибель посевов  с/х  культур  или  природной│

│                            │растительности единовременно на площади  100│

│                            │га и более                                  │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                 2.3. Опасные метеорологические явления                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │гибель посевов  с/х  культур  или  природной│

│                            │растительности единовременно на площади  100│

│                            │га и более                                  │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│2.3.1. Сильный ветер, в т.ч.│скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек.  и│

│шквал, смерч                │более, на побережье морей и в горных районах│

│                            │35 м/сек. и более                           │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.2. Очень  сильный  дождь│количество осадков 50 мм и более за 12 ч.  и│

│(мокрый   снег,   дождь   со│менее и в селеопасных горных районах - 30 мм│

│снегом)                     │и более за 12 ч. и менее                    │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.3. Сильный ливень (очень│количество осадков 30 мм и более за 1  ч.  и│

│сильный ливневый дождь)     │менее                                       │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.4.       Продолжительные│количество осадков 100 мм и более за  период│

│сильные дожди               │более 12 ч., но менее 48 ч.                 │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.5. Очень сильный снег   │количество осадков не менее 20 мм за  период│

│                            │не более 12 ч.                              │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.6. Крупный град         │диаметр градин 20 мм и более                │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.7. Сильная метель       │общая  или  низовая   метель   при   средней│

│                            │скорости ветра 15 м/сек. и более и видимости│

│                            │менее 500 м                                 │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.8.    Сильная    пыльная│решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│(песчаная) буря             │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на   основании   данных│

│                            │государственного   учреждения    "Смоленский│

│                            │областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│                            │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.9.               Сильное│диаметр отложения на проводах 20 мм и  более│

│гололедно-изморозенное      │для  гололеда,  для  сложного  отложения   и│

│отложение на проводах       │налипания мокрого снега - 35 мм и более     │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.10. Сильный туман       │видимость 50 м и менее                      │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.11. Сильный мороз       │решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│                            │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на   основании   данных│

│                            │государственного   учреждения    "Смоленский│

│                            │областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│                            │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.12. Сильная жара        │решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│                            │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на   основании   данных│

│                            │государственного   учреждения    "Смоленский│

│                            │областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│                            │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.13. Заморозки <7>       │решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│                            │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на   основании   данных│

│                            │государственного   учреждения    "Смоленский│

│                            │областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│                            │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.14. Засуха              │решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│                            │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на   основании   данных│

│                            │государственного   учреждения    "Смоленский│

│                            │областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│                            │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.3.15. Сход снежных лавин  │решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│                            │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской области                          │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│           2.4. Морские опасные гидрометеорологические явления           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ                │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│2.4.1.  Цунами,  тропические│решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│циклоны  (тайфуны),  сильное│принимается    соответствующими     органами│

│наводнение   (5   баллов   и│управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│более),  сильный  тайфун   в│Смоленской  области  на   основании   данных│

│морских портах              │государственного   учреждения    "Смоленский│

│                            │областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│                            │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.4.2. Обледенение судов    │быстрое и очень  быстрое  обледенение  судов│

│                            │(0,7 см/ч и более)                          │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.4.3.       Сгонно-нагонные│решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│явления                     │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на   основании   данных│

│                            │государственного   учреждения    "Смоленский│

│                            │областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│                            │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.4.4.   Раннее    появление│решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│льда,   интенсивный    дрейф│принимается    соответствующими     органами│

│льда, сжатие  льда,  сильный│управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│туман на море, непроходимый,│Смоленской  области  на   основании   данных│

│труднопроходимый лед, навалы│государственного   учреждения    "Смоленский│

│льда  на  берега  и  морские│областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│гидротехнические сооружения │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.4.5.   Отрыв    прибрежных│любой отрыв льдин с людьми                  │

│льдин                       │                                            │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                  2.5. Опасные гидрологические явления                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ;               │

│                            │гибель посевов  с/х  культур  или  природной│

│                            │растительности единовременно на площади  100│

│                            │га и более                                  │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│2.5.1. Высокие  уровни  воды│решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│(половодье, затор,  дождевой│принимается    соответствующими     органами│

│паводок), сель              │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на   основании   данных│

│                            │государственного   учреждения    "Смоленский│

│                            │областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│                            │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.5.2.  Низкие  уровни  воды│понижение уровня воды ниже проектных отметок│

│(низкая межень)             │водозаборных  сооружений   и   навигационных│

│                            │уровней на судоходных  реках  в  течение  не│

│                            │менее 10 дней                               │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│2.5.3.                Раннее│решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│ледообразование             │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на   основании   данных│

│                            │государственного   учреждения    "Смоленский│

│                            │областной  центр  по   гидрометеорологии   и│

│                            │мониторингу окружающей среды"               │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                          2.6. Природные пожары                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  2  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 4 чел. и более;       │

│                            │прямой материальный ущерб: гражданам  -  100│

│                            │МРОТ, организации - 500 МРОТ                │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии Б                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│2.6.1 Лесные пожары,  пожары│крупные неконтролируемые пожары  на  площади│

│на оленьих пастбищах        │для наземной охраны лесов 25 га и более, для│

│                            │авиационной охраны лесов - 200 га и более;  │

│                            │решение об отнесении к ЧС торфяных пожаров и│

│                            │пожаров  на  оленьих  пастбищах  принимается│

│                            │соответствующими органами управления ГО и ЧС│

│                            │муниципальных образований Смоленской области│

│                            │в зависимости от местных условий            │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│               3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│       3.1. Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей        │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│3.1.1. Особо опасные болезни│каждый случай особо опасного заболевания    │

│(холера,  чума,   туляремия,│                                            │

│сибирская  язва,  мелиондоз,│                                            │

│лихорадка  Ласса,   болезни,│                                            │

│вызванные вирусами  Марбурга│                                            │

│и Обода)                    │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

В    официальном   тексте   документа,   видимо,   допущена   опечатка:

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003

имеет N 42, а не N 43.

│3.1.2.   Опасные    кишечные│групповые случаи заболеваний 10 - 50 чел.  и│

│инфекции  (болезни  1,   2-й│более;                                      │

│групп    патогенности     по│умершие  в  течение  одного   инкубационного│

│Санитарно-эпидемиологическим│периода - 2 чел. и более                    │

│правилам       "Безопасность│                                            │

│работы с микроорганизмами  I│                                            │

│-  II   групп   патогенности│                                            │

│(опасности) СП 1.3.1285-03",│                                            │

│утвержденным  Постановлением│                                            │

│Главного    государственного│                                            │

│санитарного врача Российской│                                            │

│Федерации от 15.04.2003 N 43│                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│3.1.3.          Инфекционные│групповые случаи заболеваний  -  10  чел.  и│

│заболевания            людей│более;                                      │

│невыясненной этиологии      │умершие  в  течение  одного   инкубационного│

│                            │периода - 2 чел. и более                    │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│3.1.4. Отравления людей     │решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│                            │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на  основании   данных,│

│                            │предоставляемых   Управлением    Федеральной│

│                            │службы  по  надзору  в  сфере  защиты   прав│

│                            │потребителей  и  благополучия  человека   по│

│                            │Смоленской области                          │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│3.1.5. Эпидемии             │уровень  смертности  или  заболеваемости  по│

│                            │Смоленской   области    превышает    годовой│

│                            │среднестатистический в 3 раза и более       │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│     3.2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб      │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│3.2.1. Особо опасные  острые│каждый  отдельный   (спорадический)   случай│

│инфекционные         болезни│острой инфекционной болезни;                │

│сельскохозяйственных        │несколько   случаев   острой    инфекционной│

│животных:  ящур,  бешенство,│болезни (эпизоотия)                         │

│сибирская язва, лептоспироз,│                                            │

│туляремия,        мелиондоз,│                                            │

│листерноз,  чума   (крупного│                                            │

│рогатого   скота,    мелкого│                                            │

│рогатого    скота),     чума│                                            │

│свиней,  болезнь   Ньюкасла,│                                            │

│оспа,           контакнозная│                                            │

│плевропневмония             │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│3.2.2.     Прочие     острые│гибель  животных  в  пределах   одного   или│

│инфекционные         болезни│нескольких     муниципальных     образований│

│сельскохозяйственных        │Смоленской  области  -  10  голов  и   более│

│животных,        хронические│(эпизоотия);                                │

│инфекционные         болезни│массовое  заболевание  животных  в  пределах│

│сельскохозяйственных        │одного   или   нескольких   административных│

│животных         (бруцеллез,│районов Смоленской области  -  100  голов  и│

│туберкулез,  лейкоз,  сап  и│более (эпизоотия)                           │

│др.)                        │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│3.2.3. Экзотические  болезни│каждый случай болезни                       │

│животных      и      болезни│                                            │

│невыясненной этиологии      │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│3.2.4. Массовая гибель рыб  │решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│                            │принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на  основании   данных,│

│                            │представляемых   Департаментом    Смоленской│

│                            │области по охране, контролю и  регулированию│

│                            │использования  объектов  животного  мира   и│

│                            │среды их обитания                           │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│3.3. Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных│

│                             растений и леса                             │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│3.3.1.  Массовое   поражение│болезни  растений,   приведение   к   гибели│

│растений     болезнями     и│растений или экономически значимому недобору│

│вредителями                 │урожая на площади 100 га и более            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│3.3.2.  Массовое   поражение│решение   об   отнесении   явления   к    ЧС│

│леса болезнями и вредителями│принимается    соответствующими     органами│

│                            │управления ГО и ЧС муниципальных образований│

│                            │Смоленской  области  на  основании   данных,│

│                            │представляемых   Департаментом    Смоленской│

│                            │области по лесному хозяйству                │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│                    4. Крупные террористические акты                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Критерии А                                │

├────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│                            │число погибших  -  5  чел.  и  более,  число│

│                            │госпитализированных - 10 чел. и более;      │

│                            │прямой материальный ущерб свыше 1 тыс. МРОТ │

└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

##### --------------------------------

##### <1> Данные критерии не использовать при отнесении дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) к чрезвычайным ситуациям ЧС (далее также - ЧС).

##### <2> За исключением мест, где нормативными документами допускается большая концентрация загрязняющих веществ (например, в местах выпуска сточных вод).

##### <3> Исключая пожары при ДТП.

##### <4> Учет пожаров и последствий от них осуществляется в соответствии с Порядком учета пожаров и их последствий, утвержденным Приказом МЧС России от 21.11.2008 N 714 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2008 г., регистрационный N 12842) и в информации о чрезвычайных ситуациях (формы 2/ЧС, 3/ЧС и 4/ЧС) не отражается, представляется информационное донесение установленного образца.

##### <5> За исключением мест, где нормативные документы допускают большую концентрацию загрязняющих веществ.

##### <6> Для отраслей газоэнергетического комплекса - внезапные выбросы метана, углекислого газа и других опасных химических веществ.

##### <7> Экстренная информация о заморозках как опасных явлениях передается после перехода средней суточной температуры через 10°C весной и до перехода ее через 10°C осенью.

#### IV Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

##### IV. 1.  Промышленные аварии и катастрофы

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На опасных производственных объектах систематически проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналами смен по графикам, утвержденным руководителями предприятия.

###### IV. 1. 1. Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов

Организация и эксплуатация опасных производственных объектов должны осуществляться в соотвествии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2012)

# Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

#### V Обеспечение жизнедеятельности населения в особый период. Инженерное оборудование

Жизнеобеспечение населения в ЧС осуществляют с целью сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в зоне ЧС, на маршрутах эвакуации и в местах их отселения.

Для обеспечения жизнедеятельности города в особый период необходимо задействовать все службы МЧС.

К объектам жизнеобеспечения относятся головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозабор, электрические подстанции, котельные, газораспределительные станции, АТС); медицинские учреждения; предприятия пищевой промышленности; пожарные депо.

Жизнеобеспечение населения в условиях ЧС должно обеспечивать создание условий для выживания пострадавшего в ЧС населения на основе удовлетворения его первоочередных потребностей по установленным нормам и нормативам ЧС в жизненно важных видах материальных средств и услуг.

##### V. 1.  Оповещение населения

Согласно Постановлению Администрации Смоленской области от 13.03.2006 № 68 (ред. 09.09.2008) «Положение об организации оповещения населения Смоленской области об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» основным способом оповещения населения об угрозе воздушной опасности, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, а также о возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера (далее - чрезвычайные ситуации) является передача речевой информации с использованием сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 08.09.2005 N 272 (ред. От 09.09.2008) "Об утверждении Положения о порядке использования действующих на территории Смоленской области радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения во время чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени".

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации производится включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств, являющихся сигналом "Внимание всем!".

По указанному сигналу население и обслуживающий персонал организаций (объектов) обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания речевой информации.

По сигналу "Внимание всем!" немедленно приводятся в готовность расположенные на оповещаемой территории узлы проводного вещания, радиовещательные и телевизионные станции, включаются сети наружной звукофикации.

Тексты речевых сообщений, предварительно записанные и хранящиеся на рабочих местах дикторов радио и телевизионных студий (дежурных операторов узлов проводного вещания), передаются дикторами (дежурными операторами) по указанию оперативного дежурного смоленского областного государственного учреждения "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности", руководителя соответствующего органа местного самоуправления с прерыванием программ вещания длительностью не более чем на 5 минут. Допускается 2 - 3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Неисполнение должностными лицами обязанностей по своевременному оповещению населения влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководство организацией оповещения:

- Общее руководство организацией оповещения населения и органов управления во время проведения мероприятий по гражданской обороне, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется Губернатором Смоленской области и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее также - лица, осуществляющие руководство гражданской обороной).

- Непосредственное руководство организацией оповещения населения и органов управления осуществляется смоленским областным государственным учреждением "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности", управлениями по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, отделами по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.

Оповещение лиц, осуществляющих руководство гражданской обороной, руководителей органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и служб гражданской обороны:

- Доведение распоряжений (сигналов) о приведении органов гражданской обороны в повышенные степени готовности (далее - распоряжения (сигналы) до лиц, осуществляющих руководство гражданской обороной, производится оперативным дежурным смоленского областного государственного учреждения "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности", а также дежурным соответствующего органа внутренних дел по системе централизованного оповещения Смоленской области и средствам связи.

- Лица, осуществляющие руководство гражданской обороной, получившие распоряжения (сигналы), подтверждают их получение по системе централизованного оповещения Смоленской области и средствам связи и доводят их до органов и организаций, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Распоряжения (сигналы) передаются по системе централизованного оповещения Смоленской области вне всякой очереди, циркулярно и выборочно (по направлениям) с городского и загородного защищенных пунктов управления Администрации Смоленской области. Распоряжения в виде условных сигналов могут поступать и телеграммами серии "Ракета" через телеграфную сеть связи общего пользования, а также по телефону.

- Сигналы «Химическая тревога» и «Радиационная опасность» доводятся только до лиц, осуществляющих руководство гражданской обороной. После получения этих сигналов по решению указанных лиц осуществляется передача населению речевой информации об угрозе заражения.

- Оповещение лиц, осуществляющих руководство гражданской обороной, руководителей органов, осуществляющих управление гражданской обороной, нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется также по служебным и квартирным телефонам с использованием стоек циркулярного вызова автоматизированных систем оповещения должностных лиц, системам громкоговорящей и диспетчерской связи, путем прямого оповещения по телефонам, подачи звуковых и других сигналов, через посыльных.

Организация оповещения населения:

-  Оповещение населения о воздушной опасности, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении осуществляется по решению Губернатора Смоленской области и руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по системе централизованного оповещения Смоленской области с помощью дистанционно управляемых электросирен, а также действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения.

-  Для дублирования сигналов (речевой информации) оповещения работников организаций и населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов, используются локальные системы оповещения, объектовые системы оповещения, подвижные и переносные громкоговорящие установки, производственные и транспортные гудки, ручные сирены.

-  Организацию оповещения населения по месту работы, учебы и жительства о начале эвакуации осуществляют смоленское областное государственное учреждение "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности", управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, отделы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, а также руководители организаций.

-  Оповещение граждан, находящихся на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, осуществляется начальником Смоленского отделения Московской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и начальниками железнодорожных вокзалов и автовокзалов по решению Губернатора Смоленской области, руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.

-  Оповещение населения в районах размещения потенциально опасных объектов осуществляется по локальным системам оповещения.

При авариях на потенциально опасных объектах, прогнозируемые последствия которых не выходят за пределы этих объектов, оповещаются:

- руководство объекта;

- обслуживающий персонал объекта;

- дежурные смены аварийных служб объекта;

- оперативный дежурный управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям соответствующего города, отнесенного к группам по гражданской обороне, руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.

При авариях на потенциально опасных объектах, прогнозируемые последствия которых выходят за пределы этих объектов, дополнительно оповещаются руководители и работники организаций, население, находящиеся в границах зоны действия локальной системы оповещения, а также оперативный дежурный смоленского областного государственного учреждения "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности". Оповещение населения, проживающего вне зоны действия локальной системы оповещения, осуществляется по системе централизованного оповещения Смоленской области.

-  В случае аварии при перевозке опасных грузов оповещение населения, находящегося вблизи маршрута перевозки, об опасных последствиях аварии осуществляется по всем имеющимся средствам связи и системам оповещения.

##### V. 2.  Эвакуация населения

Рассредоточение и эвакуация - один из основных способов защиты населения от оружия массового поражения.

Рассредоточение - это организованный вывоз всеми видами транспорта рабочих и служащих объектов экономики, продолжающих свою работу в военное время в городе.

Эвакуация - это организованный вывод пешим порядком (комбинированным способом) рабочих, ИТР и служащих объектов экономики, переносящих свою работу в военное время в загородную зону, а также других категорий населения.

Принято Распоряжение о мерах по реализации соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Администрацией Смоленской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах.

##### V. 3.  Защитные сооружения

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

##### V. 4.  Светомаскировка

Световую маскировку следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Световую маскировку населенных пунктов и объектов народного хозяйства следует осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами. Выбор способа или сочетания способов световой маскировки должен производиться в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов и согласовываться с местными органами гражданской обороны.

Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения населенных пунктов и объектов, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо предусматривать с минимальными затратами. При этом проектирование реконструкции электрических сетей необходимо выполнять комплексно для всего населенного пункта или объекта, разделяя электрические сети на питающие потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме полного затемнения, путем оптимальной группировки зданий и сооружений. При этом следует предусматривать максимальное использование существующих электрических сетей.

В режиме частичного затемнения освещенность мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий рекомендуется снижать до уровней, предусмотренных СНиП В II-1-81, путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Управление наружным освещением территорий предприятий необходимо проектировать централизованным.

#### VI.  Мероприятия по предотвращению пажаров в населенных пунктах.

1. Объекты капитального строительства населенных пунктов должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.  Минимальные противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий в Проектах планировке следует принимать по таблице.

| Степень огнестойкости здания | Расстояние при степени огнестойкости здания, м |
| --- | --- |
|  | I, II | III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 10 | 12 |
| IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 10 | 12 | 15 |

3. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 2.08.01-89*.

4. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2.

5. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административно-бытовых зданий до производственных и складских зданий, а также до зданий котельных следует принимать по таблице 103; до зданий категорий А, Б и В, в том числе до зданий стоянок автомобилей, расстояния следует увеличивать на 50% (при одновременном соблюдении санитарных норм).

6. Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать:

- до автозаправочных станций (АЗС) - в соответствии с НПБ 111-98*;

- до отдельно стоящих трансформаторных подстанций - в соответствии с ПУЭ при соблюдении требований пунктов 3.4.7.13 и 8.3.3 настоящих нормативов.

7.  При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если обеспечивается доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение со стороны единственного проезда.

8.  Ширину проездов для обеспечения противопожарных требований следует принимать не менее при высоте зданий от отметки пожарного проезда до отметки оконного проема на последнем этаже:

- до 15 м (до 5 этажей) - 3,5 м с разъездными карманами шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м;

- от 15 до 50 м (от 6 до 16 этажей) - 6 м.

9. В пределах основных фасадов зданий, имеющих входы, проезды устанавливаются шириной 5,5 м.

10. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда.

11. Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать: 5 - 8 м для зданий высотой до 28 м включительно и 8 - 10 м для зданий высотой более 28 м. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более деревьев, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

12. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин, с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Высоту и ширину сквозных проездов в строящихся и реконструируемых зданиях следует проектировать с учетом габаритов и технических характеристик применяемой в гарнизоне пожарной охраны техники.

13. Допустимые габариты выноса пристроек и встроено-пристроенных помещений к фасадам зданий высотой до 28 м, не препятствующие работе пожарных лестниц и коленчатых автоподъемников, следует предусматривать не более:

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) 3,5 м - шириной 4 м;

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) до 7 м - шириной 2 м.

14. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане 16 x 16 м.

15. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от двух гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, или других источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативные расход и длительность подачи огнетушащих средств, расположенных на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

16. Расстояния между зданиями и сооружениями промышленных и сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать по СНиП II-89-80* и СНиП II-97-76.

17. К производственным зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

18. К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

19.  В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройство дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

20.  Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий, должно быть не более:

- 25 м - при высоте зданий до 12 м;

- 8 м - при высоте зданий от 12 до 28 м;

- 10 м - при высоте зданий более 28 м.

21. В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 м и не более 15 м, расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

22. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.

23. При планировке и застройке территории садоводческого объединения должны соблюдаться требования СНиП 30-02-97, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*.Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

24. При группировке и блокировке строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и сооружениями групп принимаются по таблице

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

25. В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения:

а) максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м, тупиковый проезд должен быть обеспечен разворотной площадкой не менее 12 x 12 м;

б) на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью при числе участков:

- до 300 - не менее 25 м3;

- более 300 - не менее 60 м3.

Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

26. Расстояние от границ застройки до лесных массивов в городах, сельских поселениях и садоводческих объединениях (за исключением специально оговоренных случаев) следует предусматривать не менее:

- 50 м - для хвойных лесов;

- 30 м - для лиственных и смешанных лесов.

Технико-экономические показатели

# Footnotes

"Устав Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области" (принят решением Совета депутатов Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 28.10.2005 N 4) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 08.12.2005 N RU675173142005001)

"Устав Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области" (принят решением Совета депутатов Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 28.10.2005 N 4) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 08.12.2005 N RU675173142005001)

"Устав Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области" (принят решением Совета депутатов Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 28.10.2005 N 4) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 08.12.2005 N RU675173142005001)

гл. 2, "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 06.12.2011)

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) <О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года")

Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 N 30 "Об утверждении лесного плана Смоленской области"

Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 N 30 "Об утверждении лесного плана Смоленской области"

Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 N 30 "Об утверждении лесного плана Смоленской области"

Постановление Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 30.06.2009 N 742 (ред. от 12.07.2010) "Об утверждении долгосрочной районной целевой Программы "Молодежь Сафоновского района" на 2009 - 2011 гг."

Постановление Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 30.06.2009 N 742 (ред. от 12.07.2010) "Об утверждении долгосрочной районной целевой Программы "Молодежь Сафоновского района" на 2009 - 2011 гг."

Постановление Администрации Смоленской области от 04.10.2008 N 537 (ред. от 16.04.2012)  "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2009 - 2012 годы"

"СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820)

"СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820)

Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ., утверждены Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152. ( МДК 7-01.2003).

Постановление Администрации Смоленской области от 26.12.2007 N 464 "Об утверждении Схемы территориального планирования Смоленской области"

ст. 7, "Устав муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области" (принят решением Сафоновского районного Совета депутатов от 30.06.2005 N 9) (ред. от 13.01.2006) (Зарегистрировано в Департаменте Смоленской области по вопросам местного самоуправления и государственной службы 13.07.2005 N 6/1-У, в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 14.12.2005 N RU675170002005001)

ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

Распоряжение Администрации Смоленской области от 04.05.2007 № 399-р/адм «Об утверждении плана мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов на территории Смоленской области на 2007 год».

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

«Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденные приказом от 28 февраля 2003 г. № 105.

Постановление Администрации Смоленской области от 10.03.2009 N 117 (ред. от 25.04.2011) "О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Смоленской области" вместе с "Инструкцией о составе, критериях, формах, порядке и сроках представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Смоленской области")

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

Распоряжение Администрации Смоленской области от 6 марта 2008 г. № 288-р/адм

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

1. За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.

2. Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

3. К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы исключают возможность возгорания, подъезды для пожарных машин предусматривать не следует.